神木市江泰煤化工有限责任公司分公司清洁生产审核公示

为提升公司环境效益与经济效益、减少污染物排放，我公司于2022年8月开展清洁生产审核工作，并委托陕西阿里中绿源清洁生产技术有限公司对审核工作进行技术方法指导。

根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》的要求，现向公众公示我公司审核前企业基本情况、原辅材料及资源能源使用情况、产污排污状况等，请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。

一、企业基本情况

1、企业名称：神木市江泰煤化工有限责任公司分公司

2、负责人：刘旺卿

3、企业地址：陕西省榆林市神木市孙家岔镇流水壕村

4、行业类别：C2521 炼焦

5、主要产品：兰炭、金属镁、煤焦油

6、主要污染物：颗粒物、二氧化硫、苯并芘、苯可溶物、硫化氢、氨、氨氮、挥发酚、悬浮物、化学需氧量、氰化物、一般固废、危险废物等

7、主要环保设施：除尘设施、脱硫设施、炉顶布料系统配置捕集装置、雾炮降尘装置等

二、原辅材料及资源能源使用情况

我公司生产过程中使用的主要原材料：原煤、白云石、硅铁、萤石、氯化镁等。

我公司生产过程中使用的主要能源、资源：电、柴油、焦炉煤气、水等。

三、审核前产排污情况

1、废气污染物产生和治理情况

金属镁生产过程中煅烧工段废气采用布袋除尘器处理后经排气筒排放、磨粉制团工段废气采用布袋除尘器处理后经排气筒排放、还原和精炼工段废气采用脱硫设施处理后经排气筒排放，金属镁生产废气排放浓度满足《镁、钛工业污染物排放标准》（GB25468-2010）表5标准限值要求。炭化炉炉顶无组织废气及厂界无组织废气排放浓度满足《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表7标准限值要求。

公司废气污染物排放情况监测结果见表1、表2、表3。

表1有组织废气监测结果表

| 单元 | 污染源 | 监测时间 | 污染物 | 排放浓度（mg/m³） | 标准限值 （mg/m³） | 是否达标 | 处理设施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金属镁项目 | 煅烧窑烟气排放口（DA002） | 2021.12.11 | 颗粒物 | 73 | 150 | 是 | 布袋除尘器 |
|  |  |  | SO2 | 89 | 400 | 是 |  |
|  | 煅烧窑烟气排放口（DA003） |  | 颗粒物 | 83 | 150 | 是 | 布袋除尘器 |
|  |  |  | SO2 | 126 | 400 | 是 |  |
|  | 磨粉制团废气排放口（DA004） |  | 颗粒物 | 41 | 50 | 是 | 布袋除尘器 |
|  | 磨粉制团废气排放口（DA005） |  | 颗粒物 | 42 | 50 | 是 | 布袋除尘器 |
|  | 还原和精炼废气排放口（DA006） | 2021.09.07 | 颗粒物 | 6 | 50 | 是 | 脱硫塔 |
|  |  |  | SO2 | 61 | 400 | 是 | 脱硫塔 |

表2 兰炭项目炭化炉无组织废气监测结果表

| 污染物 | 监测日期 | 监测点位（mg/m3） | 标准限值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 炭化炉炉顶（5#） |  |  |
| 硫化氢 | 2021.11.09 | 0.020～0.023 | 0.1 | 是 |
| 氨 |  | 0.38～0.41 | 2.0 | 是 |
| 颗粒物 |  | 1.409～1.546 | 2.5 | 是 |
| 苯可溶物 |  | 0.21～0.23 | 0.6 | 是 |
| 苯并〔a〕芘 |  | ND（1.3×10-3） | 2.5 | 是 |

表3 厂界无组织排放汇总及达标分析

| 位置 | 污染物 | 监测点位浓度（mg/m3） | 标准限值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 上风向1#（6#） | 下风向2#（7#） | 下风向3#（8#） | 下风向4#（9#） |  |  |
| 兰炭（1～4#） | 氨 | 0.07～0.08 | 0.13～0.14 | 0.13 | 0.12～0.13 | 0.2 | 是 |
|  | SO2 | 0.008～0.011 | 0.010～0.013 | 0.014～0.017 | 0.010～0.014 | 0.5 | 是 |
|  | NOx | 0.033～0.044 | 0.036～0.043 | 0.040～0.047 | 0.038～0.045 | 0.25 | 是 |
|  | 颗粒物 | 0.134～0.184 | 0.384～0.434 | 0.300～0.367 | 0.350～0.401 | 1.0 | 是 |
|  | 硫化氢 | 0.002～0.004 | 0.006～0.007 | 0.005～0.008 | 0.006～0.008 | 0.01 | 是 |
|  | 苯 | ND（0.0015） | ND（0.0015） | ND（0.0015） | ND（0.0015） | 0.4 | 是 |
|  | 苯并〔a〕芘 | ND（1.3×10-3） | ND（1.3×10-3） | ND（1.3×10-3） | ND（1.3×10-3） | 0.01 | 是 |
|  | 氰化氢 | 0.010～0.011 | 0.012～0.013 | 0.013～0.014 | 0.015～0.016 | 0.024 | 是 |
|  | 酚类化合物 | 0.004～0.005 | 0.006～0.08 | 0.013～0.016 | 0.011～0.013 | 0.02 | 是 |
| 金属镁（6～9#） | 氨 | 0.07～0.08 | 0.12～0.13 | 0.12～0.13 | 0.13 | 0.2 | 是 |
|  | SO2 | 0.09～0.11 | 0.012～0.014 | 0.013～0.017 | 0.010～0.014 | 0.5 | 是 |
|  | NOx | 0.031～0.041 | 0.036～0.040 | 0.041～0.051 | 0.040～0.047 | 0.25 | 是 |
|  | 颗粒物 | 0.167～0.217 | 0.451～0.534 | 0.367～0.401 | 0.384～0.467 | 1.0 | 是 |
|  | 硫化氢 | 0.003～0.004 | 0.006～0.008 | 0.006～0.007 | 0.005～0.007 | 0.01 | 是 |
|  | 苯 | ND（0.0015） | ND（0.0015） | ND（0.0015） | ND（0.0015） | 0.4 | 是 |
|  | 苯并〔a〕芘 | ND（1.3×10-3） | ND（1.3×10-3） | ND（1.3×10-3） | ND（1.3×10-3） | 0.01 | 是 |
|  | 氰化氢 | 0.011～0.012 | 0.012～0.014 | 0.014 | 0.015～0.016 | 0.024 | 是 |
|  | 酚类化合物 | 0.004～0.006 | 0.008～0.009 | 0.014～0.017 | 0.012～0.015 | 0.02 | 是 |

2、废水污染物产生和治理情况

生活污水经化粪池预处理后全部进入柠条塔工业园区污水处理厂处理。生活污水污染物排放满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2018）表1中A级标准限值。生产废水全部回用，各类清净下水全部排入回收水池回用于兰炭熄焦，熄焦水补充水各污染物指标均满足《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表1标准限值。

公司生活污水污染物排放情况监测结果见表4。

表4 废水监测结果表

| 类别 | 项目 | 检测平均值 | 标准限值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | pH值 | 7.3-7.4 | 6～9 | 是 |
|  | 悬浮物（mg/L） | 23 | ≤400 | 是 |
|  | 化学需氧量（mg/L） | 153 | ≤500 | 是 |
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 41.1 | ≤350 | 是 |
|  | 总氮（mg/L） | 28.6 | ≤70 | 是 |
|  | 氨氮（mg/L） | 11.5 | ≤45 | 是 |
|  | 总磷（mg/L） | 3.85 | ≤8 | 是 |
|  | 动植物油（mg/L） | 5.05 | ≤100 | 是 |
| 熄焦水补充水 | pH值 | 7.5-8.1 | 6-9 | 是 |
|  | 悬浮物（mg/L） | ND（4） | ≤70 | 是 |
|  | 化学需氧量（mg/L） | 15 | ≤150 | 是 |
|  | 氨氮（mg/L） | 0.180 | ≤25 | 是 |
|  | 氰化物（mg/L） | ND（0.001） | ≤0.20 | 是 |
|  | 挥发酚（mg/L） | ND（0.01） | ≤0.30 | 是 |

3、固体废物污染物产生和处置情况

固体废物主要员工办公生活垃圾、生产过程产生的一般工业固体废物和危险废物等。生活垃圾在厂区分类收集后交由环卫部门统一清运；焦油渣、废机油等危险废物委托有资质的单位进行处置，煤泥、煤矸石、粉煤灰、冶炼渣、脱硫石膏等一般固废送至神木德启环保有限公司（燕家塔填埋场）处置。

其产生量及处置情况见表5。

表5 固体废物产生和处置情况

| 废物类别 | 废物名称 | 废物来源 | 废物形态 | 2021年产 生量（t） | 废物处置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险废物 | 焦油渣 | 煤气净化单元 | 固态 | 594.4 | 委托神木市兆利焦油渣回收利用有限公司和神木市秦达焦油渣回收利用有限公司处置 |
|  | 废机油 | 公用及辅助单元 | 固态/液态 | 0.7 | 委托榆林市安泰物资回收再利用有限公司 |
| 一般工业固体废物 | 煤泥 | 备煤单元 | 固态 | 7000 | 外售 |
|  | 煤矸石 | 备煤单元 | 固态 | 13850 | 送至园区固废填埋场处置 |
|  | 除尘灰 | 白云石煅烧单元 | 固态 | 1420 | 送至神木德启环保有限公司（燕家塔填埋场）处置 |
|  | 冶炼渣 | 还原单元 | 固态 | 93162 |  |
|  | 脱硫石膏 | 精炼铸锭单元 | 固态 | 96 |  |
| 员工办公生活 | 固态 | 160 | 集中交由环卫部门处置 |

4、噪声污染物产生和处置情况

公司噪声源主要为破碎机、煤气风机、空气风机、振动筛、回转窑及各类泵类等机械性噪声和空气动力性噪声，经选用低噪设备、隔声、消声、基础减振、合理布局、个体防护等措施后符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区排放标准限值。厂界噪声监测结果见表6。

表6 厂界噪声监测结果表

| 监测日期 | 监测点位 | 监测结果（dB（A）） | 标准限值（dB（A）） | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |  |  |
| 2021.11.09 | 厂界东1# | 56 | 49 | 昼间：65 夜间：55 | 是 |
|  | 厂界南2# | 53 | 48 |  | 是 |
|  | 厂界西3# | 52 | 45 |  | 是 |
|  | 厂界北4# | 55 | 48 |  | 是 |

四、依法落实环境风险防控措施情况

公司制定了《环境保护管理制度》、《固体废物管理制度》、《环境突发事件应急预案》，以及《重污染天气应急预案》等规章制度。建立了环境风险隐患排查和防范控制体系，降低了突发性环境事件发生的几率，按计划进行预案演练和总结，根据演练过程发现的问题，不断对预案进行完善，做到以人为本，预防为主、科学应对、高效处置。