| 编号： | CYTKY-YA-2021-01 |
| --- | --- |
| 版本号： | 2021-01 |

神木市瓷窑塔矿业有限公司

矿井生产安全事故应急预案

编制单位：神木市瓷窑塔矿业有限公司

颁布日期：二〇二一年五月八日

修订工作组

按照《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部2号令）和《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020），神木市瓷窑塔矿业有限公司组织编制了生产经营单位《生产安全事故应急预案》，预案具有针对性、实效性和可操作性，是生产安全事故应急处置的指导性文件。

本预案由神木市瓷窑塔矿业有限公司综合调度室（应急救援日常管理领导小组）负责成立修订工作组，修订工作组人员名单如下：

组  长：杨占国（矿长）

副组长：段  萌（总工程师）

组  员：常樊杰  张忠卫  姜  辉  刘会军  宋智宇

黄栓劳  冯  刚  王云铠  郑千祥  赵  强

赵亚楠  阎  龙  高锦东  李  涛  王  丽

王建林

目  录

第一部分  综合应急预案	1

1  总  则	1

1.1 适用范围	1

1.2 响应分级	1

2  应急组织机构及职责	3

2.1 应急组织机构及职责	3

2.2 应急指挥机构及职责	7

3  应急响应	16

3.1 信息报告	16

3.2 预警	19

3.3 响应启动	22

3.4 应急处置	27

3.5 应急支援	30

3.6 响应终止	30

4  后期处置	31

5  应急保障	32

5.1 通信与信息保障	32

5.2 应急队伍保障	32

5.3 物资装备保障	33

5.4 其他保障	33

第二部分  专项应急预案	36

1  水灾事故专项应急预案	36

1.1 适用范围	36

1.2 应急组织机构及职责	36

1.3 响应启动	36

1.4 处置措施	42

1.5 应急保障	45

2  火灾事故专项应急预案	47

2.1 适用范围	47

2.2 应急组织机构及职责	47

2.3 响应启动	47

2.4 处置措施	53

2.5 应急保障	63

3  瓦斯事故专项应急预案	65

3.1 适用范围	65

3.2 应急组织机构及职责	65

3.3 响应启动	65

3.4 处置措施	71

3.5 应急保障	73

4  煤尘事故专项应急预案	75

4.1 适用范围	75

4.2 应急组织机构及职责	75

4.3 响应启动	75

4.4 处置措施	81

4.5 应急保障	85

5  顶板事故专项应急预案	88

5.1 适用范围	88

5.2 应急组织机构及职责	88

5.3 响应启动	88

5.4 处置措施	93

5.5 应急保障	96

6  提升与运输事故专项应急预案	98

6.1 适用范围	98

6.2 应急组织机构及职责	98

6.3 响应启动	98

6.4 处置措施	103

6.5 应急保障	103

7  机电事故专项应急预案	107

7.1 适用范围	107

7.2 应急组织机构及职责	107

7.3 响应启动	107

7.4 处置措施	113

7.5 应急保障	117

8  大面积停电事故专项应急预案	119

8.1 适用范围	119

8.2 应急组织机构及职责	119

8.3 响应启动	119

8.4 处置措施	124

8.5 应急保障	127

9  紧急停风事故专项应急预案	129

9.1 适用范围	129

9.2 应急组织机构及职责	129

9.3 响应启动	129

9.4 处置措施	134

9.5 应急保障	136

第三部分  现场处置方案	138

1  水灾事故现场处置方案	138

1.1 事故风险描述	138

1.2 应急工作职责	138

1.3 应急处置	139

1.4 注意事项	141

2  火灾事故现场处置方案	143

2.1 事故风险描述	143

2.2 应急工作职责	143

2.3 应急处置	144

2.4 注意事项	148

3  瓦斯事故现场处置方案	151

3.1 事故风险描述	151

3.2 应急工作职责	151

3.3 应急处置	152

3.4 注意事项	154

4  煤尘事故现场处置方案	156

4.1 事故风险描述	156

4.2 应急工作职责	156

4.3 应急处置	157

4.4 注意事项	159

5  顶板事故现场处置方案	161

5.1 事故风险描述	161

5.2 应急工作职责	161

5.3 应急处置	162

5.4 注意事项	163

6  提升与运输事故现场处置方案	166

6.1 事故风险描述	166

6.2 应急工作职责	166

6.3 应急处置	167

6.4 注意事项	169

7  机电事故现场处置方案	171

7.1 事故风险描述	171

7.2 应急工作职责	171

7.3 应急处置	172

7.4 注意事项	174

8  大面积停电事故现场处置方案	176

8.1 事故风险描述	176

8.2 应急工作职责	176

8.3 应急处置	177

8.4 注意事项	180

9  紧急停风事故现场处置方案	181

9.1 事故风险描述	181

9.2 应急工作职责	181

9.3 应急处置	182

9.4 注意事项	186

附件1  生产经营单位概况	187

附件2  风险评估的结果	189

附件3  预案体系与衔接	190

附件4  应急物资装备清单	192

附件5  有关应急部门、机构、人员应急通讯录	198

附件6  规范化格式文本	201

附件7  关键的路线、标识和图纸	203

附件8  相关协议	205

附件9  事故上报程序图	211

附件10  应急工作原则	212

附件11  编制依据	214

附件12  预案管理	216

# 第一部分  综合应急预案

# 1  总  则

## 1.1 适用范围

本应急预案适应于神木市瓷窑塔矿业有限公司（以下简称瓷窑塔煤矿）内部发生事故时的应急处置工作。适用于矿井水灾事故、火灾事故、瓦斯事故、煤尘事故、顶板事故、提升与运输事故、机电事故、大面积停电事故、紧急停风事故等所有达到级别的生产安全事故，适用事故级别为预警及响应的一、二、三、四级。

## 1.2 响应分级

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》、按照事故灾难的可控性、严重程度和影响范围，将事故应急响应级别分为一级（特别重大事故）响应、二级（重大事故）响应、三级（较大事故）响应、四级（一般事故）响应等，发生Ⅳ级安全事故时，启动矿井专项应急预案，应急救援指挥部统一指挥，应急救援总指挥到位，现场指挥救援，救援保障组保证救灾物资和设备的及时供应，抢险救援组根据救援方案积极开展救援工作，技术专家组负责提供救援所需的技术资料。发生Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级安全事故时，汇报神木市能源局并启动矿井专项应急预案，开展救援工作。

1. 出现下列情况时启动一级响应：

造成或可能造成30人以上死亡（被困），或造成100人以上中毒、重伤，或造成1亿元以上直接经济损失，或特别重大社会影响等。

2. 出现下列情况时启动二级响应：

造成或可能造成10～29人死亡（被困），或造成50～100人中毒、重伤，或造成5000～10000万元直接经济损失，或重大社会影响等。

3. 出现下列情况时启动三级响应：

造成或可能造成3～9人死亡（被困），或造成10～50人中毒、重伤，或直接经济损失较大、或较大社会影响等。

4. 出现下列情况时启动四级响应：

造成或可能造成1～2人死亡（被困），或造成10人以下中毒、重伤，或一定社会影响等。（所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数）

# 2  应急组织机构及职责

## 2.1 应急组织机构及职责

### 2.1.1 应急组织体系

神木市瓷窑塔矿业有限公司生产安全事故应急组织体系包括：瓷窑塔煤矿、神木市应急救援大队、神木中西医结合医院、周边企业及村组。

瓷窑塔煤矿成立应急救援管理领导机构。应急救援管理领导小组平时负责指挥、协调事故灾害预防和应急准备管理，事故灾害发生时，统一领导、指挥和协调应急与救灾工作。应急救援管理领导小组成员如下：

组  长：杨占国（矿长）

副组长：段  萌（总工程师）

组  员：常樊杰   张忠卫   姜  辉

黄栓劳   宋智宇   冯  刚

郑千祥   王云铠   赵  强

赵亚楠   高锦东   李  涛

王  丽   朱希友   王建林

应急救援管理领导小组下设办公室，办公室设在综合调度室，办公室主任由综合调度室主任兼任。

瓷窑塔煤矿安全生产相关的应急组织机构如图2-1所示。

图2-1  应急救援组织机构图

### 2.1.2 应急救援管理机构职责

1. 应急救援管理领导小组职责

负责应急体系建设与机构管理工作，指挥、协调事故灾害预防和应急准备管理。事故灾害发生时，统一领导、指挥和协调应急与救灾工作。

2. 应急救援管理机构职责

（1）应急救援日常管理机构应急职责

①. 技术科：参与矿井顶板事故、地质灾害事故救援方案研究制定，按照应急救援指挥部命令，组织参与救援工作。

②. 地测防治水科：参与矿井水灾事故救援方案研究制定，为其他相关事故应急救援提供地测防治水资料。

③. 通风科：参与矿井水灾事故、火灾事故、瓦斯爆炸事故、煤尘爆炸事故救援方案研究制定，按照应急救援指挥部命令，负责调整矿井通风系统、及主要通风机的运行情况和组织完成必须的通风工程。

④. 机电科：参与矿井机电事故、停电事故、提升事故、运输事故现场救援方案研究制定，参与分管业务事故调查处理工作。负责矿井供电及运输路线的检查与维护工作，以及应急物资储备和调运工作。

⑤. 安监科：参与现场救援方案研究制定，组织、指导矿兼职救护队伍开展应急救援工作；负责或参与事故调查处理工作。

⑥. 综合调度室：负责应急预案的综合协调管理工作；负责应急值守，接收、处置各单位上报的突发事件信息，及时报告矿领导，并根据领导指示上报政府有关主管部门，调度有关救援力量参加救援工作，下达各项救援命令，跟踪、续报事故救援进展情况；及时根据人员定位设备，确定井下人员位置。

⑦. 行政办：根据矿领导指示，正确引导媒体和公众舆论；参与事故后勤保障和事故报告起草工作。负责及时运送人员和救灾物资，满足抢险需要；下辖安保人员负责人员疏散、戒严和维持秩序、交通等工作，参与地面火灾现场救援方案研究制定和实施抢险救灾工作。

⑧. 财务科、销售科：协助行政办做好赔偿、工伤保险、职工稳定工作等善后处理工作，负责应急救援各项费用计划和及时拨付，确保救援资金及时到位。

⑨. 协议医院及矿医务室：负责医疗救护和卫生防疫工作，派遣医疗救护人员赶赴现场进行救治，并做好药物及医疗器材储备。

⑩. 神木市应急救援大队、矿兼职救护队：根据事故应急救援方案，完成应急救援工作。

（2）应急救援日常管理机构日常职责

①. 技术科：负责对应专业应急救援预案的编制和修订；负责施工现场对应专业应急工作的日常管理，对重大危险源的检测监控提供技术支持。参与现场应急演练工作。

②. 地测防治水科：做好日常水文监测、水害预防预报、防治水管理工作，确保矿井地测防治水资料健全。参与现场应急演练工作。

③. 通风科：负责一通三防生产技术安全管理、消防管理、通风安全监控系统管理、制氮技术、注浆技术、黄泥灌浆技术安全管理及通风安全生产标准化管理等。参与现场应急演练工作。

④. 机电科：负责对应专业应急救援预案的编制和修订；负责施工现场对应专业应急工作的日常管理，对重大危险源的检测监控提供技术支持；按公司年度应急演练计划按时组织现场演练，负责应急救援物资的计划、采购、存储及建档工作，做好应急物资的现场储备和协议储备工作。参与现场应急演练工作。

⑤. 安监科：负责安全生产监督检查、消防及环保监督检查、一通三防监督检查、安全风险预防预控、安监员管理。

⑥. 综合调度室：负责协调安全生产、应急管理、监测监控系统运行、矿山救护管理、组织调度会议、下达相关指令等工作；负责应急管理日常工作，编制和修订应急管理规章制度；制定应急预案修订计划并督促落实；制定年度应急演练计划并督促按期实施；定期组织应急管理工作例会；组织年度应急管理工作的考核和奖惩及档案管理工作；按照煤矿年度应急管理培训计划，组织实施相关培训工作；按照煤矿年度应急演练计划按时组织现场演练。

⑦. 行政办：负责应急管理各类文件文书的传递和管理工作；负责公司应急管理的后勤保障工作；负责急救车辆的日常保养与管理；加强人员应急训练工作，确保应急状态下现场维护及人员调动；参与现场应急演练工作。

⑧. 财务科、销售科：加强日常的应急救援保障资金管理工作，确保专款专用。参与现场应急演练工作。

⑨. 矿医务室：加强日常卫生防疫工作，负责药物及医疗器材储备管理工作。参与现场应急演练工作。

⑩. 矿兼职救护队：加强日常训练，负责管理应急救援物资。参与事故应急预案研究制定，参与应急预案演练工作。

各生产部门对所有重大危险源都必须建档、评估、监测和监控，并制定现场处置方案；各生产部门都必须建立重大隐患的排查、治理和报告制度，每季度进行重大隐患排查，每月定期组织对安全生产隐患进行排查，对存在的安全隐患严格按照闭环管理进行落实整改；储备本单位应急物资。

## 2.2 应急指挥机构及职责

### 2.2.1 指挥机构

矿井成立生产安全事故应急救援指挥部，设总指挥、副总指挥及其成员。指挥部下设应急救援指挥办公室和五个专业小组。

发生事故后，应急救援指挥部负责启动应急救援程序、组织全面抢险救灾工作、采取应急救援手段、下达应急救援命令等工作。

应急救援指挥部组成如下：

总 指 挥：杨占国（矿长）；

副总指挥：段萌（总工程师）、张利兵（神木市应急救援大队队长）、姜辉（生产矿长）、张忠卫（机电矿长）、常樊杰（安全矿长）；

指挥部成员：分管副总工、各科室负责人。

瓷窑塔煤矿应急救援指挥机构如图2-2所示。

应急救援指挥部

总指挥：杨占国

副总指挥：段萌、张利兵、姜辉、张忠卫、常樊杰

应急救援指挥办公室

（综合调度室主任：王云铠）

图2-2  应急救援指挥机构图

### 2.2.2 应急救援指挥部、人员的具体职责

1. 应急救援指挥部职责：

（1）组织制定和实施应急救援方面的规章制度。

（2）分析判断事故、事件或灾情的影响区域、危害程度，确定相应警报级别、响应级别、应急救援级别。

（3）决定启动应急预案，指挥、协调各应急救援工作进行应急救援行动，部署应急策略，保证应急救援工作的顺利完成。

（4）批准现场抢救方案。

（5）报告神木市能源局、国家矿山安全监察局陕西局榆林分局、地方政府应急组织机构，通报事故、事件或灾害情况。

（6）评估事态发展程度，决定升高或降低警报级别、应急救援级别。

（7）根据事态发展，决定请求外部援助。

（8）根据事故性质，以矿兼职救护队为主体，组建应急抢险队。

（9）监督检查应急操作人员的行动，保证现场抢救人员和现场其他人员安全。

（10）决定员工、救援人员从事故区域撤离，决定请求地方政府组织周边群众从事故受影响区域撤离。

（10）协调物资、设备、医疗、通讯、后勤等方面支持应急救援工作。

（11）批准新闻发布。

（12）宣布应急恢复、应急结束。

（13）决定各类事故应急演练，监督各单位的事故应急演练。

2. 总指挥的职责：

（1）负责应急预案的审核批准工作。

（2）领导应急救援指挥部的工作，当矿井发生事故后，矿长必须立即组织抢救工作，并按有关规定及时上报。在矿长未到前，由值班领导负责指挥。

（3）负责对外有关方面的协调工作。

3. 副总指挥的职责：

（1）组织有关人员拟定应急救援方案。

（2）在总指挥的领导下开展工作，协助总指挥做好应急救援工作。负责组织为处理事故所必需的待命工人、调集救灾所必需的设备材料，指定的专门人员严格控制入井人数，确定进入事故现场许可。

（3）根据总指挥授权，代行总指挥权力。

（4）神木市应急救援大队队长（副总指挥）协助总指挥指挥现场应急救援行动的实施，执行营救遇难人员和处理事故作战计划，负责救护队员的组织管理。

（5）生产矿长（副总指挥）根据营救遇难人员和处理事故作战计划，负责一线救援人员组织，及时平衡、调集所需的设备、材料，必要时亲临现场组织抢险、抢救工作。

（6）总工程师（副总指挥）是公司应急救援行动的第一副指挥，在矿长领导下组织制定营救遇难人员和处理事故的作战计划，并协助矿长指挥现场应急救援行动的实施。负责救援人员组织，及时平衡、调集所需的设备、材料，投入救援行动。

（7）机电矿长（副总指挥）根据命令及营救人员和处理事故作战计划，负责组织机电、运输方面的抢救工作，及时调集救灾所必需的设备材料；负责地面人员组织和材料、设备的入井安排；负责需外单位调入设备、材料的种类、型号、数量计划的制定与联系，负责矿井通风、排水、供电设备在救援过程中的有效监控，保证抢险设备安全的运行。

（8）安全矿长（副总指挥）根据命令及营救人员和处理事故作战计划，严格人员入井，严格检查入井特别许可证，负责应急救援预案和抢险、救灾过程中的安全保卫工作及和公安（交警）部门联系工作。负责抢险人员休息、膳食及其他的后勤保障。

4. 应急救援指挥办公室职责

应急救援指挥办公室设在综合调度室。

联系电话：0912-8463384或19929112259。

应急救援指挥办公室主任：王云铠（综合调度室主任兼）

应急救援指挥办公室职责：

（1）制定应急救援程序，负责日常管理工作；

（2）负责督促检查有关单位的应急救援设备的维护保养，使其处于良好的状态；

（3）承接事故、事件或灾情报告，请示总指挥启动事故应急预案，保持通信联络畅通、状态完好。

（4）负责通知应急救援指挥部各成员和各专业组人员到综合调度室集合。

（5）传达应急救援指挥部下达的各项命令，通知抢险救灾人员赶赴事故现场；了解掌握事故灾难情况和救援工作进展情况，及时向应急救援指挥部汇报。

（6）在事故抢救过程中，负责组织各专业组的碰头会，协调各专业组、各成员单位的抢险救援工作。

（7）组织、协调对外求援等相关事宜，负责事故的上报。

（8）落实上级有关指示和批示，对内通报事故抢救进展情况，并做好相关记录。

（9）组织各类事故应急预案演练，监督各单位事故应急演练。

5. 指挥部下设五个小组及职责

（1）技术专家组

组  长：段  萌（总工程师）

副组长：宋智宇、刘会军、赵强、郑千祥

成  员：技术科、地测防治水科、通风科、安监科、机电科相关人员及采掘队队长。

应急职责：提供救援技术支持，参与抢险方案拟定；收集整理救援过程中的技术资料，为指挥部提出建议意见及相关依据，参与分析事故原因和责任；完成指挥部赋予的其他工作任务。

日常职责：组织相关专业人员定期对矿区周边、井下环境进行灾害评估、分析；做好日常性技术指导工作。

（2）抢险救灾组

组  长：张利兵（神木市应急救援大队队长）、姜辉（生产副矿长）

副组长：王云铠、冯刚

成  员：神木市应急救援大队队长成员，机电科等有关科室、矿兼职救护队、医疗室及综采队、掘进队、机运队和准备队。

应急职责：按照救援方案组织、指挥救援队伍实施救援行动。紧急调用抢险物资、设备、人员和占用场地。组织医疗救治，提供所需药品、医疗器械；负责灾区消毒防疫，确保灾区饮食卫生。根据事故情况，及周边工作地点和人员有险情时，组织人员和物资的疏散工作。负责记录、保存救援过程资料，总结应急救援经验教训。参与和配合现场应急救援指挥部的工作。

日常职责：抓好日常训练，定期组织救护演练训练。保证出现紧急情况下能迅速出动。做好日常装备的维修保养工作，做好医疗设备、器材、药品的采购、保管工作。保证出现紧急情况下装备能准确、可靠地发挥作用。

（3）救援保障组

组  长：张忠卫（机电矿长）

副组长：李涛、王丽、朱希友

成  员：机电科、行政办、财务科、后勤科、供应科、医疗室及各区队人员

应急职责：负责组织抢险救援所需各种物资装备、器材和资金的调集和筹备；在财力方面保证矿井能够进行充足的急救物资储备。做好应急物资的保养和管理工作，对入库物资要严格验收，防止不合格产品入库，遇到突发事件要保证应急物资及时、无误的发放，另外加强物资的周转使用，及时补充，对在库物资加强保养维护，保持物资的完好状态。熟练掌握各类应急物资的用途和性能，账目清楚，随时保证计划量内的物资储备，月末要清点库房、检查材料的使用情况，使内库材料领取、使用、管理标准化科学化。做好应急状态下的车辆供应及交通运输管理工作，同时协调事故单位，保证供车充足道路畅通，确保应急人员及物资能够快速准确的到达事故现场。制定通讯保障措施，保证在各种应急情况下都能通讯畅通，信息传递及时。

日常职责：由财务科建立应急经费操作程序，在保证应急物资采购经费外，应根据相关需求做好应急状况下的应急备用经费。负责采购应急救援物资。建立应急物资和装备管理制度，由专人负责日常管理。大型、特殊应急物资和装备，由机电科设立专门存放处，并建立应急物资、装备管理和发放制度，由专人负责日常管理。做好应急车辆保养和日常检查、维护，以保证应急情况车辆正常出车。建立突发事件专门应急驾驶员队伍，配备日常值班人员和车辆。对通信线路、设备进行日常维护、保养。

（4）对外联络组

组  长：常樊杰（安全矿长）

副组长：黄栓劳、高锦东

成  员：安监科、行政办

应急职责：做好联络及宣传报道工作，编发事故简报，负责新闻媒体的组织与接待工作，发布事故抢险进展情况；维护矿区的治安，做好事故发生后的人员疏散，封闭相关场所，维护交通秩序；杜绝无关人员进入事故救援现场，确保事故救援的顺利进行。

日常职责：确保各办公、生产及生活区域治安安全的应急处置方案。应建立突发事件治安安全网络，并通过该网络与当地公安部门建立良好的互助协作关系。

（5）善后处理组

组  长：常樊杰（安全矿长）

副组长：高锦东、李涛

成  员：行政办相关人员

应急职责：做好事故发生时的善后处置工作。负责核实遇难者身份，了解掌握家庭情况并通知其遇难者亲属；安排遇难者亲属善后处理期间的生活和遇难者丧葬事宜，负责洽谈抚恤条件；充分协调事故发生后，新闻发布、车辆配备，人员安置及安抚等工作。为抢险人员提供物资、临休、饮食等方面的服务。完成指挥部赋予的其他工作任务。

日常职责：做好人员安置、安抚准备工作及相关统计工作，明确善后处置相关制度、流程、要求、依据。做好日常后勤物质的储备、保管工作。负责基础设施的建设、维护工作。做好日常的监督、检查工作。

6. 调度值班人员职责：

（1）值班期间发生安全生产事故时，在总指挥及其他副总指挥未到达之前，配合值班矿长担负起事故的临时指挥工作。

（2）掌握清楚事故动态，组织有关部门进行处理。

（3）将事故详细情况汇报给矿应急救援指挥部领导，并在应急预案启动后，协助救援工作。

（4）参加事故的处理分析。

### 2.2.3 联络方式

应急救援指挥部成员通讯录、外部应急救援指挥部通讯录、调度电话表见附件5。

# 3  应急响应

## 3.1 信息报告

### 3.1.1 信息接报

1. 信息接收与通报

综合调度室实行24小时值班制度，接收报告信息。应急值守电话：0912-8463384或19929112259。

信息接收和通报程序：

（1）发生事故时，现场人员利用工作面的调度电话或固定电话、应急广播先向综合调度室汇报；如果发生事故使工作地点的电话与综合调度室中断，立即离开事故地点就近寻找电话有信号的地方向综合调度室汇报；如果井下与地面通讯中断，则派专人采用一切可利用手段快速向地面汇报事故发生的时间、地点、灾害性质、影响范围、受灾人数及姓名，并在安全地点接受综合调度室安排。

（2）综合调度室立即向总指挥报告；总指挥下达应急预案启动指令。

（3）综合调度室迅速通知应急救援队伍、应急救援相关场所和机构、矿领导、应急救援指挥部其他成员及相关单位，通知事故灾害现场及受威胁区域单位人员迅速采取应对措施。

（4）综合调度室及时向应急救援指挥办公室报告事故情况。

（5）接到事故汇报后，总指挥或值班副总指挥应立即召集应急救援指挥部成员，研究制定抢险救灾方案，实施事故救援，并随时将抢险救灾进展情况向应急救援指挥部总指挥汇报。

2. 信息上报

对于四级（一般生产安全事故或者较大涉险事故）事故，调度室报告矿长，矿长接到事故信息报告后立即（1小时内）报告神木市能源局、神木市应急管理局、国家矿山安全监察局陕西局榆林监察分局及政府有关部门。

对于发生三、二、一级生产安全事故，调度室报告矿长，矿长接到事故信息报告后向神木市能源局及政府有关部门报告的同时，立即报告（1小时内）陕西省应急厅和国家矿山安全监察局陕西局。

对于发生二、一级生产安全事故，调度室报告矿长，矿长接到事故信息报告后在向陕西省应急厅和国家矿山安全监察局陕西局报告的同时，可以立即报告国家矿山安全监察局。

瓷窑塔煤综合调度室：0912-8463384

神木市应急救援大队：0912-8329537

神木市能源局：0912-8332684

榆林市能源局：0912-3282468

国家矿山安全监察局陕西局榆林分局：0912-3689611

国家矿山安全监察局陕西局：029-87671800

陕西省应急管理厅：029-87292823

国家矿山安全监察局：010-64463685

信息报告内容：

（1）单位概况（单位全称、所有制形式和隶属关系、生产能力、证照情况等）。

（2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况。

（3）事故类别（水灾、火灾、瓦斯、煤尘、顶板、提升与运输、机电、大面积停电、紧急停风等）。

（4）事故的简要经过，入井人数、生还人数和生产状态等。

（5）事故已经造成伤亡人数、下落不明人数和初步估计的直接经济损失。

（6）已经采取的措施。

（7）其他应当报告的情况。

3. 信息报告时限与责任人

总指挥或值班副总指挥接到一般及以上生产安全事故后，按照附件9事故上报程序，立即以通过先电话、后传真的顺序上报有关单位。

初次报告内容由于情况不明没有报告的，应在查清后及时续报。事故格式化文本内容见附件6。

4. 信息传递

事故发生后，由瓷窑塔煤矿指定专人或指定应急救援指挥部负责向本单位以外有关部门、单位通报。通报方式为电话、传真。通报责任人为行政矿长刘会平。

### 3.1.2 信息处置与研判

未达到响应启动的条件时，应急救援日常管理领导小组组长或带班副组长根据预警条件，对可能发生和可以预警的安全事故启动预警，要求各生产科室将附件7相关图纸带到综合调度室，做好响应准备。

应急救援指挥办公室根据现场报告、监测、预测分析结果，根据事件、险情、事故的性质、严重程度、影响范围和可控性，并根据事故响应分级条件进行研判，达到响应启动条件后，由总指挥下令启动响应。

发生一般及以上生产安全事故，应急救援指挥部自动启动响应。响应启动后，应急救援指挥部办公室及时掌握信息，跟踪事态发展，应急救援指挥部根据现场情况及时调整响应级别。

## 3.2 预警

### 3.2.1 预警启动

1. 预警启动条件

应急救援指挥部根据监测、预测分析结果，对可能发生和可以预警的安全事故进行预警。

有下列条件之一应发出事故预警：

（1）出现可能导致重、特大安全事故的隐患或险情，如不及时采取相应措施，可能导致严重后果时。

（2）发现可能导致较大安全事故的隐患或险情，在有关职能部门和有关人员采取针对性的措施后，未见成效时。

（3）发现可能导致一般安全事故的隐患或险情，在有关职能部门和有关人员采取针对性的措施后，势态仍有发展时。

2. 预警级别

预警级别依据《突发事件应对法》，隐患或险情评估可能造成安全事故的危害程度、紧急程度和势态发展确定，一般分为四级：一级（特别重大）、二级（重大）、三级（较大）、四级（一般）。

事故预警级别标准：发现有可能会导致群死群伤重大、特大安全事故隐患或险情的为二、一级，其中特别紧急为一级；发现有可能会导致较大安全事故隐患或险情的为三级，发现有可能会导致一般安全事故隐患或险情的为四级。

- 预警方式

事故知情人员、事故第一发现的人或单位，应通过电话或应急广播由专人立即报告综合调度室。

综合调度室值班人员立即通知值班副矿长、应急救援指挥部、相关职能部门和相关人员，并利用井下广播系统或公共广播系统向地面或井下灾害区域人员发出通知。

预警通知发出后，应急救援指挥部应随时掌握隐患或灾情现状，出现事故或明显事故征兆时，立即启动应急预案。

- 预警信息报告

（1）综合调度室实行24小时值班制度，接收报告信息。应急值守电话：0912-8463384或19929112259。

（2）预警信息报告内容

① 出现异常、有害气体超限、发现事故征兆或可能导致事故、灾害发生的地点、具体位置、时间。

② 可能造成事故、灾害的性质、类别、危害程度和人员伤亡情况等主要特征。

③ 可能导致事故、灾害的影响范围和发展趋势。

④ 报告人姓名。

### 3.2.2 响应准备

接到预警信息报告后综合调度室在第一时间向应急救援指挥部总指挥及带班领导报告。由应急救援指挥部明确预警级别，发出预警通知或预警警报。应急救援指挥部将确定的灾害预警事故类型和预警级别通过总工审核、矿长审定后，通过井上下电话、应急广播、人员定位紧急呼救系统、电子显示屏等手段向有关单位和人员发布灾害事故预警信息。

对于一级、二级预警应立即停产、撤出人员，由应急救援副总指挥或由井下代班领导在现场指挥，实施预防控制方案。对于一级预警应同时报告应急救援指挥办公室，由其上报神木市能源局值班室和国家矿山安全监察局陕西局榆林监察分局。

神木市能源局值班室电话：0912-8332654；

国家矿山安全监察局陕西局榆林监察分局值班室，电话：0912-3689611。

对于二级、一级预警，应急救援指挥办公室应电话通知神木市应急救援大队。神木市应急救援大队应立即到达现场救援。

对于三级预警的应停止危险区域及可能受事故影响区域生产，无关人员撤至安全地带，由应急救援专业组长指挥实施预防控制方案。

对于四级预警的应根据现场情况停止危险区域生产，预警单位进行响应处理，由值班队长指挥实施预防控制方案。

相关单位启动预警行动方案，采取相应预防性处置措施，及时将处置情况报告应急救援指挥办公室。应急救援指挥办公室密切跟踪事态发展，检查处置措施执行情况并做好相应的应急准备，矿各应急工作组根据现场情况进入应急准备阶段，及时通知矿兼职救护队做好救援准备，一旦达到事故标准时，启动相应的应急预案。上级单位和应急救援指挥部的应急指令由总指挥下达，应急救援指挥办公室向下传递。

### 3.2.3 预警解除

1、一级预警在预警现象解除后，应急救援指挥部上报神木市能源局进行分析评估论证，经评估认为达到解除预警条件后，由神木市能源局提出解除预警的建议。

2、一级以下预警在预警现象解除后，由应急救援指挥部及技术专家组进行分析评估论证，经评估认为达到解除预警条件后，撤销发布的事故预警信息。

## 3.3 响应启动

瓷窑塔煤矿应急响应流程如图3-1所示。

图3-1  应急响应流程图

井下一旦发生事故，受灾人员在带班矿领导、队长、班组长、通风、安监人员的监护下积极组织抢险救灾，并立即汇报综合调度室。当采取一切可能的方法不能对事故进行有效控制或事故现场有发生次生事故危险，可能危及现场人员生命安全时，当班领导应迅速清点现场人数，将人员按照避灾路线撤至安全地点，并立即向综合调度室汇报事故发生的时间、地点、灾害性质、影响范围、受灾人数及姓名，并在安全地点等待应急救援指挥部命令。撤离受阻时，要集中休息，保持精力，发出呼救信号，等待救援。

事故发生后，综合调度室（应急救援指挥办公室）接到汇报信息，做好事故的详细情况记录，并立即通知应急救援指挥部总指挥及相关成员单位到综合调度室集中，应急救援指挥部迅速作出判断，确定响应级别，下达启动应急预案命令。

### 3.3.1响应原则

应急响应行动的原则是控制事态发展，减少人员伤亡和事故损失，消除事故隐患，恢复正常秩序。

### 3.3.2应急响应程序

- 启动响应

事故、灾害发生后，现场人员或知情人员必须在第一时间向综合调度室（应急救援指挥办公室）汇报，并积极采取救援或自救，尽快撤至安全地带或沿逃生路线撤至地面或永久、临时避险硐室。

在条件许可情况下，应全力控制事故灾难发展态势，防止次生、衍生和耦合事故（事件）发生，果断控制或切断事故灾害链。

发生一般事故及以上等级事故（四、三、二、一级）时，事故部门立即将事故报综合调度室，应急救援指挥部启动本级应急预案，同时启动本单位现场处置方案，组织实施事故的应急救援工作。经应急救援指挥部确认，由应急救援总指挥下达命令，上报神木市能源局、国家矿山安全监察局陕西局榆林分局。综合调度室接到总指挥启动事故应急预案命令后，立即通知事故应急救援指挥部成员及成员单位相关人员到达指定地点，参加事故抢险。

发生较大事故及以上等级事故（三、二、一级），超出本级应急救援能力时，及时报请应急救援指挥部申请启动上一级应急预案。

- 应急响应内容

综合调度室接到事故报告后，立即报告调度主任、值班领导、应急救援指挥部总指挥、副总指挥，并根据指示，通知各成员单位负责人到指定地点集合。各应急专业组集合待命。

应急救援指挥办公室进一步了解事故情况，收集事故有关信息，核实事故灾害性质、发生地点、涉及范围、受害人员分布，并向应急救援指挥部及时报告。

充分发挥井下跟班副矿长、队长的作用，在事故发生后，跟班副矿长、队长必须立即赶赴现场，指挥抢险救灾，并向应急救援指挥部报告情况。

应急救援指挥部接到事故报告后，根据不同事故类型、危害程度、紧急程度、势态发展、救灾的人力和物力以及之前开展救援的情况，明确应急响应级别，确定施救方案，由应急救援指挥部总指挥批准，启动相应的事故救援预案，指挥救援工作。

应急救援人员到达事故现场后，跟班副矿长、队长、事故单位负责人或知情人员要立即向救援的有关人员详细汇报事故情况。现场一切抢救事宜统一由现场抢险救援组指挥。

抢险救援组、技术专家组根据现场情况进行事故初始评估，划分现场工作区（危险区、缓冲区、安全区）；技术专家组对现场救援提供技术支持并研究制定抢救方案和安全措施，抢险救援组实施人员搜救、工程抢险。

救援保障组及时发放应急物资，并做好后续物资的接续。负责矿井停送电工作，负责通讯保障、现场监测工作。

对外联络组接待救护人员、公众及媒体人员并设置警戒，疏散、戒严和维持秩序、交通等工作，向煤矿提供信息；经煤矿同意后，由矿长向公众及媒体发布事故信息。

善后处置组及时处理因事故发生以及在救援过程中产生的可能对环境造成破坏的因素。

现场救援人员应做好自身防护，防止二次事故的发生。

- 资源协调

根据事故现场情况及本矿物资储备情况，为事故地点抢险工作提供充足的物资供应。同时，将有相关事故抢险救灾经验的人员调往事故现场协助处理。

事故单位在抢险过程中，如出现抢险物资短缺，需及时向矿应急救援指挥部汇报。指挥部接到汇报后，立即与应急救援指挥办公室或其他单位协调处理，保证救灾物资及时到位。

应急救援指挥办公室应做好日常的应急救援物资的计划、采购、存储工作，建立台账，加强物资的周转使用，及时补充，对在库物资加强保养维护，保持物资的完好状态，熟练掌握各类应急物资的用途和性能，做好应急物资的储备和协议储备。

救援保障组负责应急救援装备现场调运。

与神木市应急救援大队及神木中西结合医院定期联系，确认通讯畅通及应急状态，确保应急响应与应急物资储备。

4.信息公开

瓷窑塔煤矿事故应急救援信息由矿井应急救援指挥部对外联络人及时准确的对外发布。任何单位和个人未经允许，不得私自对外发布事故应急救援信息。

信息发布的原则是及时、客观、真实、全面、准确、实事求是。信息发布应注意正确的舆论导向。

5.后勤及财力保障

救援保障组负责组织抢险救援所需各种物资装备、器材资金的调集和筹备；在财力方面保证矿井能够进行充足的急救物资储备。

善后处理组负责抢救人员的生活、后勤保障工作，为抢险人员提供接待、物资、休息、饮食等方面的服务；负责对环境进行监测、评估，制定环境修复方案并组织实施；负责接待上级领导、兄弟单位增援人员；负责接待安置来访职工家属，负责做好伤亡职工的善后处理工作。做好交通运输保障工作，矿兼职救护队负责救护队物资的运送保障工作，协议医院做好医疗物资的运送保障工作。

## 3.4 应急处置

1. 矿井井下出现危及人员生命安全的重大隐患或严重问题直至事故发生时，井下带班领导需立即下达停产、撤人、消除隐患或控制事故灾难扩大等紧急处置措施，组织井下人员有序撤离，及时向应急救援指挥部报告，事故、灾害发生现场人员及临近人员应服从井下带班领导指挥，在确保自身安全和条件许可情况下，实施事故救援、抢救伤员，全力控制事故灾难发展态势，防止次生、衍生和耦合事故（事件）发生，果断控制或切断事故灾害链。

2. 应急响应行动由应急救援指挥部负责应急指挥，落实应急救援方案措施的实施。各救援专业组相互密切配合，统一行动，共同开展救援行动。各科室、区队按照应急救援指挥部的指挥参与救援行动。首先安排神木市应急救援大队对事故进行调查，并开展力所能及的救援。

在事故救援过程中，要充分利用井下安全避险六大系统的作用，依托入井人员管理系统、人员定位系统确定灾区人数、可能波及的人数和相邻区域可以参加救援的人数；利用安全监测监控系统、束管监测系统收集灾区环境和设施运行信息；利用人员定位系统、紧急避险系统确定人员撤离的路线和避灾场所；利用应急通讯系统和灾区、救灾人员联系，指挥救灾；利用压风自救系统、供水施救系统为井下硐室及避灾、被困人员提供新鲜空气和洁净用水，进行施救。

- 对于事故灾难态势难以控制、事故扩大或事故灾害、险情超出本矿应急救援处置能力，应急救援指挥部应采取积极措施实施事故救援，救助伤员，控制事态发展，减少人员伤亡和事故损失的同时，请求外部救援力量增援，并及时报请神木市能源局应急指挥机构，建议启动上一级应急预案实施救援。

- 应急救援指挥部应根据救援工作需要，协调调动有关人员和专家、应急救援队伍奔赴现场实施救援。

- 应急救援指挥部应根据受伤人员情况，请求调动医疗救护队伍赶赴现场进行救治和指导。

- 应急救援指挥部应根据事故情况，协调调运有关应急救援装备和物资；必要时启用应急避难场所，决定应急状态下的群众疏散、转移和安置的方式、范围、路线、程序。

- 应急救援指挥部应及时向神木市能源局报告救援工作进展情况。

- 现场应急救援人员根据需要佩带专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急救援人员进入和离开现场规定。应急救援指挥部根据需要具体协调，调集相应的安全防护装备。

- 现场抢险救灾组负责组织专业队伍按施救方案和有关施救规定，本着“先伤、后亡”的原则抢救遇险人员。同时，做好施救和现场保护工作。因抢救伤员、防止事故扩大以及疏通交通等原因需要移动现场物件时，必须做出标志、拍照、录像、详细记录和绘制事故现场图，并妥善保存现场重要痕迹、物证等。

- 现场应急救援应全力控制事故灾难发展态势，防止次生、衍生和耦合事故（事件）发生，果断控制或切断事故灾害链。

- 现场抢险救援组根据事态发展变化情况，在出现急剧恶化的特殊险情时，并充分考虑有关方面意见的基础上，及时采取紧急处置措施。

- 现场抢险救灾组应及时向应急救援指挥部报告事故灾难基本情况、事态发展和救援进展情况。

- 事故发生有重伤、死亡、重大死亡时，应急救援指挥办公室应立即按照事故上报程序上报神木市能源局、国家矿山安全监察局陕西局榆林分局等有关部门。

- 事故上报的主要内容：

（1）煤矿名称、位置、负责人。

（2）事故发生的时间、地点、以及事故现场情况。

（3）事故的简要经过。

（4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失。

（5）已经采取的措施。

（6）其他应当报告的情况。

## 3.5 应急支援

1. 灾害事故应急过程中，当事故灾情扩大时，由总指挥部决定扩大应急响应级别。

2. 应急响应后，矿现场抢险救援组根据事故现场实际情况和救援能力，对于超出本矿应急救援处置能力的事故灾害，在采取积极措施实施事故救援，救助伤员，控制事态发展，减少人员伤亡和事故损失的同时，确定需要外援时，及时向矿应急救援指挥部汇报，应急救援指挥部应立即请求外部救援力量增援，由总指挥向神木市应急救援大队等救援机构进行协调，并上报神木市能源局，建议启动上一级应急预案实施救援，由上级部门申请、协调周边救援队伍进行支援。外部救援队伍到达后，原则上由矿应急救援指挥部统一指挥。

神木市能源局值班室：0912-8332654。

## 3.6 响应终止

1. 当事故险情得以有效控制，遇险人员获救，事故危害消除，环境符合有关标准，导致次生、衍生事故隐患消除后，经应急救援指挥部组织有关科室和专家验收合格，应急救援指挥部研究批准，由总指挥下达应急救援终止命令。

2. 由应急救援指挥办公室会同安监科组织有关人员对整个应急救援行动进行评估，分析应急救援存在的问题和经验教训，提出改进意见和建议，做好总结，撰写事故应急救援总结报告，经应急救援指挥部批准上报上级有关部门。

# 4  后期处置

1. 由善后处置组协调行政办、财务科负责组织遇难人员亲属安置、污染物收集、清理与处理等事项。尽快恢复正常秩序，消除事故后果和影响，安抚受害和受影响人员，确保社会稳定。

2. 安监科应立即到事故现场勘察，安排保护事故现场事宜，为事故调查或协助事故调查做好准备。

3. 技术科组织有关部门清理、修复、更换受损设备设施，在确认安全的前提下，尽快恢复生产。

4. 安监科、行政办和机电科对救援队伍、消耗材料、调用设备仪表进行统计结算。

5. 由行政办和财务科按照相关的法律和地方法规，向事故保险机构进行索赔。

6. 按照政策进行伤亡核定和赔偿，对相关职工进行治疗和补助。

7. 应急救援指挥部召集指挥人员、各应急工作组及救援单位汇报应急救援情况，认真总结抢险过程经验和教训，对本矿应急救援能力评估，对相关应急预案需要修订的内容进行确定。

8. 由应急救援指挥办公室完成救援总结报告，并在救援工作结束后一个月内，向相关单位报送。

# 5  应急保障

## 5.1 通信与信息保障

1. 地面主要通风机房和井下各个采（掘）工作面、皮带机头、中央变电所、中央水泵房都设有与综合调度室直通的电话。

2. 综合调度室要保证地面指挥部与井下现场指挥及救援人员的通讯畅通，特别是要保证人员定位系统的信息畅通。

3. 应急救援指挥部要掌握应急机构和相关部门、人员的通信联系方式，通过有线电话、移动电话等通讯手段，随时掌握现场情况。相关联系方式见附件5。

4. 通信与信息保障的责任人：王云铠（综合调度室主任）。

## 5.2 应急队伍保障

1. 瓷窑塔煤矿应急救援日常管理领导小组和各职能科室是应急救援的内部力量，职工群众是应急救援的基础力量。应急救援人员要熟悉矿井的系统，矿井要配备必要的应急救援装备。

2. 神木市应急救援大队是应急救援的外部力量，要保持与神木市应急救援大队的信息沟通。救援队要加强应急训练和演习，保证在应急情况下能够及时赶到事故现场，组织抢救，出色地完成应急救援指挥部交给的抢救任务。

3. 预案中涉及的科室及人员，要与有关部门保持工作联系，如发生工作变动，应及时变更相应的人员，每月至少进行一次联系，保证预案的有效实施。

## 5.3 物资装备保障

1. 应急救灾物资和设备的存放。矿井地面和井下消防材料库要按规定配备工具、消防器材和工程材料，定期由机电科负责检查、补充，确保应急物资能够满足应急需要。机电科要保证应急物资的储备量，不能随意挪用，要定期检查维护。应急物资和装备的类型、数量、性能、存放位置应建档管理。应急物资装备清单见附件4。

2. 医疗急救物资存放在地面医务室和井下医疗急救硐室。医务室要保证医疗急救物资的储备量，不能随意挪用，要定期检查。药品、器械的、数量、存放位置应建档管理。

3. 应急抢险救灾物资设备调运方式。当煤矿应急救援现场不能满足应急物资和设备供应时，应请求上级单位迅速调用各种排水、供电、开关、电缆等机电设备，进行抢险救灾。

4. 井下所有人员(电钳工、皮带司机、瓦检员)随身携带自救器；采、掘工作面按作业区域最多人数配备隔离式自救器，并由所属队组管理、维护、使用，技术科负责检验。

## 5.4 其他保障

### 5.4.1 经费保障

1. 瓷窑塔煤矿应当做好事故应急救援必要的资金准备，资金必须专款专用，专门用于事故应急抢险救灾，以保障应急状态时应急经费的及时到位。

2. 经费来源于矿井生产安全费用预留资金。

3. 应急经费主要用于生产安全事故的应急救援，由矿财务科负责保证资金到位。应急救援费用由矿应急救援指挥部监督使用。

4. 财务科要做好应急救援专项费用计划，且建立好专项应急科目，保证应急管理运行和应急中各项活动的开支。

5. 财务科、行政办必须保证在发生安全生产事故时有足够的应急救援资金，必须保证能够配备必要的应急物资和装备。

### 5.4.2 交通运输保障

1. 矿区内部交通运输由行政办负责，矿区外部交通运输由神木市交警大队负责，保证及时调运煤矿事故灾难应急救援有关人员、队伍、装备、物资。

2. 事故应急救援期间，行政办负责保证事故抢救用车。车辆不足时，请求当地政府调用社会车辆。

### 5.4.3 救援医疗保障

1. 神木中西结合医院和矿医务室负责事故伤员的急救工作。设立医疗救护专家组，为事故应急救援提供医疗救护方面的技术支持与指导。

2. 医务室负责煤矿事故伤员的医疗急救和煤矿救援队伍医疗救护知识专项培训工作。

### 5.4.4 治安保障

事故应急救援期间，由行政办和神木市公安局组织事故现场治安警戒和治安管理，加强对重点地区、重点场所、重点人群、重要物资设备的防范保护，维持现场秩序，及时疏散群众。发动和组织群众，开展群防联防，协助做好治安工作。必要时请神木市公安局协助。

### 5.4.5 后勤保障

事故应急救援期间和结束后，由行政办、财务科等部门负责人组成善后处理组，主要负责食宿接待、伤亡人员家属安抚、抚恤、赔偿等善后处理工作。

### 5.4.6 技术保障

事故应急救援期间，由总工程师、应急救援专家及各专业技术负责人等人员组成技术专家组，负责研究制定抢救技术方案和措施，解决事故抢救过程中遇到的技术难题。

# 第二部分  专项应急预案

# 1  水灾事故专项应急预案

## 1.1 适用范围

适用于本矿井发生水灾事故时的应急响应与处置。

## 1.2 应急组织机构及职责

该专项应急预案是针对水灾事故、危险源而制定的方案，是综合应急预案的组成部分。

该专项应急预案应急组织机构及职责与综合应急预案应急组织机构与职责保持一致（详见第一部分2.1）。

## 1.3 响应启动

### 1.3.1 预警及信息报告

#### 1.3.1.1 危险源监控

1. 定期收集、整理本矿井的水文地质资料并及时更新，分析、研究各采掘区域、工作面的水文地质条件。

2. 定期收集、调查及核对相邻煤矿与废弃老窑的情况，并在井上、下对照图上标出其井田位置、开采范围、开采年限、积水情况。

3. 通过地下水动态监测系统进行日常水灾监测监控。

4. 做好预测预报，由地测科每月编制矿井地质预报及水情水灾预报，审批后下发各区队。

5. 由总工程师组织，每季度进行一次全矿防治水隐患排查，每年雨季前，组织矿井相关部门对井田范围内地表进行一次全面巡查。

6. 各采掘队跟班队长负责每班对各自分管区域内的涌水及排水情况进行监测监控。

7. 机运队负责每天记录矿井排水量并进行统计、分析，发现排水量有激增现象，立即查明原因，同时向分管领导汇报。

8. 通风科负责每周对井下所有的永久防水密闭进行一次检查，发现异常情况，及时汇报。

9. 在各采空区低洼处密闭返水管上安装压力表、水位计等设备，由地测科相关人员负责，监测监控采空区积水情况。

10. 建立地下水动态观测系统，进行地下水动态观测、水灾预测分析，并制定相应的“探、防、堵、疏、排、截、监”等综合防治措施。

11. 由地测科负责每7～10天进行一次全矿井涌水量的观测并进行预测分析，预防水灾。

#### 1.3.1.2 预警条件

1. 煤层发潮、发暗。由于水的渗入，使得煤层变得潮湿、暗淡。如果挖去表面一层，里面仍如此，说明附近有积水。

2. 巷道壁或煤壁“挂汗”，“挂红”，工作面温度降低，煤壁发冷，出现雾气、水叫、顶板淋水加大、顶板来压（淋水加大，如落雨状）、底板鼓起或产生裂隙出现渗水、水色发浑（说明水源很近，若出现清净水，说明水源远）、有臭味、打钻时发觉钻孔底松软或钻孔有水流出等突水预兆。

上述征兆，并不是每次突水前都会全部出现，有时可能发现一个或几个，极个别情况甚至不出现。

### 1.3.2 信息报告程序

#### 1.3.2.1 事故报告程序

当矿井发生水灾事故时，现场人员或事故地点附近人员应立即报告综合调度室，同时向带班领导或队长汇报，由其启动现场处置方案。综合调度室接到事故汇报后，立即通知值班领导、矿长、总工程师、分管副矿长、综合调度室主任、各职能科室、矿救护队及有关单位负责人。

若有人员伤亡，综合调度室接到事故汇报后立即将事故主要情况及大体原因汇报应急救援指挥办公室，由其根据应急救援指挥部的指令上报神木市能源局值班室、国家矿山安全监察局陕西局榆林监察分局值班室。

综合调度室实行24小时值班制度，接收报告信息。综合调度室应急值守电话：0912-8463384或19929112259。各应急救援指挥部成员联系方式见附件5，手机须保持24小时开通状态。

#### 1.3.2.2 报告的主要内容

（1）事故发生单位概况。

（2）事故发生的时间、地点、以及事故现场情况。

（3）事故的简要经过。

（4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失。

（5）已经采取的措施。

（6）汇报人姓名。

#### 1.3.2.3 信息上报与传递

（1）发生一般事故及以上等级水灾事故后，总指挥必须按照附件9的事故上报程序立即（1小时内）向有关部门报告事故。

（2）要及时向神木市能源局、神木市应急救援大队、矿井应急救援指挥部提供与应急救援有关的资料。安监科提供事故前监督、检查的有关资料，为应急救援指挥部研究制定应急救援方案提供参考。

（3）应急救援指挥办公室负责事故的新闻发布，发布内容、发布时间必须通过应急救援指挥部、公司、上级政府审定。

### 1.3.3 响应分级

同综合应急预案，水灾事故应急响应分级也分为一级、二级、三级和四级。

矿井水灾事故发生后，应根据事故灾难或险情的严重程度迅速启动相应响应级别的应急预案。

### 1.3.4 响应程序

#### 1.3.4.1 启动

1. 发生一般水灾事故时，应立即启动本矿水灾事故应急预案，开展事故抢险，并上报应急救援指挥办公室，根据应急救援指挥部的指令向相关政府部门进行报告。

2. 发生较大及以上水灾事故时，应立即启动本矿水灾事故应急预案，开展事故抢险。经应急救援指挥部确认，由应急救援总指挥下达命令，由应急救援指挥办公室上报神木市能源局、国家矿山安全监察局陕西局榆林监察分局，相关监管、政府部门到达现场后，接受其领导、协调或指挥。

3. 综合调度室接到总指挥启动水灾事故应急预案命令后，立即通知矿兼职救护队、神木市应急救援大队、应急救援指挥部成员及成员单位相关人员到达指定地点，参加事故抢险。

#### 1.3.4.2 应急行动

1. 矿井发生水灾事故后，在应急救援人员到达前，应首先启动本矿水灾事故应急预案及现场处置方案，控制事故扩大，进行抢险自救。

2. 应急救援指挥部召开第一次应急会议，要根据现场情况，对水灾事故原因做出初步判断。制定抢险方案和符合现场抢险救灾的安全技术措施，经总指挥批准后组织实施。

3. 抢险人员到达现场后，要按照应急预案、抢险方案进行抢险救灾，并随时向综合调度室汇报事态发展和抢险进展情况。

4. 现场抢险过程要由现场抢险救援组统一指挥，应急救援指挥部协调提供必要的抢险所需物资及设备。

5. 应急救援指挥部根据事态发展和现场救援进展情况，及时调整救援方案。事故单位、抢险单位要按照职责分工和领导指示进行应急处理和事故抢险。

6. 神木中西结合医院在接到事故抢险命令后，应迅速派人赶赴指定地点，协助事故单位进行抢险救援。

7. 由综合调度室统一协调各方关系，并负责向上级有关部门汇报。

8. 救援保障组、对外联络组做好信息公开、后勤及财力保障工作。

#### 1.3.4.3 资源协调

1. 根据事故现场情况及本矿物资储备情况，为事故地点抢险工作提供充足的物资供应。同时将有水灾事故抢险救灾经验的人员调往事故现场协助处理。

2. 应急物资：污水泵、真空开关、矿用高压交联内铠装电缆、矿用屏蔽低压橡胶套电缆。

应急用具：编织袋、草袋子、扁担、铁锨、镐、抬筐、三角扒子、雨衣、潜水泵、水龙带、快速接头、排水管、手电筒、尼龙绳、铁丝。

以上应急物资、设备、材料入库建档管理，管理责任人明确，正常维护。

单位在抢险过程中，如出现抢险物资短缺，需及时向矿应急救援指挥部汇报。

应急物资清单见附件4。

#### 1.3.4.4 应急避险

1. 水灾事故发生后，事故地点人员在确保安全的前提下，应积极进行自救，控制事态扩大。位于突水点上侧的人员直接沿巷道向地势高的巷道撤离并撤出矿井，突水点下侧的人员应立即向地势高的巷道快速撤离，遇到转弯处先转弯，避免水流冲击。避灾线路见附件7避灾路线图。

2. 保证事故发生地点风路畅通，特殊情况下可利用风管、水管、打钻等方法，为被困人员提供新鲜空气、饮用水及食品。

#### 1.3.4.5 扩大应急

1. 灾害事故应急过程中，当事故灾情扩大时，由矿应急救援指挥部决定扩大应急响应级别。

2. 应急响应后，矿现场抢险救援组根据水灾事故现场实际情况和救援能力，确定需要外援时，及时向矿应急救援指挥部汇报。由总指挥向上一级应急救援机构和政府部门报告请求支援。

#### 1.3.4.6 应急结束

当应急救援完成，水灾事故现场得以控制，通风系统恢复，作业环境符合有关标准，导致次生、衍生安全隐患消除，全体抢救人员安全撤离后，由综合调度室向指挥部进行汇报，指挥部总指挥下达命令，宣布应急结束。

## 1.4 处置措施

### 1.4.1 应急处置原则

井下发生水灾事故应急处置的基本原则，是保障员工安全健康，积极抢救遇险人员，控制事态发展，最大限度地减少人员伤亡和事故损失。

- 以人为本、安全第一、预防为主。水灾事故应急工作要始终把保障员工的生命安全和身体健康放在首位，切实加强应急人员的安全防护，最大限度地减少事故造成的人员伤亡和危害。

- 听从指挥，统一行动。井下发生水灾事故后，由本预案中设置的应急救援指挥部负责事故抢险救护工作的指挥和调度。预案中涉及的各相关部门、单位必须服从应急救援指挥部的统一指挥。

- 协调组织、保障供给。相关单位要做好事故救援的协调组织工作，保障救援必需的人、财、物的供给，必要时可请求省内其他兄弟单位救护队协助抢险救灾。

- 坚持“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的防治水原则。采取探、防、堵、疏、排、截、监综合治理措施。

- 坚持灾害性天气影响到安全生产时应立即停产撤人的原则。

### 1.4.2 应急处置措施

应急响应后，带班领导组织可能受到水灾危害的人员，沿避灾路线安全撤离；指令各应急救援队伍进入应急状态，通知水泵房将水已淹至区域的水泵全部开启，防止淹井；调集应急排水所需物资和设备。

- 工作面发生突水、透水事故后，现场负责人必须立即打电话报告综合调度室，然后报告本单位领导，并及时组织人员进行现场抢救。发生透水事故时，现场人员应尽量了解事故地点及灾害程度，设法堵住出水点。如无法抢救，应沿着避灾路线，避开压力水头，迅速撤退到涌水地点的上部水平或地面，而不能进入附近的独头巷道。如果独头上山下部的唯一出口被淹没无法撤退时，则可在独头工作面躲避。当被水堵在巷道内时，应保持镇静。

- 受突水、透水事故威胁的人员撤离时要避开水头压力和水流方向向高于透水巷道的地点撤离，在巷道行走或作业的人员听到来自上方、较高处的水声或看见水流应迅速就近找躲避硐室或交叉巷道，避过水头再行撤离或者等待求援，无处躲避时应迅速靠帮背向来水方向抓牢巷道内的管线等固定物，沿巷道撤退时，要用手抓住巷道两旁的管线，防止被水冲倒、冲走。

- 综合调度室接到灾情报告后，应立即启动应急救援预案。矿长及指挥部成员接到报告后，立即赶到综合调度室组织指挥抢险救援工作。

- 查明水源、涌水量、出水地点情况以及受水灾影响的区域范围，调查受灾区域的人员名单，为撤离水灾区域人员和处理事故提供依据。

- 采取有效措施进行堵水，加固维修被水冲毁的巷道，开启强排系统，引、排积水，组织力量侦察灾情和抢救被水围困的遇险人员。

- 煤层涌水尽量通过本水平排水系统排水，遇突水事故或涌水量过大，开启中央水泵房水泵进行应急排水，指挥部根据灾情及时确定井下撤人的地点、范围，及时通知、组织撤人。

- 现场电话、定位仪、应急广播、喊话等方式清查灾区人员，组织人员，组织力量抢救可能被水冲走、淤积物埋压的遇难遇险人员。

- 涌水短时间内无法堵住时，应积极疏通水道引导水流按人为的路线流动。如果有流砂涌出时应在适当的地点设置滤水槽。

- 采空区积水涌出时，应采取检查瓦斯措施。

- 因水灾停风停电的掘进巷道，排水时应制定瓦斯管理措施和事后的排放瓦斯措施。

11. 采取措施严防二次透水。

12. 根据现场情况在井下适当位置设井下救灾指挥部。

13. 抢险救援处理结束后，根据井下破坏情况，积极组织力量尽快恢复正常生产。

## 1.5 应急保障

### 1.5.1 应急物资和设备的存放

矿井地面和井下消防材料库要按规定配备工具、消防器材和工程材料，定期检查、补充，确保应急物资能够满足应急需要。应急物资和装备的类型、数量、性能、存放位置、管理责任人及其联系方式等内容都要明确。应急物资明细表见附件4。

### 1.5.2 应急抢险救灾物资设备调运方式

当瓷窑塔煤矿现场不能满足应急物资和设备供应时，请求神木市能源局迅速从其他公司抢险物资储备中心调用各种排水、供电、开关、电缆等机电设备，进行抢险救灾。

### 1.5.3 自救设施管理

井下作业人员随身携带压缩氧式自救器、有害气体检测仪和劳动防护用品，并由通风队负责校验、维护。

### 1.5.4 急救设备管理

各采掘工作面备有一定数量的应急救援医疗设备，矿医务室要配备相应的医疗救治药物、设备和技术人员，提高矿医务所应对事故的救治能力，同时与神木市中西结合医院签订应急医疗救援协议。

### 1.5.5 交通运输保障

调度室、矿办、车队必须保证24小时有值班车辆。发生人身安全事故后，尽可能使用井下快速通道；根据地面交通情况必要时由应急救援指挥部及时协调公安交警部门对事故现场进行道路交通管制，并根据需要开设应急救援特殊通道，确保救援物资、器材和人员运送及时到位，满足应急处置工作需要。

# 2  火灾事故专项应急预案

## 2.1 适用范围

适用于本矿井发生火灾事故时的应急响应与处置。

## 2.2 应急组织机构及职责

该专项应急预案是针对火灾事故、危险源而制定的方案，是综合应急预案的组成部分。

该专项应急预案应急组织机构及职责与综合应急预案应急组织机构与职责保持一致（详见第一部分2.1）。

## 2.3 响应启动

### 2.3.1 预警及信息报告

#### 2.3.1.1 危险源监控

1. 采用安全监控系统对CO、瓦斯、氧气浓度及温度进行监测。

2. 采用束管检测系统分析采空区自然发火情况。

3. 采空区及上隅角气体采集分析。

4. 井上下安设电话。

#### 2.3.1.2 预警条件

1. 井下作业地点的风流中、密闭的巷道、采空区内一氧化碳持续达到或超过《煤矿安全规程》的规定。

2. 巷道空气温度持续性升高，有时有烟雾，有时出现雾气或巷道壁出汗。

3. 巷道风流中有异常气味出现（出现煤炭燃烧、坑木干馏、橡胶摩擦、硫磺等异味）或出现烟雾等发火征兆。

4. 自巷道流出的水和空气温度持续增高。

5. 超过1人的人体有不舒适感，如头痛、闷热、四肢无力等。

6. 井口周围地面人员发现火灾迹象。

7. 井口建筑物内火灾报警器发出警报或消防系统被启动。

8. 采空区自燃预报指标超过临界值。

### 2.3.2 信息报告程序

#### 2.3.2.1 事故报告程序

当矿井发生井下火灾事故时，现场人员或事故地点附近人员应立即报告综合调度室，同时向带班领导或队长汇报，由其启动现场处置预案。综合调度室接到事故汇报后，立即通知值班领导、矿长、总工程师、分管副矿长、综合调度室主任、各职能科室、矿山救护队及有关单位负责人。

当矿井发生地面火灾事故后，事故单位和现场人员应立即利用现场固定电话、手机及其他通讯设施向综合调度室报警，同时拨打火警电话119报警。

若有人员伤亡，综合调度室接到事故汇报后立即将事故主要情况及大体原因汇报应急救援指挥办公室，由其根据应急救援指挥部的指令上报神木市能源局值班室、国家矿山安全监察局陕西局榆林监察分局值班室。

综合调度室实行24小时值班制度，接收报告信息。综合调度室应急值守电话：0912-8463384或19929112259。各应急救援指挥部成员联系方式见附件5，手机须保持24小时开通状态。

#### 2.3.2.2 报告的主要内容

1. 事故发生单位概况。

2. 事故发生的时间、地点、以及事故现场情况。

3. 事故的简要经过。

4. 事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失。

5. 已经采取的措施。

6. 汇报人姓名。

#### 2.3.2.3 信息上报与传递

1. 必要时，由总指挥下达指令，请求上级协调增援。

2. 发生一般事故及以上等级火灾事故后，总指挥必须按照附件9的事故上报程序立即（1小时内）向有关部门报告事故。发生地面火灾时，应急救援指挥部研判后，还需向消防队、公安局等单位进行通报。

### 2.3.3 响应分级

同综合应急预案，火灾事故应急响应分级也分为一级、二级、三级和四级。

矿井火灾事故发生后，应根据事故灾难或险情的严重程度迅速启动相应级别的应急预案。

### 2.3.4 响应程序

#### 2.3.4.1 启动

1. 事故、灾害发生后，现场人员或知情人员必须在第一时间向综合调度室汇报，并积极采取救援或自救，尽快撤至安全地带或沿逃生路线撤至地面或永久、临时避险硐室。在条件许可情况下，应全力控制事故灾难发展态势，防止次生、衍生和耦合事故（事件）发生，果断控制或切断事故灾害链。

2. 综合调度室接到事故报告后，立即报告综合调度室主任、值班领导、应急救援指挥部总指挥，由总指挥或带班领导指挥启动火灾事故专项预案，并根据指示，通知各成员单位负责人到指定地点集合，召开第一次应急会议。矿井兼职救护队按照应急救援指挥部要求立即到达现场展开救援，各应急小组集合待命。

3. 应急救援指挥办公室进一步了解事故情况，收集事故有关信息，核实事故灾害性质、发生地点、涉及范围、受害人员分布，并向应急救援指挥部及时报告。

4. 应急救援指挥部接到事故报告后，根据不同事故类型、危害程度、紧急程度、势态发展、救灾的人力和物力以及之前开展救援的情况，明确应急响应级别，确定施救方案。

#### 2.3.4.2 应急行动

1. 应急救援人员到达事故现场后，事故单位负责人或知情人员要立即向救援的有关人员详细汇报事故情况。现场一切抢救事宜统一由现场抢险救援组指挥，政府监管部门应急机构到达现场后，接受其指挥。

2. 抢险救援组、技术专家组根据现场情况进行事故初始评估，划分现场工作区（危险区、缓冲区、安全区），研究制定抢救方案和安全措施，实施抢险救灾。

3. 现场抢险过程要由现场抢险救援组统一指挥，矿应急救援指挥部协调提供必要的抢险所需物资及设备。

4. 应急救援指挥部根据事态发展和现场救援进展情况，及时向事故单位、抢险单位提出事故抢险救援指导性意见。事故单位、抢险单位要按照职责分工和领导指示进行应急处理和事故抢险。

5. 神木中西结合医院在接到事故抢险命令后，应迅速派人赶赴指定地点，协助事故单位进行抢险救援。

6. 由综合调度室统一协调各方关系，并负责向上级有关部门汇报。

7. 救援保障组、对外联络组做好通讯保障、信息公开、后勤及财力保障工作。

8. 对于超出本矿应急救援处置能力的事故灾害，在采取积极措施实施事故救援，救助伤员，控制事态发展，减少人员伤亡和事故损失的同时，应急救援指挥部应立即请求外部救援力量增援，并立即上报神木市能源局、国家矿山安全监察局陕西局榆林监察分局，地面火灾由其同时报告神府经济开发区公安消防大队，建议启动上一级应急预案实施救援。

#### 2.3.4.3 资源协调

1. 根据事故现场情况及本矿物资储备情况，为事故地点抢险工作提供充足的物资供应。同时将有火灾事故抢险救灾经验的人员调往事故现场协助处理。

2. 矿井井上、下消防材料库要按规定配备工具、消防器材和工程材料，主要包括消防水源、泡沫液、排烟机、空气呼吸器、沙土、缓降器、个人防护器材、破拆工具、铁锨、木板、消防水管等必备救灾物资。单位在抢险过程中，如出现抢险物资短缺，需及时向矿应急救援指挥部汇报。应急物资和装备的类型、数量、性能、存放位置、责任人等内容都要明确。应急物资清单见附件4。

#### 2.3.4.4 应急避险

地面火灾发生时，人员应向火焰燃烧的相反方向迎着新鲜风流撤离，撤离途中应注意建筑构筑物可能发生的坍塌掉落。

井下火灾发生时，人员应沿避灾路线撤离到避难硐室或撤出矿井，撤离途中应注意尽快进入新鲜风流巷道，遇到转弯处先转弯，避开冲击波、火风压。

遇有坍塌冒落、缺氧等危险的灾区，救援人员只能在救人的情况下才能进入，但必须采取有效措施，保证救援人员在灾区的安全。

避灾线路见附件7避灾路线图。

#### 2.3.4.5 扩大应急

根据事故现场势态，人员伤亡情况，立即做出反应，应急避险，以及采用何种救援。应对事故现状，对势态发展进行评估，向地方政府求援。

当事故的严重程度及发展趋势超出矿应急救援处置能力时，应急救援指挥部应及时报请上一级应急救援指挥机构和政府机构启动上一级应急预案实施救援。

#### 2.3.4.6 应急结束

当应急救援完成，火灾事故现场得以控制，通风系统完全恢复，作业环境气体符合有关标准，导致次生、衍生安全隐患消除，全体抢救人员安全撤离后，由综合调度室向指挥部进行汇报，指挥部总指挥下达命令，宣布应急结束。

## 2.4 处置措施

### 2.4.1 应急处置原则

1. 以人为本，安全第一

在应急救援过程中，把保障职工群众的生命安全和身体健康、最大程度预防和减少火灾事故灾难造成的人员伤亡作为主要任务。切实加强应急救援人员的安全防护。充分发挥人的主观能动性，充分发挥专业救援力量的骨干作用和职工群众的基础作用。

- 统一领导，分级负责

在应急救援指挥部的统一领导和组织协调下，通风、安监、生产、机电、运输、调度等有关部门按照各自职责和权限，负责火灾事故的应急管理和应急处置工作。

- 依靠科学，依法规范

采用先进技术，充分发挥专家作用，实行科学民主决策。采用先进的救援装备和技术，增强应急救援能力。规范应急救援工作，确保应急预案的规范性、可行性和可操作性。

- 预防为主，防消结合

贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持事故灾难应急与预防相结合。做好预防、预测、预警、预报工作，做好常态下的风险评估、物资储备、队伍建设、完善装备、预案演练等工作。

### 2.4.2 应急处置措施

2.4.2.1 外因火灾处理

1.井口建筑物及井筒内发生的火灾

（1）进风井口建筑物发生火灾，要首先防止火灾气体侵入井下。应立即关闭井口门，在进口门设置风障。必要时停止主通风机运转或采取反风的措施。如果火灾发生在井筒中，要停止主通风机运转或者反风。

（2）在灭火时，可使用水或发射高倍数泡沫灭火。如井口火灾情形严重时可向神木市应急救援大队申请救援。

2、主要进风巷火灾处理

（1）主斜井、副斜井发生火灾时，为防止火烟侵入各大巷和工作区域，要尽快采取主要通风机反风，将有害气体直接排出地面，避免火灾范围扩大，再采取措施进行灭火。

（2）辅运大巷、胶运大巷发生火灾时，应维持通风系统原状，打开与回风巷之间的风门、拆除闭墙、砌筑临时密闭，造成风流“短路”或采取主要通风机反风措施，将有害气体直接引入回风大巷或排出地面，避免火灾范围扩大，再采取措施进行灭火。为防止火势扩大，控制供风量进入灾区，还可在火源上风侧挂风帐。

3、回风巷道火灾处理

回风大巷、回风顺槽发生火灾时，除保持正常通风外，要根据灾区内可燃、可爆物质浓度决定其增加或减少对灾区的供风量。

4.井下带式输送机火灾

（1）在井下不论任何人发现胶带或主运输巷道内有异味、烟气或明火等火灾灾情，应立即按下就近的带式输送机急停装置，同时向带班领导和矿调度汇报，并迅速通知在附近工作的人员。

（2）现场人员要立即组织起来，在尽可能判明事故性质、地点及灾害程度、蔓延方向等情况的同时迅速向综合调度室报告，请求应急救援。

（3）抢救时，应及时切断主运输巷道内的一切电源，并通知中央变电所断开主运输设备电源。

（4）如果火势不大，可以根据现场条件立即组织力量，进行直接灭火。如果火灾范围大或是火势猛，则位于灾区人员应迅速撤离，并通知受威胁区域人员，保证自身安全的前提下，采取稳定风流、控制火势发展，防止人员中毒和预防瓦斯或煤尘爆炸的措施，并随时保持与地面指挥部的联系。

（5）如果现场人员无力抢救，同时人身安全受到威胁时或接到撤退命令时，应立即撤到安全地点并积极组织自救和避灾，撤退时，任何人都不能惊慌失措，不能狂奔乱跑，应在现场负责人及有经验的老工人带领下有组织的按照避灾路线撤退。

（6）发生事故后，事故区域人员无法撤离时，要迅速进入独头巷道，关闭风机，切断风筒，堵注入口，防止毒气侵入。及时发出呼救信号，等待救援。

（7）在上风侧人员直接逆风流撤离，在下风侧人员找最近的通往新鲜风流的联络道撤离灾区。

5.发生在回采工作面的火灾

采煤工作面发生火灾，根据着火点位置的不同，应从进风侧利用各种手段进行灭火，采取的措施如下：

（1）从进风顺槽口至回撤通道口着火，先将回撤通道调节风窗全部打开进行短路，将有害气体直接引入工作面回风巷排出地面，避免火灾范围扩大，再利用灭火器和防尘水管进行灭火。

（2）如果工作面从回撤通道以里着火（不含上、下隅角附近及采空区），当火源的下风侧有遇险人员尚未撤出或不能确认人员是否遇难时，必须保持正常通风，以防火灾由富氧燃烧转化为富燃料燃烧，从而给撤退人员带来更大的威胁。采取直接灭火时，也不得减小风量，以防止水煤气爆炸和烟流逆转。

（3）正常情况下，发生在回采工作面的火灾应从上风侧进行灭火工作，利用灭火器和防尘水管、支架供液管等。在火势较大，难以直接灭火时，应尽快在进风侧搭临时风障、打临时板闭、建筑密闭，实施隔绝或综合灭火措施。一旦回采工作面发生了瓦斯爆炸事故、煤尘爆炸事故时，由指挥部启动瓦斯爆炸事故事故专项预案、煤尘爆炸事故专项预案。

（4)对于综采工作面采空区附近的火源，尤其是上、下隅角的燃烧，不能迅速扑灭时，极易引发瓦斯爆炸事故和有毒有害气体，必须果断封闭火区。在封闭火区时，应首先建造防爆墙，然后在防爆墙掩护下建筑永久密闭，然后采用综合灭火法灭火。

6、综掘工作面火灾处理

（1）直接灭火：发现火灾后首先向调度室汇报，同时取就近的灭火器直接灭火。

（2）其他方法灭火：造成风流短路法，原则是保证安全的前提下根据发火地点控制风流，减少火灾影响范围。

（3）合理使用局部通风机：查明现场情况后经指挥部研究决定局部通风机的使用。

（4）人员因火灾被困在迎头时，首先应保持头脑清醒，同时寻找就近躲避硐室或压风供水装置等待救援。

7.发生在独头巷道中的火灾

（1）公司矿井处理独头巷道中的火灾取决于两个条件，即瓦斯、煤尘积聚情况和火源具体位置。在瓦斯、煤尘尚未达到爆炸危险程度，火源就在工作面时，应保持其正常通风，并用灭火器、水等直接灭火，如果瓦斯已达到危险程度，应立即撤出火区人员。

（2）独头巷道火灾处理，局部通风机管理是关键。若火灾发生在独头巷道中部时，应保持局部通风机正常运转，采取措施直接灭火，防止风筒被烧坏。抢险救灾人员到达现场后，应保持巷道的通风原状，即局部通风机停止运转的不要开启，局部通风机开启的不要停止，进行侦察再采取措施。如局部通风机已经停止运转，要注意火源以里的瓦斯浓度，此时决不能恢复通风，以防止局部通风机将积聚在火源里侧的瓦斯或煤尘排出经过火源时引起瓦斯或煤尘爆炸事故发生。如果巷道内部瓦斯浓度及积聚情况难以弄清，只好采取封闭火区隔绝灭火。

8.无轨胶轮车火灾

（1）在井下不论任何人发现无轨胶轮车起火，现场人员要立即组织起来，在尽可能判明事故性质、地点及灾害程度、蔓延方向等情况的同时迅速向综合调度室报告，请求应急援救。

（2）如果火势不大，可以根据现场条件立即组织力量，进行直接灭火；抢救时应及时切断车辆电源，用随车灭火器进行灭火。

（3）如果车辆起火后火势猛，则位于灾区人员应迅速撤离，并通知受威胁区域人员，保证自身安全的前提下，采取稳定风流、控制火势发展，防止人员中毒和预防瓦斯或煤尘爆炸的措施，并随时保持与地面指挥部的联系。

（4）车辆发生在掘进巷道内严禁向独头巷道内方向撤离。

（5）如果是燃油泄漏起火则严禁用水灭火。

9、其他采空区火灾

其他地点采空区发生火灾时，应采用隔绝灭火或综合灭火法进行灭火。如向封闭的火区注入惰性气体、泥浆灭火法。当条件允许时，还可绕道接近火源直接灭火。

10、其他类型火灾处理

瓦斯、煤尘爆炸引起的火灾，为防止事故扩大，可采用干粉、惰性气体、泡沫灭火等方法扑灭火灾。

2.4.2.2 内因火灾

1、现场人员发现煤炭自燃征兆时，对于局部地点能够直接观察到的自燃点，现场要采取直接降温、灭火措施进行处理，并立即向公司调度室和通风部门汇报；自燃程度严重危及人员安全时要立即组织人员撤离灾区。

2、通风部门必须及时采取措施防治火灾范围的进一步扩大，并利用气体分析、测温、钻孔探查等方法判断确定火源位置，然后采取注水、注浆、注阻化剂、注惰气等灭火措施进行处理。

3、自燃灾区有瓦斯、煤尘集聚时，要采取防治瓦斯、煤尘超限和积聚措施，不得随意改变灾区通风系统，防止瓦斯、煤尘爆炸事故发生。

4、处理事故时要制定防止人员有毒有害气体中毒措施。

2.4.2.3 火区封闭

当井下火灾规模较大，无法直接灭火或直接灭火无效时，必须采取封闭火区的灭火措施，封闭火区时必须遵守以下规定：

1、封闭火区灭火法的使用条件及工作原则

（1）封闭火区要执行“小、少、快”的原则，封闭的范围要尽可能小，建立最少的防火墙就能将火区封闭，防火墙施工要快，不得拖延。

（2）封闭火区由救护队员负责进行。

（3）封闭期间救护队员必须严格按救护规程的规定佩带装备。

（4）必须有专人负责检查封闭地点瓦斯及其它有毒有害气体情况，并负责监护，发现异常立即通知人员撤离。

（5）火区的封闭只有在确认火区里无人时可进行。

（6）火区启封时必须符合《煤矿安全规程》及国家其他矿山救护的有关规定，并事先制定启封措施。

2、防止火区发生瓦斯爆炸事故的安全技术措施

（1）采区或其它瓦斯涌出量较少的工作地点发生火灾时，可以在保持火区正常通风的情况下先封进风侧防火墙或同时封闭进风侧及回风侧防火墙；不具备同时封闭条件时，可以采用先封闭火源进风侧，后封闭火源回风侧的封闭顺序；一般不得采用先回后进的封闭顺序。

（2）火区封闭时，必须有专人负责检查回风侧风流中气体情况，防止一氧化碳中毒、缺氧窒息。发现瓦斯、一氧化碳或其它可能参与爆炸的有毒有害气体浓度异常时，必须立即撤到进风侧新鲜风流中并汇报现场指挥员及指挥中心，等候处理。

（3）封闭火区时，必须采取有效措施防止风流逆转。

（4）封闭火区时，可以同时向火区注入氮气或其它惰性气体，以降低火区氧气及瓦斯等爆炸性气体浓度，防止爆炸事故发生。

（5）火区封闭后，必须抹面，封严，防止漏风。封闭后不得频繁通过观察孔检查闭内气体情况。

3、火区封闭措施

（1）若煤炭自燃火灾发展到用直接灭火法难以取得效果或者有危险时就应当立即用防火墙对着火区域予以封闭。火区封闭是在通向火区的入风侧和回风侧巷道内建立防火墙，将火区封闭起来，等到密闭区内氧气几乎耗尽了，一氧化碳大大增加，燃烧就会自行停止。单独使用此法灭火时，往往不会立即奏效，尤其是封闭范围越大，灭火所需的时间就越长。尽管如此，火区封闭灭火法可靠性非常高，尤其是在使用其他方法难以奏效时更见其可靠性。因此，在发现火灾时，不管火灾的范围有多大，也应着手准备好防火墙，并能做到随时关闭，这是处理火灾的一个重要原则。忽视这一原则，即使很小的火灾，也可能造成大的事故。事故发生后，又必须封闭更大的面积，甚至整个矿井。

（2）火区封闭后，虽然可以认为火已被控制，但对矿井防灭火工作来说仅仅是一个开始，只要火源还没有彻底消灭，对矿井安全生产始终是一个威胁。因此，火区封闭后要加强火区管理，记录火区位置、开采情况、火区范围和灭火措施；标明发火地点、时间及其性质；绘制火区位置关系图，建立火区卡片。

（3）火区卡片应包括火区登记表、火区灌浆注砂登记表、防火墙登记表等。这些都是极为重要的资料，应派专人完成和管理，它是日后做好通风防灭火工作的基础和依据，也是安排生产必不可少的资料。

（4）火区进行封闭后要严格按照《煤矿安全规程》中井下火区管理规定进行管理。

2.4.2.4地面火灾

- 人员疏散。在指挥人员和消防人员到达第一现场时，应及时有序的疏散人群，以防人员受伤害。

- 扑救初起火灾。灭火行动组接到报警后，应立即赶赴现场后，用灭火器材立即扑救，后勤保障组保障灭火正常用水，并积极配合专业消防人员完成灭火任务。

- 停电。在扑救初起火源的同时，迅速切断现场电源。

- 防火隔离。在火势得不到控制时或火势较大时，指挥人员应及时作出判断，关闭防火门，以防火势蔓延。

- 配合专业消防人员灭火。当专业消防员到达现场时，指挥员或现场扑救人员向专业消防人员介绍火场情况，协助消防人员灭火。

- 后勤保障工作。在火灾扑救完毕后，由相关部门做好抢修、恢复工作。

## 2.5 应急保障

### 2.5.1 应急物资和设备的存放

矿井地面和井下消防材料库要按规定配备工具、消防器材和工程材料，定期检查、补充，确保应急物资能够满足应急需要。应急物资和装备的类型、数量、性能、存放位置、管理责任人及其联系方式等内容都要明确。应急物资明细见附件4。

### 2.5.2 应急抢险救灾物资设备调运方式

当瓷窑塔煤矿现场不能满足应急物资和设备供应时，请求神木市能源局迅速从其他公司抢险物资储备中心调用人员和设备进行灭火抢险救灾。

### 2.5.3 自救设施管理

井下作业人员随身携带压缩氧式自救器、有害气体检测仪和劳动防护用品，并由通风队负责校验、维护。

### 2.5.4 急救设备管理

各采掘工作面备有一定数量的应急救援医疗设备，矿医务室要配备相应的医疗救治药物、设备和技术人员，提高矿医务所应对事故的救治能力，同时与神木市中西结合医院签订应急医疗救援协议。

### 2.5.5 交通运输保障

调度室、矿办、车队必须保证24小时有值班车辆。发生人身安全事故后，尽可能使用井下快速通道；根据地面交通情况必要时由应急救援指挥部及时协调公安交警部门对事故现场进行道路交通管制，并根据需要开设应急救援特殊通道，确保救援物资、器材和人员运送及时到位，满足应急处置工作需要。

# 3  瓦斯事故专项应急预案

## 3.1 适用范围

适用于本矿井发生瓦斯事故时的应急响应与处置。

## 3.2 应急组织机构及职责

该专项应急预案是针对瓦斯事故、危险源而制定的方案，是综合应急预案的组成部分。

该专项应急预案应急组织机构及职责与综合应急预案应急组织机构与职责保持一致（详见第一部分2.1）。

## 3.3 响应启动

### 3.3.1 预警及信息报告

#### 3.3.1.1 危险源监控

1. 矿井装备安全监控系统，并正常使用，对井下实行连续监测。

2. 有关人员按规定佩戴使用便携式瓦斯报警仪、多功能气体检测仪。

#### 3.3.1.2 预警条件

各采、掘工作面及回风巷，采区回风大巷等发生瓦斯积聚，浓度达到事故预警限值。

矿井总回风巷或一翼回风巷中甲烷或二氧化碳浓度超过0.75%。

盘区回风巷、采掘工作面回风巷风流中甲烷浓度超过1%或二氧化碳浓度超过1.5%。

采掘工作面及其他作业地点风流中、电动机或其开关安设地点20m范围内风流中甲烷浓度达到1.5%。

采掘工作面及其他巷道内，体积大于0.5m3的空间内积聚的甲烷浓度达到2%。

用风地点氧气浓度低于18%。

停风区甲烷浓度超过1%或二氧化碳浓度超过1.5%。

### 3.3.2 信息报告程序

#### 3.3.2.1 事故报告程序

当矿井发生瓦斯爆炸事故时，现场人员或事故地点附近人员应立即报告综合调度室，同时向带班领导或队长汇报，由其启动现场处置预案。综合调度室接到事故汇报后，立即通知值班领导、矿长、总工程师、分管副矿长、综合调度室主任、各职能可室、矿山救护队及有关单位负责人。

若有人员伤亡，综合调度室接到事故汇报后立即将事故主要情况及大体原因汇报应急救援指挥办公室，由其根据应急救援指挥部的指令上报神木市能源局值班室、国家矿山安全监察局陕西局榆林监察分局值班室。

综合调度室实行24小时值班制度，接收报告信息。综合调度室应急值守电话：0912-8463384或19929112259。各应急救援指挥部成员联系方式见附件5，手机须保持24小时开通状态。

#### 3.3.2.2 报告的主要内容

1. 事故发生单位概况。

2. 事故发生的时间、地点、以及事故现场情况。

3. 事故的简要经过。

4. 事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失。

5. 已经采取的措施。

6. 汇报人姓名。

#### 3.3.2.3 信息上报与传递

发生一般事故及以上等级瓦斯事故后，总指挥必须按照附件9的事故上报程序立即（1小时内）向有关部门报告事故。

### 3.3.3 响应分级

同综合应急预案，瓦斯事故应急响应分级也分为一级、二级、三级和四级。

矿井瓦斯事故发生后，应根据事故灾难或险情的严重程度迅速启动相应级别的应急预案。

### 3.3.4 响应程序

#### 3.3.4.1 启动

1. 发生一般事故及以上等级瓦斯事故时，应立即启动本矿瓦斯事故应急预案，开展事故抢险。经应急救援指挥部确认，由应急救援总指挥下达命令，由应急救援指挥办公室上报神木市能源局、国家矿山安全监察局陕西局榆林监察分局，相关监管、政府部门到达现场后，接受其领导指挥。

2. 综合调度室接到总指挥启动瓦斯事故应急预案命令后，事故应急救援指挥部成员及成员单位相关人员到达指定地点，召开第一次应急会议，立即通知矿井兼职救护队按照应急救援指挥部要求参加事故抢险。

#### 3.3.4.2 应急行动

1. 矿井发生一般及以上等级瓦斯事故后，在应急救援人员到达前，应首先启动本矿瓦斯事故应急预案，控制事故扩大，进行抢险自救。

2. 应急救援指挥办公室进一步了解事故情况，收集事故有关信息，核实事故灾害性质、发生地点、涉及范围、受害人员分布，并向应急救援指挥部及时报告。指挥部迅速分工通过询问升井人员和查询监控系统了解灾区情况。

（1）统计井下人员数量并第一次汇报指挥部，当班入井人数。

（2）在井口对升井的人员进行详细询问并做好相关记录，及时确切了解井下的情况。

（3）询问升井人员的情况第二次及时汇报了指挥部。

（4）通过人员定位系统迅速查看井下人员的数量及分布情况并汇报指挥部。

（5）通过监控系统查询井下各点瓦斯、一氧化碳浓度和主要通风机负压变化情况并汇报。

应急救援指挥部要根据现场情况，对瓦斯事故原因做出初步判断。制定抢险方案和符合现场抢险救灾的安全技术措施，经总指挥批准后组织实施。对于超出本矿应急救援处置能力的事故灾害，在采取积极措施实施事故救援，救助伤员，控制事态发展，减少人员伤亡和事故损失的同时，应急救援指挥部应立即请求外部救援力量增援，启动上一级应急预案实施救援。

- 抢险人员到达现场后，要按照应急预案、抢险方案进行抢险救灾，并随时向综合调度室汇报事态发展和抢险进展情况。

- 抢险过程要由现场抢险救援组统一指挥，矿应急救援指挥部协调提供必要的抢险所需物资及设备。

- 应急救援总指挥部根据事态发展和现场救援进展情况，及时向事故单位、抢险单位提出事故抢险救援指导性意见。事故单位、抢险单位要按照职责分工和领导指示进行应急处理和事故抢险。

- 神木中西结合医院在接到事故抢险命令后，应迅速派人赶赴指定地点，协助事故单位进行抢险救援。

- 由综合调度室统一协调各方关系，并负责向上级有关部门汇报。

- 救援保障组、对外联络组做好信息公开、后勤及财力保障工作。

#### 3.3.4.3 资源协调

1. 根据事故现场情况及本矿物资储备情况，为事故地点抢险工作提供充足的物资供应。同时将有瓦斯事故抢险救灾经验的人员调往事故现场协助处理。

2. 井下消防材料库要备好铁锨、木板、消防水管、水泥、沙子、黄土等必备救灾物资。单位在抢险过程中，如出现抢险物资短缺，需及时向矿应急救援指挥部汇报。应急物资清单见附件4。

3. 救援保障组应将急救药品、设备等物资运至井口等抢险救援点，并做好储备。

#### 3.3.4.4 应急避险

发生瓦斯爆炸事故应第一时间就地卧倒，尽力屏住呼吸，带好自救器或用毛巾捂住口鼻，张大口避免永久性耳聋，经避灾线路撤退或进入硐室躲避。

遇有坍塌冒落、有害气体蔓延、缺氧等危险的灾区，救援人员只能在救人的情况下才能进入，但必须采取有效措施，保证救援人员在灾区的安全。

避灾线路见附件7避灾路线图。

#### 3.3.4.5 扩大应急

根据事故现场势态，人员伤亡情况，立即做出反应，应急避险，以及采用何种救援。应对事故现状，对势态发展进行评估，向地方政府求援。

当事故的严重程度及发展趋势超出矿应急救援处置能力时，应急救援指挥部应及时报请上一级应急救援指挥机构和政府机构启动上一级应急预案实施救援。

#### 3.3.4.6 应急结束

当应急救援完成，瓦斯事故现场得以控制，通风系统完全恢复，作业环境气体符合有关标准，导致次生、衍生安全隐患消除，全体抢救人员安全撤离后，由综合调度室向指挥部进行汇报，指挥部总指挥下达命令，宣布应急结束。

## 3.4 处置措施

### 3.4.1 应急处置原则

1. 以人为本，安全第一

在应急救援过程中，把保障职工群众的生命安全和身体健康、最大程度预防和减少瓦斯事故灾难造成的人员伤亡作为主要任务。切实加强应急救援人员的安全防护。充分发挥人的主观能动性，充分发挥专业救援力量的骨干作用和职工群众的基础作用。

- 统一领导，分级负责

在应急救援指挥部的统一领导和组织协调下，通风、安监、生产、机电、运输、调度等有关部门按照各自职责和权限，负责瓦斯事故应急管理和应急处置工作。

- 依靠科学，依法规范

采用先进技术，充分发挥专家作用，实行科学民主决策。采用先进的救援装备和技术，增强应急救援能力。规范应急救援工作，确保应急预案的规范性、可行性和可操作性。

- 预防为主，防消结合

贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持事故灾难应急与预防相结合。做好预防、预测、预警、预报工作，做好常态下的风险评估、物资储备、队伍建设、完善装备、预案演练等工作。

### 3.4.2 应急处置措施

1. 综合调度室接到井下发生瓦斯爆炸的汇报后，立即通知可能受爆炸后产生的有毒、有害气体威胁区域的所有工作人员撤离，通知相关变电所切断受灾影响区域内所有机电设备电源。开始做抢险记录。

2. 应急救援指挥部应迅速清点井下人数，根据侦察情况及撤出人员反映情况，判明是否还有被掩埋人员及需要救护人员的位置、数量、救护路线等，并安排救护队组织营救。

3. 矿长、总工程师应尽快召集指挥部人员根据《应急预案》和《矿井灾害预防与处理计划》，结合灾害实际情况制定抢险救灾方案。根据已探明的灾情，选择合理通风系统，制定矿井通风、排放局部积存瓦斯方案，并由救护队、通风科组织落实。

4. 救援保障组要做好运输、医疗、物资供应等后勤保障工作。

5. 救护队接到通知后

（1）在规定时间内赶到综合调度室；简单了解瓦斯爆炸发生地点、范围、受困人员及其他异常情况；选择下井临时救护基地。

（2）到达瓦斯爆炸现场后，安排救护人员分组进入灾区，按救灾指挥部指示，组织营救可能受伤的人员，查找遇险、受伤人员并积极组织抢救。

（3）采取瓦斯排放措施，防止封闭区瓦斯聚集。工作面因火被迫封闭后，应继续进行瓦斯排放，直至确认封闭区不再有爆炸危险性。以防封闭后瓦斯浓度聚集而发生爆炸。

（4）消灭火源高温点。采取向发火区注浆、注氮等方法，使高温点温度降到瓦斯爆炸的下限温度以下。

（5）用水封闭火区，如果发火区两端比较低，可以在撤离人员的情况下，向发火区所在巷道两端放水，直至用水封闭火区。火区用水封闭，能够保证密闭无漏风，而且一旦封闭区内发生爆炸，两端的水密封能有效地消除爆炸引起的冲击波。

（6）清理、疏通堵塞巷道，排放局部积存的瓦斯，逐步恢复矿井正常通风。

## 3.5 应急保障

### 3.5.1 应急物资和设备的存放

矿井地面和井下消防材料库要按规定配备工具、消防器材和工程材料，定期检查、补充，确保应急物资能够满足应急需要。应急物资和装备的类型、数量、性能、存放位置、管理责任人及其联系方式等内容都要明确。应急物资明细见附件4。

### 3.5.2 应急抢险救灾物资设备调运方式

当瓷窑塔煤矿现场不能满足应急物资和设备供应时，请求神木市能源局迅速从其他公司抢险物资储备中心调用人员和设备进行抢险救灾。

### 3.5.3 自救设施管理

井下作业人员随身携带压缩氧式自救器、有害气体检测仪和劳动防护用品，并由通风队负责校验、维护。

### 3.5.4 急救设备管理

各采掘工作面备有一定数量的应急救援医疗设备，矿医务室要配备相应的医疗救治药物、设备和技术人员，提高矿医务所应对事故的救治能力，同时与神木市中西结合医院签订应急医疗救援协议。

### 3.5.5 交通运输保障

调度室、矿办、车队必须保证24小时有值班车辆。发生人身安全事故后，尽可能使用井下快速通道；根据地面交通情况必要时由应急救援指挥部及时协调公安交警部门对事故现场进行道路交通管制，并根据需要开设应急救援特殊通道，确保救援物资、器材和人员运送及时到位，满足应急处置工作需要。

# 4  煤尘事故专项应急预案

## 4.1 适用范围

适用于本矿井发生煤尘事故时的应急响应与处置。

## 4.2 应急组织机构及职责

该专项应急预案是针对煤尘事故、危险源而制定的方案，是综合应急预案的组成部分。

该专项应急预案应急组织机构及职责与综合应急预案应急组织机构与职责保持一致（详见第一部分2.1）。

## 4.3 响应启动

### 4.3.1 预警及信息报告

#### 4.3.1.1 危险源监控

1. 建立粉尘监测制度，按照《煤矿安全规程》规定对采掘工作面和主要场所定期进行粉尘测定。

2. 每半年进行一次游离二氧化硅和粉尘分散度的化验分析。

3. 每2个月进行一次总粉尘浓度测定，每月进行一次呼吸性粉尘浓度测定。

4. 监测监控系统实时监控各作业点、转载点粉尘浓度。

#### 4.3.1.2 预警条件

1. 煤尘爆炸的下限：30～40g/m3，上限：2000g/m3，爆炸威力最强烈在300～400g/m3，安全监测监控系统和瓦斯检查员检查采掘工作面、其他地点风流中瓦斯浓度、粉尘含量接近达到《煤矿安全规程》的规定时。

2. 流动空气中粉尘浓度明显升高，感觉到附近空气有颤动的现象发生，有时还发出咝咝的空气流动声，这可能是瓦斯、煤尘爆炸前爆源吸入大量氧气所致，是其爆炸前的预兆。

### 4.3.2 信息报告程序

#### 4.3.2.1 事故报告程序

当矿井发生煤尘爆炸事故时，现场人员或事故地点附近人员应立即报告综合调度室，同时向带班领导或队长汇报，由其启动现场处置预案。综合调度室接到事故汇报后，立即通知值班领导、矿长、总工程师、分管副矿长、综合调度室主任、各职能科室、矿山救护队及有关单位负责人。

若有人员伤亡，综合调度室接到事故汇报后立即将事故主要情况及大体原因汇报应急救援指挥办公室，由其根据应急救援指挥部的指令上报神木市能源局值班室、国家矿山安全监察局陕西局榆林监察分局值班室。

综合调度室实行24小时值班制度，接收报告信息。综合调度室应急值守电话：0912-8463384或19929112259。各应急救援指挥部成员联系方式见附件5，手机须保持24小时开通状态。

#### 4.3.2.2 报告的主要内容

1. 事故发生单位概况。

2. 事故发生的时间、地点、以及事故现场情况。

3. 事故的简要经过。

4. 事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失。

5. 已经采取的措施。

6. 汇报人姓名。

#### 4.3.2.3 信息上报与传递

发生一般事故及以上等级煤尘事故后，总指挥必须按照附件9的事故上报程序立即（1小时内）向有关部门报告事故。

### 4.3.3 响应分级

同综合应急预案，煤尘事故应急响应分级也分为一级、二级、三级和四级。

矿井煤尘爆炸事故发生后，应根据事故灾难或险情的严重程度迅速启动相应级别的应急预案。

### 4.3.4 响应程序

#### 4.3.4.1 启动

事故、灾害发生后，现场人员或知情人员必须在第一时间向综合调度室汇报，并积极采取救援或自救，尽快撤至安全地带或沿逃生路线撤至地面或永久、临时避险硐室。

在条件许可情况下，应全力控制事故灾难发展态势，防止次生、衍生和耦合事故（事件）发生，果断控制或切断事故灾害链。

发生一般事故及以上等级煤尘爆炸事故时，应立即启动本矿煤尘事故专项应急预案及现场处置方案，开展事故自救与抢险。经应急救援指挥部确认，由应急救援总指挥下达命令，由应急救援指挥办公室上报神木市能源局、国家矿山安全监察局陕西局榆林监察分局，相关监管、政府部门到达现场后，接受其领导指挥。

#### 4.3.4.2 应急行动

1. 调度室应急响应

综合调度室接到事故报告后，立即报告综合调度室主任、值班领导、应急救援指挥部总指挥，并根据指示，通知各成员单位负责人到指定地点集合。各应急专业组集合待命。矿领导迅速赶到综合调度室，进入综合调度室后，立即询问撤人、通风机运行、井下停送电情况，调度通知救护队全副武装，尽快到井口等待救援，井口检身房落实井下人数，调度室落实人员的分布情况，并迅速成立现场抢险救援组，（按联系方式通知人员）启动应急预案。

- 应急救援指挥部应急响应

召开第一次应急会议，应急救援指挥办公室进一步了解事故情况，收集事故有关信息，核实事故灾害性质、发生地点、涉及范围、受害人员分布，并向应急救援指挥部及时报告。指挥部迅速分工通过询问升井人员和查询监控系统了解灾区情况。

（1）统计井下人员数量并第一次汇报指挥部，当班入井人数。

（2）在井口对升井的人员进行详细询问并做好相关记录，及时确切了解井下的情况。

（3）询问升井人员的情况第二次及时汇报了指挥部。

（4）通过人员定位系统迅速查看井下人员的数量及分布情况并汇报指挥部。

（5）通过监控系统查询井下各点瓦斯、一氧化碳浓度和主要通风机负压变化情况并汇报。

（6）总指挥根据了解汇报的情况立即作出判断：

① 煤尘爆炸的影响范围，会不会产生连续爆炸的可能性；

② 是否会诱发火灾等其他灾害。

应急救援指挥部接到事故报告后，根据不同事故类型、危害程度、紧急程度、势态发展、救灾的人力和物力以及之前开展救援的情况，明确应急响应级别，确定施救方案，由应急救援指挥部总指挥批准，启动相应的事故救援预案，指挥救援工作。

对于超出本矿应急救援处置能力的事故灾害，在采取积极措施实施事故救援，救助伤员，控制事态发展，减少人员伤亡和事故损失的同时，应急救援指挥部应立即请求外部救援力量增援，并上报神木市能源局、国家矿山安全监察局陕西局榆林监察分局，建议启动上一级应急预案实施救援。

- 应急救援人员到达事故现场后，事故单位负责人或知情人员要立即向救援的有关人员详细汇报事故情况。现场一切抢救事宜统一由现场抢救指挥专业组指挥。

- 应急抢险救援组、技术专家组根据现场情况进行事故初始评估，划分现场工作区（危险区、缓冲区、安全区），研究制定抢救方案和安全措施，实施抢险救灾。

- 应急救援总指挥部根据事态发展和现场救援进展情况，及时向事故单位、抢险单位提出事故抢险救援指导性意见。事故单位、抢险单位要按照职责分工和领导指示进行应急处理和事故抢险。

- 神木中西结合医院在接到事故抢险命令后，应迅速派人赶赴指定地点，协助事故单位进行抢险救援。

- 由综合调度室统一协调各方关系，并负责向上级有关部门汇报。

- 救援保障组、对外联络组做好信息公开、后勤及财力保障工作。

#### 4.3.4.3 资源协调

1. 根据事故现场情况及本矿物资储备情况，为事故地点抢险工作提供充足的物资供应。同时将有煤尘事故抢险救灾经验的人员调往事故现场协助处理。

2. 井下消防材料库要备好铁锨、木板、消防水管、水泥、沙子、黄土等必备救灾物资，单位在抢险过程中，如出现抢险物资短缺，需及时向矿应急救援指挥部汇报。应急物资清单见附件4。

3. 救援保障组应将急救药品、设备等物资运至井口等抢险救援点，并做好储备。

#### 4.3.4.4 应急避险

发生煤尘爆炸事故应第一时间就地卧倒，尽力屏住呼吸，带好自救器或用毛巾捂住口鼻，张大口避免永久性耳聋，经避灾线路撤退或进入硐室躲避，应防范二次爆炸风险。

遇有坍塌冒落、有害气体蔓延、缺氧等危险的灾区，救援人员只能在救人的情况下才能进入，但必须采取有效措施，保证救援人员在灾区的安全。

避灾线路见附件7避灾路线图。

#### 4.3.4.5 扩大应急

当事故的严重程度及发展趋势超出矿应急救援处置能力时，应急救援指挥部应及时报请上一级应急救援指挥机构和政府部门启动上一级应急预案实施救援。

#### 4.3.4.6 应急结束

当应急救援完成，煤尘爆炸事故现场得以控制，通风系统完全恢复，作业环境气体符合有关标准，导致次生、衍生安全隐患消除，全体抢救人员安全撤离后，由综合调度室向指挥部进行汇报，指挥部总指挥下达命令，宣布应急结束。

## 4.4 处置措施

### 4.4.1 应急处置原则

1. 以人为本，安全第一

在应急救援过程中，把保障职工群众的生命安全和身体健康、最大程度预防和减少煤尘事故灾难造成的人员伤亡作为主要任务。切实加强应急救援人员的安全防护。充分发挥人的主观能动性，充分发挥专业救援力量的骨干作用和职工群众的基础作用。

- 统一领导，分级负责

在应急救援指挥部的统一领导和组织协调下，通风、安监、生产、机电、运输、调度等有关部门按照各自职责和权限，负责粉尘事故应急管理和应急处置工作。

- 依靠科学，依法规范

采用先进技术，充分发挥专家作用，实行科学民主决策。采用先进的救援装备和技术，增强应急救援能力。规范应急救援工作，确保应急预案的规范性、可行性和可操作性。

- 预防为主，防消结合

贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持事故灾难应急与预防相结合。做好预防、预测、预警、预报工作，做好常态下的风险评估、物资储备、队伍建设、完善装备、预案演练等工作。

### 4.4.2 应急处置措施

1. 综合调度室接到井下发生煤尘爆炸事故的汇报后，立即通知可能受二次爆炸、爆炸后产生的有毒、有害气体威胁区域的所有工作人员撤离，通知相关变电所切断受灾影响区域内所有机电设备电源。开始做抢险记录。

2. 井下发生煤尘爆炸后煤矿应立即按照应急救援组织构成要求成立应急救援指挥部，利用一切可能的手段了解灾情，然后判断灾情的发展趋势，根据已探明的灾情，选择合理通风系统，制定矿井通风、排放局部积存瓦斯方案，及时果断地作出决定，下达救灾命令。

（1）立即切断灾区电源。

（2）撤出灾区和可能影响区的人员。

（3）通知救护队。

（4）成立应急救援指挥部，制定救灾方案。

（5）保证主要通风机运转。

（6）保证辅助设备正常运转，满足人员运输要求。

（7）核查井下人员，控制入井人员、监测井下瓦斯浓度。

（8）救护队按照救灾方案抢救遇险人员、侦察火情和有毒有害气体情况、扑灭瓦斯爆炸引发的火灾。

（9）命令有关单位准备救灾物资，医院准备抢救伤员。

3. 为了有利于救人和保证救护队员本身安全，避免煤尘连续爆炸，及时恢复通风系统、查明引起爆炸的真实火源是救灾工作中的技术关键。制定救灾措施时，必须充分考虑发生二次事故特别是发生二次爆炸的可能性，制定防止二次爆炸的措施。

（1）路线选择

选择最短的路线，以最快的速度到达遇险人员最多的地点进行侦察、抢救。

（2）恢复通风

迅速恢复灾区通风。但在恢复通风前，必须查明有无火源存在，避免再次引起爆炸。恢复独头通风时，应按排放瓦斯的要求进行。

（3）控制火源

扑灭火灾。在灾区一旦发现火灾或残留火源，应立即扑灭。火区内有遇险人员时，应全力灭火抢救人员。直接灭火未奏效，并确认火区内遇险人员均已死亡，应先行封闭，控制火势，然后灭火。

（4）合理施救

合理选择待机地点，主要任务是做好紧急救人的工作。

对因煤尘爆炸引起井下大范围火灾，可参照火灾处理方法进行灭火。

（5）当灾害发生时，现场人员一定要镇静清醒，不要惊慌失措，乱喊乱跑，应立即背朝声响和气浪传来的方向，俯卧底板或水沟内。头部要尽量低、双手置于身体下面、闭眼，尽可能用衣物等盖严身体裸露部位。

（6）采取措施

在爆炸的瞬间，现场人员要屏住呼吸，用湿毛巾捂住口鼻，防止吸入有毒的高温气体，避免中毒和灼伤气管、内脏。迅速取下自救器，按照使用方法戴好，高温气浪及冲击波过后，应立即辨别方向，寻找最短的距离进入新鲜风流巷道，并按照避灾路线，尽快逃离灾区。

（7）等待救援

已无法逃离灾区时，应设法进入避难硐室，或在顶板坚固、支护完整、无有害气体，有水源或水源较近的地方构筑临时避难所暂避，等待救援。

4. 救护队接到通知后

（1）在规定时间内赶到事故现场。

（2）简单了解煤尘爆炸发生地点、范围及其他异常情况。

（3）下井实施救护工作。

（4）到达煤尘爆炸现场后首先在安全地点设立临时救护基地。

（5）安排救护人员分组进入灾区，按救灾指挥小组指示，组织营救可能受伤人员，查找遇险、受伤人员并积极组织抢救。

（6）救灾期间注意事项。

① 抢救处理过程中，应安排专人监测瓦斯、一氧化碳等气体情况，防止发生人员中毒和二次爆炸事故。

② 如果爆炸事故引起了火灾，则按灭火的要求进行处理。

③ 直接参加抢救人员，应带有氧气呼吸器，否则不得进入危险区和接近爆炸地点。

④ 救灾完毕后，应立即着手清理现场，要注意资料收集和记录工作，以备事故分析和总结经验教训。

## 4.5 应急保障

### 4.5.1 应急物资和设备的存放

矿井地面和井下消防材料库要按规定配备工具、消防器材和工程材料，定期检查、补充，确保应急物资能够满足应急需要。应急物资和装备的类型、数量、性能、存放位置、管理责任人及其联系方式等内容都要明确。应急物资明细见附件4。

### 4.5.2 应急抢险救灾物资设备调运方式

当瓷窑塔煤矿现场不能满足应急物资和设备供应时，请求神木市能源局迅速从其他公司抢险物资储备中心调用人员和设备进行抢险救灾。

### 4.5.3 自救设施管理

井下作业人员随身携带压缩氧式自救器、有害气体检测仪和劳动防护用品，并由通风队负责校验、维护。

### 4.5.4 急救设备管理

各采掘工作面备有一定数量的应急救援医疗设备，矿医务室要配备相应的医疗救治药物、设备和技术人员，提高矿医务所应对事故的救治能力，同时与神木市中西结合医院签订应急医疗救援协议。

### 4.5.5 交通运输保障

调度室、矿办、车队必须保证24小时有值班车辆。发生人身安全事故后，尽可能使用井下快速通道；根据地面交通情况必要时由应急救援指挥部及时协调公安交警部门对事故现场进行道路交通管制，并根据需要开设应急救援特殊通道，确保救援物资、器材和人员运送及时到位，满足应急处置工作需要。

# 5  顶板事故专项应急预案

## 5.1 适用范围

适用于本矿井发生顶板事故时的应急响应与处置。

## 5.2 应急组织机构及职责

该专项应急预案是针对顶板事故、危险源而制定的方案，是综合应急预案的组成部分。

该专项应急预案应急组织机构及职责与综合应急预案应急组织机构与职责保持一致（详见第一部分2.1）。

## 5.3 响应启动

### 5.3.1 预警及信息报告

#### 5.3.1.1 危险源监控

根据《煤矿安全规程》规定及本矿生产实际，要求进行以下监测：对回采巷道进行顶板离层监测、顶底和两帮移近量监测、锚杆和锚索载荷监测，对巷道外观的人工观测、综采工作面基本顶初次来压步距及来压强度监测、周期来压步距及来压强度检测。

- 掘进期间按照《作业规程》规定安装顶板离层仪，观察顶板下沉量做好监测记录，定期对监测数据整理，分析顶板活动规律，为巷道支护参数设计提供依据层。

- 动态和定期检查掘进面锚杆、锚索支护施工质量。

- 井下作业人员对其工作范围内的顶帮围岩情况进行观察，发现异常及时汇报。

- 跟班队长、跟班瓦检员、安监员每班对现场顶板情况进行检查。

- 对综采工作面初采、末采期间两顺槽超前支护段和受二次采动影响的保留顺槽的巷道及回撤通道顶底板移近量进行监测。

- 对综采工作面初次来压和周期来压步距、来压强度进行监测，分析支架对顶板的适应性，为工作面设备选型、顶板管理提供依据。

#### 5.3.1.2 预警条件

工作面液压支架工作阻力超过额定工作阻力或液压支架出现压架、倾倒现象、离层记录仪发现一处以上巷道顶板离层数据超过规定，或作业人员、安检人员发现采掘作业面或巷道存在冒顶片帮隐患不能及时消除。

### 5.3.2 信息报告程序

#### 5.3.2.1 事故报告程序

当矿井发生顶板事故时，现场人员或事故地点附近人员应立即报告综合调度室，同时向带班领导或队长汇报，由其启动现场处置预案。综合调度室接到事故汇报后，立即通知值班领导、矿长、总工程师、分管副矿长、综合调度室主任、各职能科室、矿山救护队及有关单位负责人。

若有人员伤亡，综合调度室接到事故汇报后立即将事故主要情况及事故原因汇报应急救援指挥办公室，由其根据应急救援指挥部的指令上报神木市能源局值班室、国家矿山安全监察局陕西局榆林监察分局值班室。

综合调度室实行24小时值班制度，接收报告信息。综合调度室应急值守电话0912-8463384或19929112259。各应急救援指挥部成员联系方式见附件5，手机须保持24小时开通状态。

#### 5.3.2.2 报告的主要内容

1. 事故发生单位概况。

2. 事故发生的时间、地点、以及事故现场情况。

3. 事故的简要经过。

4. 事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失。

5. 已经采取的措施。

6. 汇报人姓名。

#### 5.3.2.3 信息上报与传递

发生一般事故及以上等级顶板事故后，总指挥必须按照附件9的事故上报程序立即（1小时内）向有关部门报告事故。

### 5.3.3 响应分级

同综合应急预案，顶板事故应急响应分级也分为一级、二级、三级和四级。

矿井顶板事故发生后，应根据事故灾难或险情的严重程度迅速启动相应级别的应急预案。

### 5.3.4 响应程序

#### 5.3.4.1 启动

1. 矿井发生一般事故及以上等级顶板事故时，立即启动本矿顶板事故应急预案，开展事故抢险。经应急救援指挥部确认，由应急救援总指挥下达命令启动相应，并上报神木市能源局、国家矿山安全监察局陕西局榆林分局。

2. 综合调度室接到总指挥启动顶板事故应急预案命令后，立即通知顶板事故应急救援指挥部成员及成员部门相关人员到达指定地点，参加事故抢险。

#### 5.3.4.2 应急行动

1. 矿井发生一般事故以上等级顶板事故时，在煤矿应急救援人员到达前，应首先启动本矿顶板事故专项应急预案及现场处置方案，控制事故扩大，进行抢险自救。

2. 矿应急救援指挥部召开第一次应急会议，要根据现场情况，对顶板事故原因做出初步判断。制定抢险方案和符合现场抢险救灾的安全技术措施，经总指挥批准后组织实施。

3. 专业抢险人员到达现场后，要按照应急预案、抢险方案进行抢险救灾，并随时向综合调度室汇报事态发展和抢险进展情况。

4. 抢险过程要由现场抢险救援组统一指挥，矿应急救援指挥部协调处理，提供必要的抢险所需物资及设备。

5. 矿应急救援总指挥部根据事态发展和现场救援进展情况，及时向事故区队、抢险部门提出事故抢险救援指导性意见。事故区队、抢险部门要按照职责分工和领导指示进行应急处理和事故抢险。

6. 神木市应急救援大队在接到事故抢险命令后，应迅速派人赶赴指定地点，协助事故单位进行抢险。

7. 各部门应保持与矿应急救援指挥部的通信畅通。由综合调度室统一协调各方关系，并负责向上级有关部门汇报。

8. 救援保障组、对外联络组做好信息公开、后勤及财力保障工作。

#### 5.3.4.3 资源协调

1. 根据事故现场情况及本矿物资储备情况，为事故地点抢险工作提供充足的物资供应。同时，将有顶板事故抢险救灾经验的人员调往事故现场协助处理。

2. 事故单位在抢险过程中，如出现抢险物资短缺，需及时向矿应急救援指挥部汇报。综合调度室接到汇报后，立即与库房、办公室或其他单位协调处理，保证救灾物资及时到位。

#### 5.3.4.4 应急避险

事故发生后，事故地点人员在确保安全的前提下，应积极进行自救，控制事态扩大。发生巷道堵塞时，被困人员要立即寻找安全地点或进入避难硐室躲避，等待救援。

遇有坍塌冒落、有害气体蔓延、缺氧等危险的灾区，救援人员只能在救人的情况下才能进入，但必须采取有效措施，保证救援人员在灾区的安全。

顶板事故避灾线路见附件7避灾路线图。

#### 5.3.4.5 扩大应急

1. 在顶板事故应急过程中，当事故灾情扩大时，由矿总指挥部决定扩大应急响应级别。

2. 扩大应急响应后，矿现场抢险救援组根据顶板事故现场实际情况和救援能力，确定需要外援时，及时向矿应急救援指挥部汇报，总指挥向上一级应急救援机构和政府部门报告请求支援。

#### 5.3.4.6 应急结束

当应急救援完成，顶板事故现场得以控制，巷道支护稳定，矿压稳定，作业环境符合有关标准，全体抢救人员安全撤离后，由综合调度室向指挥部进行汇报，指挥部总指挥下达命令，宣布应急结束。

## 5.4 处置措施

### 5.4.1 应急处置原则

1. 坚持以人为本的原则

体现保护人员安全优先、防止和控制事故蔓延优先的思想。维护广大职工的根本利益，保护职工人身安全，充分依靠职工，积极预防和最大限度地减少冒顶片帮事故对职工的危害。

- 坚持预防为主的原则

把应对冒顶片帮事故管理的各项工作落实在日常管理之中，加强基础工作，完善网络建设，增强预警分析，做好预案演练，提高防范意识，将预防与应急处置有机结合起来。有效控制危机，力争实现早发现、早报告、早控制、早解决，将冒顶片帮事故造成的危害降到最低程度。

- 统一指挥原则

抢险救灾必须在总指挥的统一领导和具体指挥下开展工作。

- 自救互救原则

事故发生初期，应按照《矿井灾害预防与处理计划》积极组织抢救，并迅速组织遇险人员沿避灾路线撤离，防止事故扩大。

- 安全抢救原则

在事故抢救过程中，应采取措施，确保救护人员的安全，严防抢救过程中发生事故。事故现场勘察工作由专业救护人员完成，其他任何人员未经现场应急救援指挥部许可严禁进入险区。

### 5.4.2 应急处置措施

1. 综合调度室接到井下发生顶板事故的汇报后，立即通知可能受顶板事故威胁区域的所有工作人员撤离，通知应急救援指挥部及值班副矿长。开始做抢险记录。

2. 应急救援指挥部应迅速清点井下人数，根据侦察情况及撤出人员反映情况，判明是否还有被掩埋人员及需要救护人员的位置、数量、救护路线等，并安排救护队组织营救。

3. 矿长、总工程师应尽快召集指挥部人员根据《应急预案》和《矿井灾害预防与处理计划》，结合灾害实际情况制定抢险救灾方案。

4. 救援保障组要做好运输、医疗、物资供应等后勤保障工作。

5. 救护队接到通知后在规定时间内赶到综合调度室；简单了解顶板事故发生地点、范围、受困人员及其他异常情况；选择下井临时救护基地。

6. 抢救事故前，现场抢险救灾组要根据现场情况制定抢救方案及安全技术措施。

7. 抢救遇险人员时，首先应通过井下电话、喊话或敲打管子等物体与遇险人员取得联系，探明冒顶范围和被埋压人数及位置。

8. 顶板事故发生后，如出现设备损坏，要及时停止设备运转、切断设备电源；水管损坏要及时切断水源。

9. 处理冒顶前，必须先恢复冒顶区域的正常通风，如暂不能恢复时，可利用水管、压风管等向被堵压人员处输送新鲜空气、食物或饮水，并把后路和顶板清理维护好，保证后路畅通、安全。

10. 处理冒顶前，必须坚持由外向里、逐步推进的原则，要排查冒顶地点附近的支架支护情况，采取措施因地制宜地进行加固，确保在抢救中不会再次冒落；另外要对后路进行找顶加固，保障退出时的安全。

11. 处理冒顶区的方法要根据现场情况确定，如冒顶严重无法通过时，可采取打绕道的方法抢救人员。若遇险者被碎煤矸所埋，清理时要小心地使用工具，不可用镐刨的方法扒人；若遇险者被煤岩块压住，应用千斤顶或液压起重器等工具把煤、岩块抬起，绝不可用锤砸的方法破岩（煤），使遇险人员进一步受到伤害。抢救被埋压的人员时间较长时，可通过管路向遇险人员送饮料或食物。

12. 营救人员应沉着冷静，根据灾情和现有条件进行施工，行动中必须保证统一的指挥和严密的组织，防止灾情扩大，避免二次事故的发生。

13. 事故区队在抢救过程有困难时，指挥部可抽调其他区队有经验、有技术的骨干力量，进行紧急增援。

14. 救援保障组要安排到达井下事故现场附近，对抢救出的受伤人员进行紧急医疗救治或护送重伤人员上井救治。

## 5.5 应急保障

### 5.5.1 应急物资和设备的存放

矿井地面和井下消防材料库要按规定配备工具、消防器材和工程材料，定期检查、补充，确保应急物资能够满足应急需要。应急物资和装备的类型、数量、性能、存放位置、管理责任人及其联系方式等内容都要明确。应急物资明细见附件4。

### 5.5.2 应急抢险救灾物资设备调运方式

当瓷窑塔煤矿现场不能满足应急物资和设备供应时，请求神木市能源局迅速从其他公司抢险物资储备中心调用人员和设备进行抢险救灾。

### 5.5.3 自救设施管理

井下作业人员随身携带压缩氧式自救器、有害气体检测仪和劳动防护用品，并由通风队负责校验、维护。

### 5.5.4 急救设备管理

各采掘工作面备有一定数量的应急救援医疗设备，矿医务室要配备相应的医疗救治药物、设备和技术人员，提高矿医务所应对事故的救治能力，同时与神木市中西结合医院签订应急医疗救援协议。

### 5.5.5 交通运输保障

调度室、矿办、车队必须保证24小时有值班车辆。发生人身安全事故后，尽可能使用井下快速通道；根据地面交通情况必要时由应急救援指挥部及时协调公安交警部门对事故现场进行道路交通管制，并根据需要开设应急救援特殊通道，确保救援物资、器材和人员运送及时到位，满足应急处置工作需要。

# 6  提升与运输事故专项应急预案

## 6.1 适用范围

适用于本矿井发生提升与运输事故时的应急响应与处置。

## 6.2 应急组织机构及职责

该专项应急预案是针对提升与运输事故、危险源而制定的方案，是综合应急预案的组成部分。

该专项应急预案应急组织机构及职责与综合应急预案应急组织机构与职责保持一致（详见第一部分2.1）。

## 6.3 响应启动

### 6.3.1 预警及信息报告

#### 6.3.1.1 危险源监控

1. 带式输送机保护装置自动监测。

2. 防爆无轨胶轮车监控：每班对车辆的制动系统、转向系统、传动系统、气路、油路、仪表、灯、喇叭等检查并做好记录；做好年审工作，对达不到合格的车辆及时报废。

3. 业务相关部门做好监督检查，保障系统安全。

4. 安全防护装置定期进行安全检查。

5. 车辆制动系统异常检查。

#### 6.3.1.2 预警条件

1. 发生胶带起火、断带时。

2. 制动等主要安全措施失效时。

3 发现提升与运输等重大隐患不能及时消除时。

4. 井下监控系统发出报警信息，或接到事故现场人员汇报时。

### 6.3.2 信息报告程序

#### 6.3.2.1 事故报告程序

当矿井发生提升与运输事故时，现场人员或事故地点附近人员应立即报告综合调度室，同时向带班领导或队长汇报，由其启动现场处置预案。综合调度室接到事故汇报后，立即通知值班领导、矿长、总工程师、分管副矿长、综合调度室主任、各职能科室、矿山救护队及有关单位负责人。

若有人员伤亡，综合调度室接到事故汇报后立即将事故主要情况及大体原因汇报应急救援指挥办公室，由其根据应急救援指挥部的指令上报神木市能源局值班室、国家矿山安全监察局陕西局榆林监察分局值班室。

综合调度室实行24小时值班制度，接收报告信息。综合调度室应急值守电话：0912-8463384或19929112259。各应急救援指挥部成员联系方式见附件5，手机须保持24小时开通状态。

#### 6.3.2.2 报告的主要内容

1. 事故发生单位概况。

2. 事故发生的时间、地点、以及事故现场情况。

3. 事故的简要经过。

4. 事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失。

5. 已经采取的措施。

6. 汇报人姓名。

#### 6.3.2.3 信息上报与传递

发生一般事故及以上等级运输事故后，总指挥必须按照附件9的事故上报程序立即（1小时内）向有关部门报告事故。

### 6.3.3 响应分级

同综合应急预案，提升与运输事故应急响应分级也分为一级、二级、三级和四级。

矿井提升与运输事故发生后，应根据事故灾难或险情的严重程度迅速启动相应级别的应急预案。

### 6.3.4 响应程序

#### 6.3.4.1 启动

1. 发生一般事故及以上等级提升与运输事故时，应立即启动本矿运输提升事故专项应急预案及现场处置方案，开展事故抢险。

2. 综合调度室接到总指挥启动提升与运输事故应急预案命令后，立即通知事故应急救援指挥部成员及相关人员到达指定地点，参加事故救援。

3. 出现事故造成人员伤害时，应立即汇报应急救援指挥部，由其依据事故级别启用相应级别预案，并上报神木市能源局、国家矿山安全监察局陕西局榆林监察分局。

#### 6.3.4.2 应急行动

1. 综合调度室接到事故报警后，按照工作程序，上报应急救援指挥部，应急救援指挥部召开第一次应急会议，对出现的问题情况作出判断，初步确定相应的响应级别，如果事故不足以启动应急救援体系的最低响应级别，响应关闭。

2. 提升与运输设备发生故障后，当班队长应立即组织本队人员处理（机电科值班人员接到报告后立即到达现场），排查故障原因、判断故障处理难易程度及预计影响时间，并汇报综合调度室及区队值班人员。对简单易处理的故障，应积极组织处理，如本班人员无能力处理的应及时通知队内主要机电技术人员到现场处理（检修人员接通知后必须在30分钟到达事故现场），同时井下及队里应合理安排，做好故障处理的相关准备工作。发生一般事故及以上等级提升与运输事故时，综合调度室应立即上报总指挥，通知救护队开展事故抢险。

3. 专业抢险人员到达现场后，要按照应急预案、抢险方案进行抢险救灾，并随时向综合调度室汇报事态发展和抢险进展情况。

4. 抢险过程要由现场抢险救援组统一指挥，矿应急救援指挥部协调处理，提供必要的抢险所需物资及设备。

5. 矿应急救援总指挥部根据事态发展和现场救援进展情况，及时向事故单位、抢险单位提出事故抢险救援指导性意见。事故单位、抢险单位要按照职责分工和领导指示进行应急处理和事故抢险。

6. 神木市应急救援大队在接到事故抢险命令后，应迅速派人赶赴指定地点，协助事故单位进行抢险。

7. 各部门应保持与矿应急救援指挥部的通信畅通。由综合调度室统一协调各方关系，并负责向上级有关部门汇报。

8. 救援保障组、对外联络组做好信息公开、后勤及财力保障工作。

#### 6.3.4.3 资源协调

1. 单位在抢险过程中，如出现抢险物资短缺，需及时向矿应急救援指挥部汇报。

2. 救援保障组应将急救药品、设备等物资运至井口等抢险救援点，并做好储备。

#### 6.3.4.4 扩大应急

1. 在提升与运输事故应急过程中，当事故灾情扩大，隐患无法及时消除，发生重伤或死亡，医疗条件不具备时，由矿总指挥部决定扩大应急响应级别。

2. 扩大应急响应后，矿现场抢险救援组根据运输事故现场实际情况和救援能力，确定需要外援时，及时向矿应急救援指挥部汇报，总指挥向上一级应急救援机构和政府部门报告请求支援。

#### 6.3.4.5 应急结束

当应急救援完成，提升与运输事故现场得以控制，提升与运输设施隐患消除，作业环境符合有关标准，导致次生、衍生安全隐患消除，全体抢救人员安全撤离后，由综合调度室向指挥部进行汇报，指挥部总指挥下达命令，宣布应急结束。

## 6.4 处置措施

### 6.4.1 应急处置原则

煤矿提升与运输事故将本着“安全第一、预防为主、迅速响应”的方针，坚持事故应急与预防相结合，不断改进和完善应急救援手段的原则。

### 6.4.2 应急处置措施

1. 带式输送机运输事故处置措施

（1）现场工作人员有第一时间处置权，当发现胶带上有人或人员卷进胶带时立即按下闭锁紧急停车。

（2）胶带摩擦着火时立即按下闭锁紧急停车。

（3）事故地点如有人员伤亡，跟班队长、班长负责组织人员就地进行急救，同时根据现场情况抬运伤病人员立即升井。

（4）事故现场在对人员进行急救的同时立即向综合调度室汇报现场情况。

（5）综合调度室接到汇报后立即安排车辆接受伤人员升井、组织地面急救人员井口待命。同时通知班组、区队相关人员。

（6）机电相关人员负责事故设备配件以及协调联系，区队负责联系相关设备包机人准备处理事故相关工器具。

（7）事故现场跟班队长、班长负责组织现场人员现场处理，待支援人员到来后配合支援人员共同处理。

（8）带式输送机引发的火灾，现场主要负责人及时组织扑灭，现场灭火人员必须佩带合格的防护用具，以防止出现中毒现象.

（9）发生提升与运输重大事故后，现场人员应迅速汇报综合调度室，调度员按照矿长或值班矿领导指示，及时通知有关单位和人员。各救援专业组立即开展工作。

（10）事故现场人员应视伤者情况尽快进行有效的抢救。如发生伤害不严重，伤者能够自己行动或能够搬运且不影响伤势的，现场人员立即联系综合调度室，安排司机、车辆把伤者运送到地面。如人员伤害严重，应采取适当抢救措施，维持伤者生命，等待救援。

（11）事故现场人员在对人员进行抢救的同时，应对现场拉线划定警戒区域，使危险车辆、设备应与人员隔离，采取措施防止事故蔓延扩大或导致此事故的发生。必要时应立即通知危险涉及区域人员进行撤离。

（12）事故处理现场人员，在处理事故的过程中应对现场情况进行记录，必要时要画图进行说明。

（13）事故处理结束后，指挥部指定有关部门和人员收集整理事故资料，编制事故调查报告。

2. 无轨胶轮车运输事故处置措施

（1）无轨胶轮车发生撞车事故时，司机立即停车熄火，并在事故区段前后约50m范围内设岗警戒，禁止其他车辆驶入，并立即将事故发生的地点、性质、造成危害程度及人员伤亡情况向综合调度室和本部门汇报。

（2）造成人员伤害的，应先对伤者进行有针对性的急救，然后护送上井；根据现场情况，制定措施进行恢复。

（3）无轨胶轮车发火时，司机必须立即停车、熄火，使用随车灭火器进行灭火，立即通知风流下方人员进行躲避，上风流人员携带灭火器和灭火用砂立即赶赴现场进行灭火救援；灭火结束后，根据现场情况，制定措施进行恢复，无轨胶轮车发生自燃事故应立即启动火灾专项预案。

- 运输易燃易爆品发生爆炸，应立即启动民爆用品事故专项预案。

## 6.5 应急保障

### 6.5.1 应急物资和设备的存放

矿井地面和井下消防材料库要按规定配备工具、消防器材和工程材料，定期检查、补充，确保应急物资能够满足应急需要。应急物资和装备的类型、数量、性能、存放位置、管理责任人及其联系方式等内容都要明确。应急物资明细见附件4。

### 6.5.2 应急抢险救灾物资设备调运方式

当瓷窑塔煤矿现场不能满足应急物资和设备供应时，请求神木市能源局迅速从其他公司抢险物资储备中心调用人员和设备进行抢险救灾。

### 6.5.3 自救设施管理

井下作业人员随身携带压缩氧式自救器、有害气体检测仪和劳动防护用品，并由通风队负责校验、维护。

### 6.5.4 急救设备管理

各采掘工作面备有一定数量的应急救援医疗设备，矿医务室要配备相应的医疗救治药物、设备和技术人员，提高矿医务所应对事故的救治能力，同时与神木市中西结合医院签订应急医疗救援协议。

### 6.5.5 交通运输保障

调度室、矿办、车队必须保证24小时有值班车辆。发生人身安全事故后，尽可能使用井下快速通道；根据地面交通情况必要时由应急救援指挥部及时协调公安交警部门对事故现场进行道路交通管制，并根据需要开设应急救援特殊通道，确保救援物资、器材和人员运送及时到位，满足应急处置工作需要。

# 7  机电事故专项应急预案

## 7.1 适用范围

适用于本矿井发生机电事故时的应急响应与处置。

## 7.2 应急组织机构及职责

该专项应急预案是针对机电事故、危险源而制定的方案，是综合应急预案的组成部分。

该专项应急预案应急组织机构及职责与综合应急预案应急组织机构与职责保持一致（详见第一部分2.1）。

## 7.3 响应启动

### 7.3.1 预警及信息报告

#### 7.3.1.1 危险源监控

1. 机械事故

（1）定期组织机电相关管理人员进行隐患排查分析。

（2）采掘、运输及其他机械设备在使用、操作、管理中应严格遵循《煤矿安全规程》、《作业规程》和《操作规程》。

（3）机电设备的操作工上岗前须经过培训合格后，方可上岗。各工种人员配备须能满足生产需要。

（4）矿井主要通风机、排水泵等主要设备属于一级负荷，巡检人员每班必须认真观察设备的运行情况并进行记录，发现问题及时汇报到综合调度室。

（5）按《煤矿安全规程》规定，井上、下各种机械设备要有专人负责进行日检、月检、季检、年检等各种检查，发现问题立即处理并做好记录。

（6）加强人员管理，狠抓各项制度的落实和现场管理工作，彻底杜绝“三违”现象。

（7）严格执行下列制度：

岗位责任制、操作规程、交接班制度、定期检修制度、巡回检查制度、设备包机制度、要害场所管理制度。

- 电气事故

（1）为防止供电线路因外力影响受到机械损伤，矿机电管理人员要组织各部门对所属供电线路及设备、设施进行定期巡查，特别要注意对处于运输大巷两侧和各水平变电所电缆、接线盒以及接地系统地检查，发现电缆落地以及接地极埋设不合格的要及时给相关单位签发整改通知单，并及时处理，对不及时处理的单位要对其进行严厉处罚。对地面架空线路，每年对线路的两侧供电情况进行定期检查，对影响供电安全的树木及时修剪，确保矿内架空线的安全供电。

（2）按要求对用电设备及电缆线路定期检查，并进行绝缘摇测，对不合格的及时更换。

（3）加强继电保护的试验整定计算及供电管理，缩小停电影响范围，对各类高压电器设备的保护进行完善。

（4）监测地面主系统和10kV系统避雷接地情况，对不合格的避雷器、避雷线立即更换，严防雷电波对各类供电线路的冲击。

（5）严格执行高压停送电制度。做好避雷器检测，供电电缆摇测及打压试验，井上下配电所及地面变电站继电保护整定及高压电动机电气试验等内容。

（6）严格执行下列制度：

岗位责任制、操作规程、设备包机制度、防爆管理制度、电缆管理制度、电气试验制度、防爆设备入井安装验收管理制度、矿井机电标准化管理制度。

#### 7.3.1.2 预警条件

1. 机械、电气故障。

2. 漏电、触电现象。

3. 工作现场出现机电事故征兆或隐患，且隐患无法及时排除。

### 4. 机械、电气事故导致人员伤亡。

### 7.3.2 信息报告程序

#### 7.3.2.1 事故报告程序

当矿井机电事故时，现场人员或事故地点附近人员应立即报告综合调度室，同时向带班领导或队长汇报，由其启动现场处置预案。综合调度室接到事故汇报后，立即通知值班领导、矿长、总工程师、分管副矿长、综合调度室主任、各职能科室、矿山救护队及有关单位负责人。

当主通风机发生机电事故不能切换备用通风机时，要发出停产撤人预警。

若有人员伤亡，综合调度室接到事故汇报后立即将事故主要情况及大体原因汇报应急救援指挥办公室，由其根据应急救援指挥部的指令上报神木市能源局值班室、国家矿山安全监察局陕西局榆林监察分局值班室。

综合调度室实行24小时值班制度，接收报告信息。综合调度室应急值守电话：0912-8463384或19929112259。各应急救援指挥部成员联系方式见附件5，手机须保持24小时开通状态。

#### 7.3.2.2 报告的主要内容

1. 事故发生单位概况。

2. 事故发生的时间、地点、以及事故现场情况。

3. 事故的简要经过。

4. 事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失。

5. 已经采取的措施。

6. 汇报人姓名。

#### 7.3.2.3 信息上报与传递

发生一般事故及以上等级机电事故后，总指挥必须按照附件9的事故上报程序立即（1小时内）向有关部门报告事故。

### 7.3.3 响应分级

同综合应急预案，机电事故应急响应分级也分为一级、二级、三级和四级。

矿井机电事故发生后，应根据事故灾难或险情的严重程度迅速启动相应级别的应急预案。

### 7.3.4 响应程序

#### 7.3.4.1 启动

事故、灾害发生后，现场人员或知情人员必须在第一时间向综合调度室汇报，并积极采取救援或自救。

矿井发生一般事故及以上等级机电事故时，立即启动本矿机电事故应急预案，开展事故抢险。经应急救援指挥部确认，由应急救援总指挥下达命令，由应急救援指挥办公室上报神木市能源局、国家矿山安全监察局陕西局榆林分局。综合调度室接到总指挥启动机电事故应急预案命令后，立即通知应急救援指挥部成员及成员单位相关人员到达指定地点，参加事故抢险。

#### 7.3.4.2 应急行动

1. 综合调度室接到事故报告后，立即报告综合调度室主任、值班领导、应急救援指挥部总指挥，并根据指示，通知各成员单位负责人到指定地点集合，召开第一次应急会议。各应急专业组集合待命。

2. 应急救援指挥办公室进一步了解事故情况，收集事故有关信息，核实事故灾害性质、发生地点、涉及范围、受害人员分布，并向应急救援指挥部及时报告。

3. 出现一般机电事故但未造成人员伤害的，及时汇报调度，由机电科组织处理。

4. 出现重大机电事故、危及人员、生产安全且影响时间较长的，由总指挥负责组织启动本预案。

5. 主通风机、主排水泵等一级负荷发生机电事故时，抢险人员应迅速赶到事故现场，查明事故原因，事故性质，影响范围，以最快的速度恢复运行。如现场不能处理，要立刻汇报值班领导，说明需用材料、配件数量，现场创造好条件后等候抢险人员的到来。

（1）地面变电所发生半小时以上的电气事故时，机电科值班人员及分管人员必须到现场配合故障抢险，并汇报有关领导。

（2）井下变电所及工作面区域内发生停电故障在1小时之内，当班调度员应向值班矿领导汇报，故障由区队自行组织处理，队内主要机电技术人员必须立即到达事故现场。

#### 7.3.4.3 资源协调

1. 根据事故现场情况及本矿物资储备情况，为事故地点抢险工作提供充足的物资供应。同时将有机电事故抢险救灾经验的人员调往事故现场协助处理。

2. 单位在抢险过程中，如出现抢险物资短缺，需及时向矿应急救援指挥部汇报。应急物资清单见附件4。

3. 救援保障组应将急救药品、设备等物资运至井口等抢险救援点，并做好储备。

#### 7.3.4.4 应急结束

当应急救援完成，机电事故现场得以控制，机电电气隐患已排除，机械、电气系统完全恢复，作业环境气体符合有关标准，导致次生、衍生安全隐患消除，全体抢救人员安全撤离后，由综合调度室向指挥部进行汇报，指挥部总指挥下达命令，宣布应急结束。

## 7.4 处置措施

### 7.4.1 应急处置原则

发生煤矿机电事故应本着“安全第一、预防为主、迅速响应”的方针，坚持事故应急与预防相结合，不断改进和完善事故预防和应急救援方案的原则。

### 7.4.2 应急处置措施

针对全矿不同的范围内的机电事故制定专项应急措施，措施如下：

- 采煤、掘进工作面机电事故应急措施

当采煤、掘进工作面的机电设备出现故障无法运行时，采取本应急措施。

（1）如事故范围小，容易处理，安排跟班检修人员排除故障，并及时汇报值班领导。处理完后汇报处理方法、处理结果、影响时间给综合调度室。

（2）如果事故影响范围大，无法自行处理时，及时通知综合调度室，由机电科值班领导根据事故轻重组织人员并在现场进行指导处理。处理事故常需材料及工具：图纸、铜芯线、常用继电器、万用表及个人工具等。处理完后及时汇报综合调度室，并写出事故经过、原因、处理结果，以及影响时间。

2. 提升与运输机电事故应急措施

主运输带式输送机担负着全矿原煤提升与运输的重任，是全矿安全生产的咽喉部位。本矿运输生产过程中提升与运输事故主要有带式输送机运输事故和副井辅助运输事故两类，其中事故性质比较严重的是断带伤人、胶带摩擦起火伤人；副井日常主要是运送材料及人车上下，每天检查道路安全及失速防护装置等完好情况。

当主运输系统发生机电事故无法运行时，应采取本应急措施。

（1）带式输送机过载保护动作，但设备未受到损伤，无人员伤亡事故，由跟班检修人员排除故障，并及时汇报值班领导。处理完后汇报处理方法、处理结果、影响时间报给综合调度室。

（2）带式输送机在运行中出现胶带发热起火、制动失灵、断带等机电事故，无人员伤亡时，影响生产范围较大。由机电科领导根据事故轻重组织人员抢修并向调度及主管领导汇报情况。

（3）如发生重大机电运输事故时，并有人员伤亡时。由总指挥立即启动综合应急预案。

3. 主通风机房机电事故应急措施

（1）当发生主要通风机停风事故时，主通风机司机、安全监控中心立即向生产调度室报告，报告的内容有：事故地点、事故情况、初步原因等。

（2）主要通风机停止运转期间，若在10min内无法正常启动备机，必须打开井口防爆门和有关风门，利用自然风压通风。

（3）当发生停风事故后，由生产调度室负责通知井下进行事故的应急处置工作。

（4）主要通风机停止运转时，井下工作人员必须立即停止工作、切断电源，先撤到全风压进风巷道中，由值班矿领导组织全矿井工作人员全部撤出。

（5）矿井发生全矿井停风事故后，若有人未及时撤出，指挥部利用矿井人员定位系统准确探明遇险人员数量和所在位置，同时查明停风地点及涉及的范围后，根据事故的性质和地点，快速确定井下人员的避灾路线，选定救护队人员和抢救人员的行动路线、方法和措施，利用有效的传报方法，通知和引导停风地区人员及受威胁区域人员迅速安全撤出。

（6）供电系统技术人员必须熟悉矿井及各用电单位的供电系统，加强对井上、下供电设备和供电线路的巡回检查和维护。

4. 局部通风机的机电事故应急措施

当局部通风机运行故障时，当班队长、班长、安监员、瓦检员必须指挥作业人员立即停止作业，撤出停风区内所有人员，并设置警标或派专人看守，严禁任何人进入停风区。跟班电工必须迅速到达风机开关处，查明故障原因，汇报综合调度室，故障排除后恢复通风时，由现场瓦检员按规定检查有毒有害浓度，符合《煤矿安全规程》有关规定（停风区内瓦斯浓度不超过1.0%，局部通风机及开关附近10米范围内瓦斯浓度不超过0.5%），方可恢复送风。若10分钟内未恢复送电，所有人员必须立即撤至安全地点。

- 井下各变电所的机电事故应急措施

属于变电所内高压开关柜的故障或高压供电线路故障停电时，由机电科负责组织机运队查找、排除故障；属于工作面用电设备故障时，由各采煤、掘进用电部门负责查找、排除故障。

- 主排水泵机电事故应急处理措施

（1）当运行主排水泵无法启动或发生事故时，岗位工应立即按规定启动备用主排水泵，并汇报值班领导，值班领导应立即派维修值班人员查看现场，查明事故原因并决定处理方案。

（2）维修值班人员将主排水泵故障处理完后，应立即将处理方法、处理结果、影响时间汇报给值班领导。

（3）当运行、备用和检修主排水泵或主排水管路发生故障而导致主排水系统无法正常排水时，必须按照以下方法进行应急处理。

①立即汇报机电科值班领导和综合调度室，机电科领导应立即组织人员查看现场，查明事故原因并决定处理方案。

②泵房岗位工应随时观察矿井主水仓水位变化，矿井涌水情况，一旦水仓水位和矿井涌水量出现异常，应及时向综合调度室汇报。

③当主排水系统故障未排除，矿井水位继续升高时，机电科领导必须立即通知综合调度室，由综合调度室决定组织撤离井下人员和切断各采区供电。

④当主排水系统故障排除后，岗位工应立即按规定启动运行和备用主排水泵同时排水，机电领导应立即通知综合调度室恢复供电、组织生产。

⑤恢复供电后，立即汇报综合调度室，由综合调度室组织瓦检员对井下所有地点进行瓦斯浓度检测，符合标准时，方可进入井下进行作业。

7. 地面变电所故障应急处理措施

当变电所内两回进线全部出现停电故障时，无法确保在10min中恢复供电时，及时打开防爆门采取自然通风，并向调度室汇报，由调度室通知到井下带班矿领导和各施工地点人员，停风后各采区施工人员在现场负责人的带领下，迅速撤离到进风巷内全风压通风且有电话的地点集结（撤离前停电并闭锁工作面所有非本安电源）。

## 7.5 应急保障

### 7.5.1 应急物资和设备的存放

矿井地面和井下消防材料库要按规定配备工具、消防器材和工程材料，定期检查、补充，确保应急物资能够满足应急需要。应急物资和装备的类型、数量、性能、存放位置、管理责任人及其联系方式等内容都要明确。应急物资明细见附件4。

### 7.5.2 应急抢险救灾物资设备调运方式

当瓷窑塔煤矿现场不能满足应急物资和设备供应时，请求神木市能源局迅速从其他公司抢险物资储备中心调用人员和设备进行抢险救灾。

### 7.5.3 自救设施管理

井下作业人员随身携带压缩氧式自救器、有害气体检测仪和劳动防护用品，并由通风队负责校验、维护。

### 7.5.4 急救设备管理

各采掘工作面备有一定数量的应急救援医疗设备，矿医务室要配备相应的医疗救治药物、设备和技术人员，提高矿医务所应对事故的救治能力，同时与神木市中西结合医院签订应急医疗救援协议。

### 7.5.5 交通运输保障

调度室、矿办、车队必须保证24小时有值班车辆。发生人身安全事故后，尽可能使用井下快速通道；根据地面交通情况必要时由应急救援指挥部及时协调公安交警部门对事故现场进行道路交通管制，并根据需要开设应急救援特殊通道，确保救援物资、器材和人员运送及时到位，满足应急处置工作需要。

# 8  大面积停电事故专项应急预案

## 8.1 适用范围

适用于本矿井发生大面积停电事故时的应急响应与处置。

## 8.2 应急组织机构及职责

该专项应急预案是针对大面积停电事故、危险源而制定的方案，是综合应急预案的组成部分。

该专项应急预案应急组织机构及职责与综合应急预案应急组织机构与职责保持一致（详见第一部分2.1）。

## 8.3 响应启动

### 8.3.1 预警及信息报告

#### 8.3.1.1 危险源监控

1. 定期组织灾害天气带来的各种灾害隐患排查分析。

2. 变电所值班人员每班必须观察变电所内电压表及电流表内数值并进行记录，发现问题及时汇报综合调度室。

3. 加强主要通风机及局部通风机供电线路监督检查，及时处理存在隐患，保证供电可靠。

4. 每季度对主要排水设备线路及通风机供电线路进行一次绝缘摇测，对绝缘低下的线路要及时进行处理。

#### 8.3.1.2 预警条件

1. 变电所低压停电报警装置报警。

2. 矿井井下发生大面积停电。

### 8.3.2 信息报告程序

#### 8.3.2.1 事故报告程序

当矿井发生大面积停电事故，要发出停产撤人预警。出现险情时，灾害现场负责人立即组织撤人，并电话汇报综合调度室。综合调度室接到事故汇报，立即通知值班领导、矿长、总工程师、分管副矿长、综合调度室主任、各职能科室、矿山救护队及有关单位负责人。

若有人员伤亡，综合调度室接到事故汇报后立即将事故主要情况及事故原因汇报应急救援指挥办公室，由其根据应急救援指挥部的指令上报神木市能源局值班室、国家矿山安全监察局陕西局榆林监察分局值班室。

综合调度室实行24小时值班制度，接收报告信息。综合调度室应急值守电话：0912-8463384或19929112259。各应急救援指挥部成员联系方式见附件5，手机须保持24小时开通状态。

#### 8.3.2.2 报告的主要内容

1. 事故发生单位概况。

2. 事故发生的时间、地点、以及事故现场情况。

3. 事故的简要经过。

4. 事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失。

5. 已经采取的措施。

6. 汇报人姓名。

#### 8.3.2.3 信息上报与传递

发生一般事故及以上等级大面积停电事故后，总指挥必须按照附件9的事故上报程序立即（1小时内）向有关部门报告事故。

### 8.3.3 响应分级

同综合应急预案，大面积停电事故应急响应分级也分为一级、二级、三级和四级。

矿井大面积停电事故发生后，应根据事故灾难或险情的严重程度迅速启动相应级别的应急预案。

### 8.3.4 响应程序

#### 8.3.4.1 启动

出现大面积停电事故但未影响生产各系统、危及人员、造成人员伤害的，及时汇报综合调度室，由机电科迅速组织处理，按复电相关措施要求恢复供电。

出现大面积停电事故，危及人员、生产安全且影响时间较长的，及时汇报综合调度室，由总指挥负责组织启动本预案。

出现大面积停电事故造成人员伤害的，及时汇报综合调度室，并依据事故级别启用相应级别预案。综合调度室接到事故汇报后，立即将事故主要情况及大体原因汇报应急救援指挥办公室，由其根据应急救援指挥部的指令上报神木市能源局、国家矿山安全监察局陕西局榆林监察分局。

#### 8.3.4.2 应急行动

变电所（配电点）出现电气事故导致停电时，现场负责人应迅速赶到事故现场，查明事故原因，事故性质，影响范围，以最快的速度恢复供电。如现场不能处理，要立刻汇报值班领导，说明需用材料、配件数量，现场创造好条件后等候抢险人员的到来。预案启动后，应急救援指挥部召开第一次应急会议，相关部门、队伍、人员到场，参与事故应急，如需要救护队支援，应及时通知救护队到场。

- 地面变电所发生半小时以上的停电事故时，机电科值班人员及分管人员必须到现场配合故障抢险，并汇报有关领导。

- 井下变电所及工作面区域内发生停电故障在1小时之内，当班调度员应向值班矿领导汇报，故障由区队自行组织处理，队内主要机电技术人员必须立即到达事故现场；发生停电故障在1～2小时，当班调度员向值班领导、总工程师汇报，同时通知机电科人员立即到事故现场配合处理；发生停电故障超过3小时，当班调度员向矿长汇报，同时通知分管机电领导立即到事故现场配合处理。

- 需要调动人员时，所有人员必须无条件服从值班人员的调度，按时按要求参加抢险。

- 停电事故抢险处理时必须严格执行各工种安全技术操作规程及有关规定，严禁违章作业和冒险蛮干。

- 值班队长在接到事故通知时，要详细了解事故地点、事故性质、影响范围、损坏情况，以便准备材料配件和抢险人员。

- 各工作组按照应急救援指挥部要求参与救援工作。

#### 8.3.4.3 资源协调

1. 根据事故现场情况及本矿物资储备情况，为事故地点抢险工作提供充足的物资供应。同时，将有停电事故抢险救灾经验的人员调往事故现场协助处理。

2. 事故单位在抢险过程中，如出现抢险物资短缺，需及时向矿应急救援指挥部汇报。综合调度室接到汇报后，立即与救援保障组或其他单位协调处理，保证救灾物资及时到位。

#### 8.3.4.4 应急避险

1. 撤离路线应尽量避开瓦斯集聚风险点，因停电导致停风，撤离时应佩戴自救器。

2. 避灾线路见附件7避灾路线图。

#### 8.3.4.5 扩大应急

1. 在停电事故应急过程中，当事故灾情扩大时，由矿总指挥部决定扩大应急响应级别。

2. 扩大应急响应后，矿现场抢险救援组根据停电事故现场实际情况和救援能力，确定需要外援时，及时向矿应急救援指挥部汇报，总指挥向上一级应急救援机构和政府部门报告请求支援。

#### 8.3.4.6 应急结束

当应急救援完成，停电事故现场得以控制，隐患已排除，供电系统恢复，作业环境符合有关标准，导致次生、衍生安全隐患消除，全体抢救人员安全撤离后，由综合调度室向指挥部进行汇报，指挥部总指挥下达命令，宣布应急结束。

## 8.4 处置措施

### 8.4.1 应急处置原则

矿井发生大面积停电事故应急处置的基本原则，是保障员工安全健康，积极抢救遇险人员，控制事态发展，最大限度地减少人员伤亡和事故损失。

- 以人为本，安全第一

大面积停电事故应急工作要始终把保障员工的生命安全和身体健康放在首位，切实加强应急人员的安全防护，最大限度地减少大面积停电事故可能造成的人员伤亡和危害。

- 听从指挥，统一行动

井下发生大面积停电事故，由本预案中设置的指挥部负责事故抢险救护工作的指挥和调度。预案中涉及的各相关部门、部门必须服从指挥部的统一指挥。

- 协调组织、保障供给

相关部门要做好事故救援的协调组织工作，保障救援必须的人、财、物的供给，必要时可请求省内其他兄弟单位救护队协助抢险救灾。

- 科学决策，严谨组织

停电事故发生后要对事故原因、区域、影响范围及可能发生的状况做严谨的分析，对于抢险避灾方案要进行科学地判定和决策，严格执行方案，尽量避免扩大损失和发生衍生灾害。

### 8.4.2 应急处置措施

现场发生以下事故时相应的应急处置措施

现场发生以下事故时相应的应急处置措施

- 主要通风机停风且时间较长时处置措施如下：

（1）停电停风就是命令，在矿期间，所有应急人员都必须赶到应急救援指挥部。

（2）主要通风机停风，主要通风机司机必须立即打开井口防爆门进行自然通风，及时向矿调度汇报。

（3）主要通风机司机及当班调度员应做好停电停风记录。

（4）监控人员做好停风区域瓦斯浓度变化的监测工作并做好记录。

（5）停电停风后，应急救援指挥部要安排人员到各井口设置警戒，严禁人员下井。

（6）井下大面积停电，采掘工作面局扇停风时，采掘工作面作业点立即停止作业；人员撤到有新鲜风流的巷道中，采掘工作面切断并闭锁工作面的馈电开关。若10分钟内未恢复送电，所有人员必须立即撤至安全地点。

（7）主通风机在10分钟内恢复送电时，综合调度室根据各地点瓦检汇报情况确定是否启动风机送电、送风。

2. 地面生活设施停电应急措施

地面生活用电为二类用户，当地面用电设备出现停电故障时，由调度员通知机运队安排电工处理故障，同时通知污水处理厂做好停电时的补水工作。当停电影响矿调度工控系统且停电时间较长时，调度室应采取应急措施确保监控系统正常运行。

3. 主通风机房的停电应急措施

主通风机属于一类用电设备，采用双回路供电方式，有备用设备，所以，当这类设备出现停电现象时，由调度员下令，由通风机司机直接切换电源到另一回路或启用另一台备用设备。

同时，安排检修电工查明停电原因，排除线路或电气设备故障，恢复该线路的正常供电，带电备用。

4. 局部通风机的停电应急措施

当局部通风机停电时，当班队长、班长、安监员、瓦检员必须指挥作业人员立即停止作业，撤出停风区内所有人员，并设置警标或派专人看守，严禁任何人进入停风区。跟班电工必须迅速到达风机开关处，查明停电原因，汇报综合调度室，故障排除后恢复通风时，由现场瓦检员按规定检查有毒有害浓度，符合《煤矿安全规程》有关规定(停风区内瓦斯浓度不超过1.0%，局部通风机及开关附近10米范围内瓦斯浓度不超过0.5%)，方可恢复送风。若10分钟内未恢复送电，所有人员必须立即撤至安全地点。

- 对于井下各变电所的停电应急措施

属于变电所内高压开关柜的故障或高压供电线路故障停电时，由机运队负责查找、排除故障；属于工作面用电设备故障时，由各采煤、掘进用电单位负责查找、排除故障。

- 井下主要排水泵房停电应急措施

主排水泵电源来至井下中央变电所双回路供电，当其中一路发生停电事故时，可将供电线路切换到另一路供电，确保井下主排水泵可一直运行。

- 采煤、掘进工作面的停电应急措施

当采煤、掘进工作面的出现停电时，要及时安排跟班电工检查停电原因，排除故障，尽快恢复供电。

- 送电安全措施

矿井送电顺序：地面变电所→井下中央变电所→3-1煤配电点风机专用电源/动力电源→3-1煤集中皮带配电点电源→综采工作面电源。

## 8.5 应急保障

### 8.5.1 应急物资和设备的存放

矿井地面和井下消防材料库要按规定配备工具、消防器材和工程材料，定期检查、补充，确保应急物资能够满足应急需要。应急物资和装备的类型、数量、性能、存放位置、管理责任人及其联系方式等内容都要明确。应急物资明细见附件4。

### 8.5.2 应急抢险救灾物资设备调运方式

当瓷窑塔煤矿现场不能满足应急物资和设备供应时，请求神木市能源局迅速从其他公司抢险物资储备中心调用人员和设备进行抢险救灾。

### 8.5.3 自救设施管理

井下作业人员随身携带压缩氧式自救器、有害气体检测仪和劳动防护用品，并由通风队负责校验、维护。

### 8.5.4 急救设备管理

各采掘工作面备有一定数量的应急救援医疗设备，矿医务室要配备相应的医疗救治药物、设备和技术人员，提高矿医务所应对事故的救治能力，同时与神木市中西结合医院签订应急医疗救援协议。

### 8.5.5 交通运输保障

调度室、矿办、车队必须保证24小时有值班车辆。发生人身安全事故后，尽可能使用井下快速通道；根据地面交通情况必要时由应急救援指挥部及时协调公安交警部门对事故现场进行道路交通管制，并根据需要开设应急救援特殊通道，确保救援物资、器材和人员运送及时到位，满足应急处置工作需要。

# 9  紧急停风事故专项应急预案

## 9.1 适用范围

适用于本矿井发生紧急停风事故时的应急响应与处置。

## 9.2 应急组织机构及职责

该专项应急预案是针对紧急停风事故、危险源而制定的方案，是综合应急预案的组成部分。

该专项应急预案应急组织机构及职责与综合应急预案应急组织机构与职责保持一致（详见第一部分2.1）。

## 9.3 响应启动

### 9.3.1 预警及信息报告

#### 9.3.1.1 危险源监控

1. 定期对主要通风设备线路进行检修、调整、试验。

2. 执行设备检查、保养、维修制度，定期检查、试验安全保护装置。

3. 定期进行反风演习。

4. 坚持日常巡回检查。

#### 9.3.1.2 预警条件

1. 井下局部区域无风、微风。

2. 主通风机、局部通风机停止工作或出现故障。

3. 风筒有漏风点。

4. 风流传感器监测到风流异常。

5. 井下紧急停风。

### 9.3.2 信息报告程序

#### 9.3.2.1 事故报告程序

当矿井紧急停风事故时，现场人员或事故地点附近人员应立即报告综合调度室，并发出停产撤人预警。综合调度室接到事故汇报，立即通知值班领导、矿长、总工程师、分管副矿长、综合调度室主任、各职能科室、矿山救护队及有关单位负责人。

若有人员伤亡，综合调度室接到事故汇报后立即将事故主要情况及大体原因汇报应急救援指挥办公室，由其根据应急救援指挥部的指令上报神木市能源局值班室、国家矿山安全监察局陕西局榆林监察分局值班室。

综合调度室实行24小时值班制度，接收报告信息。综合调度室应急值守电话：0912-8463384或19929112259。各应急救援指挥部成员联系方式见附件5，手机须保持24小时开通状态。

#### 9.3.2.2 报告的主要内容

1. 事故发生单位概况。

2. 事故发生的时间、地点、以及事故现场情况。

3. 事故的简要经过。

4. 事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失。

5. 已经采取的措施。

6. 汇报人姓名。

#### 9.3.2.3 信息上报与传递

发生一般事故及以上等级紧急停风事故后，总指挥必须按照附件9的事故上报程序立即（1小时内）向有关部门报告事故。

### 9.3.3 响应分级

同综合应急预案，紧急停风事故应急响应分级也分为一级、二级、三级和四级。

矿井紧急停风事故发生后，应根据事故灾难或险情的严重程度迅速启动相应级别的应急预案。

### 9.3.4 响应程序

#### 9.3.4.1 启动

出现紧急停风事故但未造成人员伤害的，及时汇报综合调度室，由通风科组织处理。

出现紧急停风事故、危及人员、生产安全且影响时间较长的，由总指挥负责组织启动本预案。

矿井发生一般事故及以上等级紧急停风事故时，立即启动本矿紧急停风事故应急预案，开展事故抢险。经应急救援指挥部确认，由应急救援总指挥下达命令，应急救援指挥办公室上报神木市能源局、国家矿山安全监察局陕西局榆林分局。

综合调度室接到总指挥启动紧急停风事故应急预案命令后，立即通知应急救援指挥部成员及部门相关人员到达指定地点，参加事故抢险。

#### 9.3.4.2 应急行动

1. 综合调度室接到事故报告后，立即报告综合调度室主任、值班领导、应急救援指挥部总指挥，并根据指示，通知各成员单位负责人到指定地点集合，召开第一次应急会议。各应急专业组集合待命。

2. 应急救援指挥办公室进一步了解事故情况，收集事故有关信息，核实事故灾害性质、发生地点、涉及范围、受害人员分布，并向应急救援指挥部及时报告。

3. 如果停风时间在10分钟内，综合调度室通知井下人员在主要进风大巷内等待恢复送电、送风，并安排瓦斯检查人员随时检查作业地点瓦斯情况，发现异常及时汇报。

4. 停风时间超过10min或无法确定时间，通知主要通风机司机打开回风井口防爆门，充分利用自然风压形成通风系统，撤离井下全部人员，通知抢险救援组组织抢险救援。

5. 抢险过程要由现场抢险救援组统一指挥，矿应急救援指挥部协调处理，提供必要的抢险所需物资及设备。

6. 矿应急救援总指挥部根据事态发展和现场救援进展情况，及时向事故部门、抢险部门提出事故抢险救援指导性意见。事故部门、抢险部门要按照职责分工和领导指示进行应急处理和事故抢险。

7. 如发生衍生灾害导致人身伤亡事故，神木中西结合医院在接到事故抢险命令后，应迅速派人赶赴指定地点，协助事故单位进行抢救。

8. 各部门应保持与矿应急救援指挥部的通信畅通。由综合调度室统一协调各方关系，并负责向上级有关部门汇报。

9. 救援保障组、对外联络组做好信息公开、后勤及财力保障工作。

#### 9.3.4.3 资源协调

1. 根据事故现场情况及本矿物资储备情况，为事故地点抢险工作提供充足的物资供应。同时将有停风事故抢险救灾经验的人员调往事故现场协助处理。

2. 单位在抢险过程中，如出现抢险物资短缺，需及时向矿应急救援指挥部汇报。应急物资清单见附件4。

3. 救援保障组应将急救药品、设备等物资运至井口等抢险救援点，并做好储备。

#### 9.3.4.4 应急避险

发生停风事故，现场瓦斯浓度升高，应尽力屏住呼吸，带好自救器或用毛巾捂住口鼻，经避灾线路撤退或进入硐室躲避或迅速离开危险区域。撤离路线应尽量避开瓦斯集聚风险点。

避灾线路见附件7避灾路线图。

#### 9.3.4.5 应急扩大

当事故的严重程度及发展趋势超出矿应急救援处置能力时，应急救援指挥部应及时报请上一级应急救援指挥机构和政府部门启动上一级应急预案实施救援。

#### 9.3.4.6 应急结束

当应急救援完成，现场得以控制，井下事故瓦斯浓度低于爆炸浓度，通风系统完全恢复，作业环境气体符合有关标准，导致次生、衍生安全隐患消除，全体抢救人员安全撤离后，由综合调度室向指挥部进行汇报，指挥部总指挥下达命令，宣布应急结束。

## 9.4 处置措施

### 9.4.1 应急处置原则

矿井紧急停风事故应急处置本着“安全第一、响应迅速、措施严谨、防止衍生灾害与损失扩大”的原则。

### 9.4.2 应急处置措施

1. 矿应急救援指挥部要根据现场情况，对停风事故原因做出初步判断，并依据现场环境位置，初步判断是否还有次生灾害发生的可能。制定抢险方案和符合现场抢险救灾的安全技术措施，经总指挥批准后组织实施。

2. 井下一旦发生停风（或发现巷道风流反向）但未停电，受停风影响地点的人员在跟班矿领导、瓦检员、安监员协同队长、班组长，迅速组织工作面人员停止工作，切断电源，人员全部撤出到辅运大巷中，并汇报综合调度室，听从指挥。综合调度室应立即联系跟班矿领导、瓦检员、安监员、各区队跟班队长要求其督促井下所有作业地点人员撤到进风巷中，并立即汇报矿领导和相关业务部门。

3. 当矿井主要通风机停电停风时间超过10min，立即启动矿井停电停风应急预案，通知相关专业小组成员立即进入应急状态。

（1）停电：通知机电科切断停风区域内所有非本质安全电气设备电源。停电顺序：先工作面生产用电，后局部通风机，再高压。

（2）立即通知井下各区域人员全部升井。利用固定电话通知：采掘工作面人员接到综合调度室电话通知命令后，由采掘跟班队长、班组长、瓦检员负责本工作面人员撤离。

利用人员定位系统呼叫：单岗作业人员发现巷道内风量减少、风流停止、反向，应迅速撤离至就近辅运大巷、等车点待命，汇报后听从综合调度室指挥。

安排车辆由各单位负责人去各工作地点、大巷等车点、死角接人。

（3）机电科通过人员定位系统查看井下人员的分布及撤离情况并汇报指挥部。

（4）安监科安排井口检身房对井下入井、升井人数进行统计，并将统计结果及时汇报应急救援指挥部，按照指挥部命令负责签发入井许可证，并在所有井口设警戒，井口控制入井人员，并记录撤出人员升井时间。

（5）机电科要立即赶到现场，查明停电停风原因，尽快恢复主扇正常运转。

（6）停电停风后，如果是矿内原因应及时处理，如果是地方原因造成，地方应尽快查找原因，按照供电处或地方的应急预案进行抢险，抢险的同时与矿方随时保持联系。

（7）若停风是由自然因素导致停电所造成，短时间内无法恢复送电，可能造成矿井瓦斯积聚、涌水量增大、人员被困井下以及可能出现其他重大危险，或有可能因停电造成严重后果的事故，及时请求地方政府或上级供电部门支援，尽快恢复供电，协助事故单位抢修，先保证矿井的保安负荷用电，优先保障矿井的通风、排水等保安电源。

（8）利用监控系统监控井下各地点的瓦斯浓度及其变化，及时向总指挥汇报。

（9）通知救护队赶赴现场，安排现场排放瓦斯人员，准备排放瓦斯。

4. 专业抢险人员到达现场后，及时确认现场有无次生灾害风险，要按照应急预案、抢险方案进行抢险救灾，并随时向综合调度室汇报事态发展和抢险进展情况。

5. 抢险过程要由现场抢险救援组统一指挥，矿应急救援指挥部协调处理，提供必要的抢险所需物资及设备。

## 9.5 应急保障

### 9.5.1 应急物资和设备的存放

矿井地面和井下消防材料库要按规定配备工具、消防器材和工程材料，定期检查、补充，确保应急物资能够满足应急需要。应急物资和装备的类型、数量、性能、存放位置、管理责任人及其联系方式等内容都要明确。应急物资明细见附件4。

### 9.5.2 应急抢险救灾物资设备调运方式

当瓷窑塔煤矿现场不能满足应急物资和设备供应时，请求神木市能源局迅速从其他公司抢险物资储备中心调用人员和设备进行抢险救灾。

### 9.5.3 自救设施管理

井下作业人员随身携带压缩氧式自救器、有害气体检测仪和劳动防护用品，并由通风队负责校验、维护。

### 9.5.4 急救设备管理

各采掘工作面备有一定数量的应急救援医疗设备，矿医务室要配备相应的医疗救治药物、设备和技术人员，提高矿医务所应对事故的救治能力，同时与神木市中西结合医院签订应急医疗救援协议。

### 9.5.5 交通运输保障

调度室、矿办、车队必须保证24小时有值班车辆。发生人身安全事故后，尽可能使用井下快速通道；根据地面交通情况必要时由应急救援指挥部及时协调公安交警部门对事故现场进行道路交通管制，并根据需要开设应急救援特殊通道，确保救援物资、器材和人员运送及时到位，满足应急处置工作需要。

# 第三部分  现场处置方案

# 1  水灾事故现场处置方案

## 1.1 事故风险描述

经年度辨识，13101工作面胶运巷、13101工作面回风巷存在生产过程中可能遇到地质构造破碎带，出现透水的重大风险。

## 1.2 应急工作职责

### 1.2.1 应急自救组织形式及人员构成情况

井下带班领导为现场应急自救互救的负责人，部门应急自救组织以班组为单位，由全班组人员组成。应急自救组织组长由班组长担任，成员由全体班组人员组成。

### 1.2.2 应急自救组织人员的具体职责

1. 现场带班领导职责

遇到险情或事故时，立即下达停产撤人命令，组织涉险区域人员及时、有序撤离到安全地点。

2. 应急自救组织组长职责

（1）负责察看事故性质、范围和发生原因等情况，并快速报告给带班领导和综合调度室。

（2）带领全班组人员，开展自救、互救工作。

3. 应急自救组织成员职责

（1）在班组长的带领下开展自救、互救工作。

（2）尽可能采取措施减少事故扩大，减小人员伤亡。

## 1.3 应急处置

### 1.3.1 应急处置程序

1. 当出现水灾事故时，现场人员应立即撤离生产区域，并通过井下通讯设施向综合调度室报告。

2. 事故报告的基本要求和内容：

报告事故时必须说明事故的地点、性质、严重程度、受威胁的人员数、可能影响的范围是否扩大等。

报警电话：综合调度室电话：0912-8463384或19929112259。

3. 发生人员受伤时综合调度室应及时通知抢险救援组协助救护，或送医院进行救治，发生较大及以上事故应根据救护协议，通知神木中西结合医院赶赴现场救援。

### 1.3.2 现场应急处置措施

1. 事故发生后，现场人员立即撤离到安全地点，带班队长立即查看水害的范围大小等水害情况，应根据现场实际，按照避灾原则，能救先救，不能抢救时，应及时清点人数，立即向矿调度汇报清楚，在矿没有派来救援人员前，积极组织现场人员进行自救。

能撤离灾区时，立即组织人员按正确的避灾路线撤离。当上部来水无法撤离时，则就近找上山巷道进行避灾，此时所有人员必须静卧，不能急躁，减少氧气、热量等消耗，等待外部来人救援。如果巷道内有压风管，可打开压风管供人员呼吸，确保被困人员的安全，并经常敲打管路，向外部报警求救。

- 队长、技术员必须立即赶赴现场组织抢救。

- 区队值班人员根据调度及队长的命令，立即通知井上副队长和带班队长，组织抢救小组，在副队长和带班队长的带领下，配合矿救护人员，共同进行抢救。

- 营救工作要在指挥部负责人的领导和有经验的老工人指挥下进行。首先，营救人员要排查水害地点附近的顶板情况，采取措施进行加固。若遇险者被困里段，一方面通风排水，维护巷道，防止冒顶堵人，另一方面积极救助，输送食物和药品，若被困的人员时间较长时，可利用管道向遇险人员送饮料或食物和空气。被困人员救出后应采取护理措施，然后进行创伤检查和处理。

- 技术员根据事故现场的实际情况，同指挥部领导、技术专家组、矿兼职救护队和有经验的老工人一起立即制订抢救措施和计划。

- 队长要按计划和措施组织实施抢救。

- 技术员根据事故处理后的现场实际情况，及时编制维护及修复措施，报矿审批，为尽快恢复生产创造条件。

- 恢复被淹井巷的安全技术措施

（1）增设排水管路，增加排水泵，增大排水能力，直接将所突积水排干。

（2）当涌水量特别大，补给丰富，用强力排水泵也不能排干时，必须先堵住涌水通道，截住补给水源，然后再排水。

（3）安装排水管路都必须佩戴安全带和自救器。

（4）发生透水时，严禁在独头巷道躲避，禁止由下往上进入突水点或被水、泥沙堵塞的小眼和上山，以防二次突水冲击，在清理巷道时，需要打防护墙。

（5）救护队员进入围困地点后，先打开氧气瓶，提高空气中的氧气浓度。

（6）排水时，要通风良好，经常检查气体，随水位下降，积存在被淹井巷中的有害气体CO2、H2S、CH4等可能大量涌出，应安装局扇，随排水工作的进行，逐段排除有害气体，对井下气体应定期取样分析，每班取样一次，当水位降低可能涌出气体时，应每两小时取样一次，排水看泵工作由矿兼职救护队担任。

## 1.4 注意事项

1. 发生突水事故后，有害气体可能随涌水溢出，被困及救援人员应及时佩戴自救器，尽量沿进风巷道行走。

2. 人员在撤离过程中，不得进入盲巷。应结伴行走，不得私自行动。

3. 遇事要冷静，不要慌张，认清来水方向。

4. 受伤人员现场救护、救治应注意：抢救出伤员后，必须判断伤情的轻重，人员较多时先救重伤员，后救轻伤员，并按照“三先三后”的原则，即：

（1）对窒息或心跳呼吸停止不久的伤员必须先复苏，后搬运。

（2）对出血伤员必须先止血后搬运。

（3）对骨折的伤员必须先固定后搬运。

5. 应急救援结束后，对受灾影响区域处理妥善后方可恢复生产。

# 2  火灾事故现场处置方案

## 2.1 事故风险描述

经年度辨识，13101综采工作面存在老空冒落煤氧化，热量积聚引发煤炭自燃的风险的重大风险。

发生火灾事故时，有可能发生的主要危害有：产生高温和有毒有害气体，造成人员窒息及一氧化碳中毒事故；烧毁支架、设备和煤炭资源，造成财产损失；产生火风压，破坏通风系统，使井下风流紊乱，扩大事故；引起瓦斯、煤尘爆炸；使矿井局部或全部停产，破坏矿井生产，造成工作面停产、封闭，生产接续紧张；扑灭井下火灾，消耗大量人力物力；封闭火区、冻结大量可采煤量。

## 2.2 应急工作职责

### 2.2.1 应急自救组织形式及人员构成情况

地面值班领导为地面火灾现场应急自救互救的负责人，井下带班领导为井下火灾现场应急自救互救的负责人，基层单位应急自救组织以班组为单位，由全班组人员组成。应急自救组织组长由班组长担任，成员由全体班组人员组成。

### 2.2.2 应急自救组织人员的具体职责

1. 现场带班领导职责

遇到险情或事故时，立即下达停产撤人命令，组织涉险区域人员及时、有序撤离到安全地点。

- 应急自救组织组长职责

（1）负责察看事故性质、范围和发生原因等情况，并快速报告给带班领导和综合调度室。

（2）带领全班组人员，开展自救、互救工作。

3. 应急自救组织成员职责

（1）在班组长的带领下开展自救、互救工作。

（2）利用身边现有工具、灭火器材灭火，尽可能采取措施减少事故扩大，减小人员伤亡。

## 2.3 应急处置

### 2.3.1 事故应急处置程序

1. 依照矿井火灾专项应急预案预警响应程序，应立即撤离生产区域，并通过井下通讯设施向综合调度室报告。

2. 事故报告的基本要求和内容：

报告事故时必须说明事故的地点、性质、严重程度、受威胁的人员数、可能影响的范围是否扩大等。

报警电话：综合调度室电话：0912-8463384或19929112259。

- 发生人员受伤时综合调度室应及时通知抢险救灾组协助救护，或送医院进行救治，发生较大及以上事故应根据救护协议，通知神木中西结合医院赶赴现场救援。

- 积极抢救，根据生产指挥的命令立即切断火灾区域的非本质安全电源，佩戴自救器打开火灾就近区域下风侧进回风风门短路风流，采取一切可能的方法直接灭火（水、灭火器）。

- 安全撤离，地面火灾应按照消防指示灯快速离开建筑物，撤离火灾危险区域；当井下火灾无法控制时，按照避灾路线立即安全撤离，找最近路线撤到无有害气体污染的新鲜风流中，并随时与综合调度室联系告知人员撤离情况。

- 妥善避灾，当井下无法撤离时，立即进入避难硐室，封堵避难硐口，尽可能隔绝有害气体进入硐室，人员静躺，保留一盏灯照明，等待救援，发现救援人员到达，采取敲管或晃灯发出求救信号。

### 2.3.2 现场应急处置措施

地面火灾

- 事故发生后，事故现场人员及负责人立即电话汇报综合调度室，汇报清事故发生的性质、时间、地点、灾区人数，危害程度及现状，综合调度室及带班领导立即组织人员进行自救。

- 综合调度室立即向应急救援指挥部汇报，启动相应的现场处置方案，同时通知矿兼职救护队抢救。

- 救护人员及自救组组长根据事故状况，选择正确避灾路线，引导受灾区域人员迅速撤离到安全区域。

4. 先切断火区内的电源，防止在处理火灾的过程中救护人员触电。若电器火灾电源无法切断，只能用绝缘灭火器材灭火。

5. 积极组织人力物力控制火源，进行直接灭火。

6. 初期火势未得到有效控制，应急救援指挥部应第一时间通知消防队到场。

7. 扑救一般初级火灾的程序和措施

（1）当火灾发生时要沉着冷静，采用适当的方法组织灭火、疏散。

（2）对于能立即扑灭的火灾要抓住战机，迅速消灭。

（3）对于不能立即扑灭的火灾，要先控制火势的蔓延，再开展全面扑救。

（4）火灾扑救要服从火场临时指挥员的统一指挥，分工明确，密切配合。

（5）当消防人员赶到后，临时指挥员应将火场现场情况报告消防人员，并服从消防人员统一指挥，配合消防队实施灭火、疏散工作。

（6）火灾扑救完毕，保卫部门要积极协助消防部门调查火灾原因，落实“四不放过”原则，处理火灾事故。

井下火灾

1. 根据火灾类别和状况，井下人员应第一时间听从带班领导或班组长指挥进行直接灭火、进入避难硐室或撤离地面，各区队跟班队长、瓦检员和安监员接到指挥部下达撤离命令后，将工作面生产电源切断、锁好开关后组织工作人员全部撤到全风压进风大巷，并在盲巷后设置栅栏、揭示警标，挂设“严禁入内”牌板，在大巷等待车辆升井，升井后，在井口检身房清点人数并汇报指挥部。

2. 车队派车入井接井下人员。救护队员开始对遇险人员实施现场急救（运到新鲜风流处、复苏），并由至少两人接送遇险人员升井，其余现场灭火。

3. 总指挥命令各职能部门按职责和分工各就各位。各井口检身员、安监员到位，检查登记出入井人员，无特别入井证不得入井。将人员升井情况向指挥部汇报。

4. 经井口检身房确认，进风侧人员全部升井后，指挥部下达全矿井停电命令，主要通风机保持正常供电，立即汇报总指挥，总指挥下令开始反风。

5. 当火灾扑灭，井下人员全部升井，总指挥下达停止反风，矿井主要进回风巷中的瓦斯浓度小于0.75%，主要通风机房接到指挥部恢复正常通风命令后，工作人员按程序进行恢复正常通风操作，记录好操作时间及相关运行记录，并向指挥部汇报。

6. 主要通风机恢复正常通风后，待风流稳定后，测风员在通风管理人员的带领下进行全面风量测量和瓦斯浓度检查，并将结果汇报指挥部。经检查系统中无瓦斯超限、通风恢复正常后，指挥部按照送电顺序下达送电命令，停送电人员按操作程序送电，排放掘进头瓦斯，恢复局部通风。

7. 经检查井下各地点通风全部正常，无瓦斯超限，指挥部下达应急救援结束命令。

## 2.4 注意事项

1. 撤离期间注意事项

地面火灾

（1）有毒有害气体或浓烟中要用湿衣服蒙住头，弯腰撤出危险区域。

（2）注意火势蔓延方向和速度，合理选择逃离方向。

（3）灾害事故一旦发生，处于灾区与受波及区域的人员，应沉着冷静，根据灾情与现场情况和条件，在保证自身安全前提下，尽快采取积极有效的方法及时投入现场抢救，将灾害事故消除在初始阶段或控制在最小范围内，以减少灾害事故造成的危害和损失。

井下火灾

（1）事故地点进风侧的人员，应迎着风流撤退；在事故地点回风侧的人员，应立即戴好自救器，设法通过其他通道，尽快进入进风侧或新鲜风流中。通过火烟区时，必须佩带自救器，避免发生窒息事故；通过时不要飞跑和急促呼吸，应稳步走出危险区。佩戴自救器注意咬紧口具，夹好鼻夹，不许说话。

（2）尽量保持事故前的通风方式和风流方向。

（3）矿井反风时，撤人路线按照反风避灾路线执行。

（4）撤离前必须切断事故范围内电气设备电源。

（5）避灾路线：应按当年矿井灾害预防和处理计划及作业规程规定的路线执行。

2. 地面火灾灭火应注意

（1）扑救有油的带电电器设备的火灾，如变压器在带电情况下，应采用干燥黄沙盖住火焰，使火焰熄灭，也可用二氧化碳、干粉灭火器灭火。

（2）带电灭火不能直接用导电的灭火器材(如喷射水流、泡沫灭火等)进行喷射，而要使用不导电的灭火器进行灭火，如二氧化碳、干粉灭火器等。

（3）扑救旋转电机设备的火灾时，可用二氧化碳、干粉灭火器扑救；但不能用黄沙扑救，以免损坏机件。

（4）用水灭火时必须要有足够的水量，人要站在上风头工作，射流由火源的边缘逐渐推向中心，以免产生过量的水蒸气伤人。不能用水扑灭带电的电器设备火灾，也不宜扑灭油料火灾。

（5）所使用的抢险救援器材必须是不燃性材料。

3. 井下火灾灭火应注意

（1）不使瓦斯积聚，煤尘飞扬，以免造成爆炸事故。

（2）不致造成风流逆转。

（3）不致危及人员安全。

（4）有助于阻止火势扩大，抑制灾情，创造接近火源的条件。

（5）油类着火时，严禁用水灭火，只能用沙子、二氧化碳干粉灭火器等灭火。

（6）扑灭电气设备火灾时，不可将人体或手持的用具触及导线及设备，以防触电。

（7）救灾工作应由救护队员进行，其他人员只能在一氧化碳浓度不超过0.0024%，瓦斯浓度﹤2%，温度＜35℃条件下参与救灾，并有防止人员中毒的安全措施。

（8）发现有人窒息，必须由救护队员抢救。

（9）用水灭火时，要保证有足够的水量，灭火人员应站在上风侧由火源边缘逐渐向中心喷射灭火，还要随时检查附近地点的CH4和CO浓度，并防止水煤气爆炸。

# 3  瓦斯事故现场处置方案

## 3.1 事故风险描述

矿井为低瓦斯矿井，无煤与瓦斯突出现象，不构成重大危险源。结合陕北地区低瓦斯矿井偶有瓦斯事故发生，故有可能产生瓦斯窒息或爆炸重大风险。

采掘工作面、上隅角、顺槽、通风不良点是瓦斯涌出或积聚的地点，电气管理不善，设备失爆、明火操作和带火种入井都可能引发瓦斯燃烧或爆炸事故。

## 3.2 应急工作职责

### 3.2.1 应急自救组织形式及人员构成情况

井下带班领导为现场应急自救互救的负责人，部门应急自救组织以班组为单位，由全班组人员组成。应急自救组织组长由班组长担任，成员由全体班组人员及当班瓦检员组成。

### 3.2.2 应急自救组织人员的具体职责

1. 现场带班领导职责

遇到险情或事故时，立即下达停产撤人命令，组织涉险区域人员及时、有序撤离到安全地点。

2. 应急自救组织组长职责

（1）负责察看事故性质、范围和发生原因等情况，并快速报告给带班领导和综合调度室。

（2）带领全班组人员，开展自救、互救工作。

3. 应急自救组织成员职责

（1）在班组长的带领下开展自救、互救工作。

（2）尽可能采取措施避免事故扩大，减小人员伤亡。

## 3.3 应急处置

### 3.3.1 事故应急处置程序

1. 当出现瓦斯爆炸事故，应立即撤离生产区域，并通过井下通讯设施向综合调度室报告。

2. 事故报告的基本要求和内容：

报告事故时必须说明事故的地点、性质、严重程度、受威胁的人员数、可能影响的范围是否扩大等。

报警电话：综合调度室电话： 0912-8463384或19929112259。

3. 发生人员受伤时综合调度室应及时通知抢险救援组协助救护，或送医院进行救治，发生较大及以上事故应根据救护协议，通知神木中西结合医院赶赴现场救援。

### 3.3.2 现场应急处置措施

一旦发生爆炸事故，人会感到空气剧烈震动，有急速流动声或巨响，此时：

1. 要立即背向空气颤动方向，俯卧倒地，面部贴在地面，闭住气，暂停呼吸，用毛巾捂住口鼻，用衣服盖住身体，减少身体暴露面积。附近有躲避硐时，可立即进入躲避硐内以降低爆炸冲击波对人身的直接冲击。

2. 保持冷静，尽快判明发生爆炸的地点、影响范围、爆炸性质、危害程度等情况，并立即汇报综合调度室。

3. 设法向可能受灾变影响区域的人员发出警报通知。

4. 在保证自身安全的前提下，没有受伤的人员应积极救助灾区受伤人员。

5. 在爆炸地点附近人员应在老工人、班组长或瓦检员的带领下，有组织地撤退。事故地点进风侧的人员，应迎着风流撤退；在事故地点回风侧的人员，应立即戴好自救器，设法通过其他通道，尽快进入进风侧或新鲜风流中，通过火烟区时不要飞跑和急促呼吸，应稳步走出危险区。

6. 若因巷道冒顶无法通行，或在自救器有效时间（40min）内不能到达安全地带时，可利用避难硐室或在独头巷道、两风门之间等处用风筒、木板等构筑临时避难所，进行避灾。

7. 若避灾地点有压风管，应将阀门打开以提供氧气。避灾时应将衣服，矿灯等物挂于明显位置，以便于救护人员发现。

8. 在临时避难硐室避难人员，应保持平静，静卧等待营救，以减少不必要的体力消耗。注意节省水、电和氧气消耗，硐室内只留一盏灯，其余全部熄灭，并经常性、有规律敲击管路、铁具或石块，发出呼救信号。

9. 若人员被堵在独头斜巷时，不可走向顶部，以防顶部积聚的瓦斯造成窒息。

10. 密闭墙前如缺氧或瓦斯、一氧化碳等有害气体浓度超过《煤矿安全规程》规定时，必须由救护队员进行检查。密闭损坏要及时修复。

## 3.4 注意事项

1. 佩戴自救器注意事项

（1）按照自救器佩戴步骤正确戴好自救器。

（2）走路速度不宜太快，要匀速行走。

（3）经过一段时间，壳体变热，这表明仪器正常，不要惊慌。

（4）不能随便摘下自救器，与人联系用手势。

2. 防止爆炸时遭受重大伤害注意事项

具体方法是：背向空气颤动方向，俯卧倒地，面部贴在地面，闭住气，暂停呼吸，用湿毛巾捂住口鼻，防止把火焰吸入肺部，最好用衣物盖住身体，尽量减少肉体的暴露面积。

3. 现场的自救互救注意事项

（1）听到爆炸声或感到空气颤动现象，看见有浓烟征兆时，受爆炸波及区域的人员不要惊慌，应立即佩戴好自救器，就近报警，有组织地撤离。

（2）靠近事故地点的人员，首先正确佩戴自救器，一时来不及佩戴自救器时，应俯卧倒地，面部贴地面，最好是水沟附近，躲开冲击波，免受灼伤并尽量减少呼吸，然后取下自救器戴好。

（3）自救器防护时间有限，遇险人员应迅速进入井下永久避难峒室或就近的临时避难峒室，开启压风自救系统，等待救援，抢险救援期间不得停止压风。

4. 一旦出现缺氧事故，人员必须要镇静，所有人员要及时正确佩戴隔离式自救器撤离缺氧区域，并尽量将情况及时汇报综合调度室。

5. 在通向缺氧区域入口设置栅栏并悬挂警标，禁止人员入内。

# 4  煤尘事故现场处置方案

## 4.1 事故风险描述

经年度辨识，13101综采面、13101胶运巷、13101回风巷存在采煤掘进过程中，采煤掘进机械割煤产生煤尘、锚网支护打钻作业产生煤尘、皮带运输产生煤尘，造成粉尘浓度超标，引起煤尘爆炸的重大风险。

## 4.2 应急工作职责

### 4.2.1 应急自救组织形式及人员构成情况

井下带班领导为现场应急自救互救的负责人，基层单位应急自救组织以班组为单位，由全班组人员组成。应急自救组织组长由班组长担任，成员由全体班组人员组成。

### 4.2.2 应急自救组织人员的具体职责

1. 现场带班领导职责

遇到险情或事故时，立即下达停产撤人命令，组织涉险区域人员及时、有序撤离到安全地点。

2. 应急自救组织组长职责

（1）负责察看事故性质、范围和发生原因等情况，并快速报告给带班领导和综合调度室。

（2）带领全班组人员，开展自救、互救工作。

3. 应急自救组织成员职责

（1）在班组长的带领下开展自救、互救工作。

（2）尽可能采取措施减少事故扩大，减小人员伤亡。

## 4.3 应急处置

### 4.3.1 事故应急处置程序

1. 监测到浮游煤尘浓度达到环境浓度限值时要通知施工人员停止施工，离开限值区域，采取降尘除尘措施。监测到浮游煤尘浓度达到爆炸限度时要通知施工人员停止施工，采取措施，进行处理，同时汇报综合调度室。

发生爆炸事故应第一时间按照现场处置措施中自救要求进行躲避自救，立即汇报综合调度室。

2. 事故报告的基本要求和内容：

报告事故时必须说明事故的地点、性质、严重程度、受威胁的人员数、可能影响的范围是否扩大等。

报警电话：综合调度室电话：0912-8463384或19929112259。

3. 设置危险警示标识，为后援救护人员做好向导。发生人员受伤时综合调度室应及时通知抢险救援组协助救护，或送医院进行救治，发生较大及以上事故应根据救护协议，通知神木中西结合医院赶赴现场救援。

### 4.3.2 现场应急处置措施

一旦发生爆炸事故，人会感到空气剧烈震动，有急速流动声或巨响，此时：

1. 要立即背向空气颤动方向，俯卧倒地，面部贴在地面，闭住气，暂停呼吸，用毛巾捂住口鼻，用衣服盖住身体，减少身体暴露面积。附近有躲避硐时，可立即进入躲避硐内以降低爆炸冲击波对人身的直接冲击。

2. 保持冷静，尽快判明发生爆炸的地点、影响范围、爆炸性质、危害程度等情况，并立即汇报综合调度室。

3. 设法向可能受灾变影响区域的人员发出警报通知。

4. 在保证自身安全的前提下，没有受伤的人员应积极救助灾区受伤人员。

5. 在爆炸地点附近人员应在老工人、班组长或瓦检员的带领下，有组织地撤退。事故地点进风侧的人员，应迎着风流撤退；在事故地点回风侧的人员，应立即戴好自救器，设法通过其他通道，尽快进入进风侧或新鲜风流中，通过火烟区时不要飞跑和急促呼吸，应稳步走出危险区。

6. 若因巷道冒顶无法通行，或在自救器有效时间（40min）内不能到达安全地带时，可利用避难硐室或在独头巷道、两风门之间等处用风筒、木板等构筑临时避难所，进行避灾。

7. 若避灾地点有压风管，应将阀门打开以提供新鲜空气。避灾时应将衣服，矿灯等物挂于明显位置，以便于救护人员发现。

8. 在临时避难硐室避难人员，应保持平静，静卧等待营救，以减少不必要的体力消耗。注意节省水、电和氧气消耗，硐室内只留一盏灯，其余全部熄灭，并经常性、有规律敲击管路、铁具或石块，发出呼救信号。

9. 若人员被堵在独头斜巷时，不可走向顶部，以防顶部积聚的瓦斯造成窒息。

## 4.4 注意事项

1. 佩带自救器呼吸时感到稍有烫嘴，是正常现象，不得取下口具和鼻夹。

2. 救护队员进入灾区探险或救人时一定要计算氧气消耗量，保证有足够的氧气返回。

3. 救护队员不可长期在一氧化碳很高的环境下工作，防止中毒。

4. 抢险救灾期间不得停井下压风，以供受灾区人员呼吸。

5. 工作面因煤尘积聚导致发生爆炸或火灾时，对正在运转的局部通风机，不可随意停止，对已停运的局部通风机，不得随意启动。

6. 做好各预案的衔接工作。其它地点因煤尘积聚导致发生爆炸或火灾时，按照实际情况启动相应应急预案。

7. 要做好灾区现场保护，除救人和处理险情紧急需要，一般不得破坏现场。

8. 有电话的岗位工接到煤尘灾害电话后，必须迅速通知附近地点工作人员，按避灾路线撤离。

9. 采、掘工作面人员撤离（包括其他辅助单位工作人员）。

10. 险情发生时，由综合调度室下达撤人升井命令，并通知井下所有工作地点人员。

11. 各重要岗位工作人员，中央泵房、中央配电所工作人员必须坚守工作岗位，保证设备正常运转，没有调度命令不得擅自离岗。

12. 负责井下各工作地点人员撤离情况的检查，保证人员全部撤离，井口检身房负责下井人员统计，并每半小时向综合调度室（以表格形式）汇报一次。综合调度室利用井下人员定位系统及时核对升井人数，撤退时不能引起煤尘飞扬。

13. 各区队值班人员将当班出勤及工作地点人员出勤情况汇报综合调度室。

# 5  顶板事故现场处置方案

## 5.1 事故风险描述

经年度辨识，13101综采面可能会存在采煤工作面生产期间未按照要求进行支护顶板导致冒顶、片帮造成人员伤亡的重大风险。

## 5.2 应急工作职责

### 5.2.1 应急自救组织形式及人员构成情况

井下带班领导为现场应急自救互救的负责人，基层单位应急自救组织以班组为单位，由全班组人员组成。应急自救组织组长由班组长担任，成员由全体班组人员组成。

### 5.2.2 应急自救组织人员的具体职责

1. 现场带班领导职责

遇到险情或事故时，立即下达停产撤人命令，组织涉险区域人员及时、有序撤离到安全地点。

2. 应急自救组织组长职责

（1）负责察看事故性质、范围和发生原因等情况，并快速报告给带班领导和综合调度室。

（2）带领全班组人员，开展自救、互救工作。

3.应急自救组织成员职责

（1）在班组长的带领下开展自救、互救工作。

（2）尽可能采取措施减少事故扩大，减小人员伤亡。

## 5.3 应急处置

### 5.3.1 事故应急处置程序

1. 顶板事故发生后应按照应急处置措施中自救互救程序进行初步处理，并立即汇报综合调度室。

2. 事故报告的基本要求和内容：

报告事故时必须说明事故的地点、性质、严重程度、受威胁的人员数、可能影响的范围是否扩大等。

报警电话：综合调度室电话：0912-8463384或19929112259。

3. 设置危险警示标识，为后援救护人员做好向导。发生人员受伤时综合调度室应及时通知抢险救援组协助救护，或送医院进行救治，发生较大及以上事故应根据救护协议，通知神木中西结合医院赶赴现场救援。

### 5.3.2 现场应急处置措施

1. 当冒落的煤矸埋住、压住人时，不可惊慌，要在有经验的班长、组长或老工人的指挥下，严密监视冒落的顶板及两帮情况，先由外向里进行临时支护，打通安全退路，防止顶板继续冒落伤人，再组织人力迅速抢救被埋在煤、矸下的遇险者。

2. 抢救时要仔细分析遇险者的位置和被压情况，尽量不要破坏冒落煤、矸的堆积状态，小心谨慎地把遇险者身上的煤、矸搬开，救出伤员。若矸石太大，应多人用撬杠、千斤顶等工具从四周将大矸石块抬起，用木柱支牢，再将伤员救出，千万不可盲目用镐刨、锤砸、掀滚、拉扯等方法，以免加重遇险者的伤势。

3. 救出伤员后及时进行止血、包扎、骨折固定等救护措施，发生休克时要及时予以抢救，并迅速送往医院急救。

4. 若冒顶将人员堵在独头巷内，被堵人员要沉着、冷静，不要惊慌混乱。要找安全地点，根据现场情况进行自救。

5. 若冒顶面积较大，处理时间较长，被堵人员要静卧休息，尽量减少氧气消耗，有压风管路时，可打开阀门，放气以供给呼吸，要注意节约使用矿灯、食物和水。若冒落的煤和矸石量不太大，有可能打通出口时，应由有经验的老工人监视顶板，其他人员采取轮流攉扒的方法进行自救，并间断性的敲打金属物，向外发出求救信号。

## 5.4 注意事项

1. 现场自救互救注意事项

重大顶板（冒顶）事故发生后，根据冒顶范围的大小和垮落矿石量的多少，成立若干抢险组轮番作业。

（1）遇险人员要正视已发生的灾害，切忌惊慌失措，坚定信心，迅速行动开展自救，采取节食、节水等措施，做好较长时间的避灾准备。

（2）如人员被困地点有电话，应当立即用电话汇报灾情、遇险人数和计划采取的措施，发出呼救信号。

（3）如果人员被埋，要立即组织人员将垮落矿石扒出外运，同时对顶板进行支护并注意观察，确保抢险人员人身安全。

（4）如果人员被堵在巷道里面，要视垮落范围、冒落的矿石量、顶板岩性等具体情况采取不同的措施。

（5）若垮落范围不大、冒落矿石量不多、岩性较稳固，则可以对顶板支护，将矿石扒出，直接通过冒落区进入里面救人。

（6）如果难以顺利通过冒落区，则要考虑另开掘一条巷道，绕过冒落区，同时要通过水管、压风管等向里面供风，并发出信号，让被堵人员知道外面已开始营救，坚定他们生存的信心。

（7）对救出的幸存者立即用毛巾捂住眼睛，并由医护人员进行救护。

（8）伤员被救以后，应当观察其呼吸、心跳情况。如发现伤员呼吸已停止，应立即将其移至通风安全的地方，使其平卧在地上，松开衣领和裤带，进行长时间的人工呼吸。发现伤员心音微弱或心跳停止，应立即进行胸外按压，并坚持到心跳恢复。

2. 应急救援结束后的注意事项

应急救援结束后必须及时将冒顶区域进行处理，采取接顶、封闭措施防止瓦斯积聚，防止冒顶区域扩大。

抢救出伤员后，必须判断伤情的轻重，人员较多时先抢救重伤人员，后抢救轻伤人员，并按照“三先三后”的原则进行救治，即：

（1）对窒息或心跳呼吸停止不久的伤员必须先复苏后搬运。

（2）对出血伤员必须先止血后搬运。

（3）对骨伤的伤员必须先固定后搬运。

# 6  提升与运输事故现场处置方案

## 6.1 事故风险描述

经年度辨识，副斜井存在辅助运输车辆超速、超员、超载或车辆发生故障等情况，出现跑车事故，造成车辆损坏和人员伤亡的重大风险。

## 6.2 应急工作职责

### 6.2.1 应急自救组织形式及人员构成情况

井下带班领导为现场应急自救互救的负责人，基层单位应急自救组织以班组为单位，由全班组人员组成。应急自救组织组长由班组长担任，成员由全体班组人员组成。

### 6.2.2 应急自救组织人员的具体职责

1. 现场带班领导职责

遇到险情或事故时，立即下达停产撤人命令，组织涉险区域人员及时、有序撤离到安全地点。

2. 应急自救组织组长职责

（1）负责察看事故性质、范围和发生原因等情况，并快速报告给带班领导和综合调度室。

（2）带领全班组人员，开展自救、互救工作。

3. 应急自救组织成员职责

（1）在班组长的带领下开展自救、互救工作。

（2）尽可能采取措施减少事故扩大，减小人员伤亡。

## 6.3 应急处置

### 6.3.1 事故应急处置程序

1. 运输提升事故发生后应依照现场处置措施第一时间进行解除危险源和自救互救处理，并立即汇报综合调度室。

2. 事故报告的基本要求和内容：

报告事故时必须说明事故的地点、性质、严重程度、受威胁的人员数、可能影响的范围是否扩大等。

报警电话：综合调度室电话：0912-8463384或19929112259。

3. 设置危险警示标识，为后援救护人员做好向导。发生人员受伤时综合调度室应及时通知抢险救援组协助救护，或送医院进行救治，发生较大及以上事故应根据救护协议，通知神木中西结合医院赶赴现场救援。

### 6.3.2 现场应急处置措施

1. 发生运输提升事故后，受灾区域人员应在班长或有经验的人员的组织下进行自救，并向综合调度室报告，发出求救信号。

2. 发生运输车辆、搬运设备、带式输送机事故，现场人员必须发出紧急停车信号，立即停车。若有人员伤亡，应先抢救伤员，并报告给综合调度室，由综合调度室向上级部门报告；若无人员伤亡，应在跟班领导的指挥下，查明原因，积极做好组织抢修的准备工作，并向综合调度室汇报。

3. 地面发生较大交通事故，责任人或有能力报告行为人，在报告应急救援指挥部的同时拨打交通事故报警电话122。

4. 事故综合调度室下达启动抢险、救援应急命令。

5. 抢险、救援应急预案启动后，事故现场抢险救援组、救援保障组要立即组织车辆、人员，以最快的速度到达指定位置。现场抢险救援组负责现场救护、现场清理等任务，善后处置组负责抢救工作的后勤保障和伤亡者家属安置等善后处理工作。

6. 井下无轨胶轮车事故现场处置方案

（1）发生无轨胶轮车运输事故应立即停车，若刹车失灵司机要根据周边情况设法停车，并在停车点的前后约50m范围内设置警示。在斜巷停车时，要用阻车器或采取可靠制动措施掩住车轮。

（2）发生无轨胶轮人车事故时，乘车人员要采取正确的方法进行自救与互救。

（3）当发生无轨胶轮人车碰撞、跑车事故时，乘车人员不应跳车，应抓紧车中扶手，沉住气，保持镇静，保持平衡，以便减轻对人体的伤害。

（4）发生车辆着火事故时，乘车人员应迅速逃离车辆，司乘人员应积极灭火。

（5）发生无轨胶轮车碰撞管线、电缆等设施设备时，司机应尽快报告综合调度室派人评估可能引起的次生灾害，并尽快处理或制定补救措施。

7. 带式运输机事故现场处置方案

（1）发生带式输送机事故，如果有人员伤亡，主要是胶带卷人，跑偏伤人和断带、撕裂伤人，应首先停车抢救伤员。

（2）处理带式输送机事故时必须专人负责指挥、协调和监护，不得在运转中处理事故。

8.现场抢险救援组要和综合调度室及领导保持联系，并及时汇报所需应急物资情况、救援情况和事故发展态势。

## 6.4 注意事项

1. 抢救出血的伤员时，要先止血，后搬运；抢救出骨折的伤员时，要先固定，后搬运。

2. 提升与运输事故引起火灾或产生大量有毒有害气体时，应划定次生灾害影响区域，及时撤出影响区内人员。

3. 提升与运输事故如果造成供电线路、供排水管路、压风管路受损时，应及时判明影响范围，并采取补救措施。

4. 处理带式输送机伤人事故时，带式输送机停机后要切断电源，闭锁并挂牌。

5. 严禁煤矸磨胶带。

6. 带式输送机各类保护要确保正常使用，并定期进行试验。

7. 带式输送机转动部位及给煤机旋转部位要加设防护栏或防护罩。

8. 仓口作业及巷道卫生清理要制定专项措施，严禁开机清理卫生，仓口作业要扎好合格的安全带。

9. 操作、检修按操作规程操作。

7  机电事故现场处置方案

## 7.1 事故风险描述

经年度辨识，矿井机械化程度较高，机电设备多，若管理不善，井下机电设备工作环境差，易受冒落、片帮的煤、岩砸、碰、挤压；负荷变化大，经常搬迁，频繁启动，易产生过负荷、漏电、断相和短路故障，因此机电事故易发，严重的机电事故会造成矿井设施、设备毁坏和人员伤亡的重大风险。

## 7.2 应急工作职责

### 7.2.1 应急自救组织形式及人员构成情况

井下带班领导为现场应急自救互救的负责人，部门应急自救组织以班组为单位，由全班组人员组成。应急自救组织组长由班组长担任，成员由全体班组人员组成。

### 7.2.2 应急自救组织人员的具体职责

1. 现场带班领导职责

遇到险情或事故时，立即下达停产撤人命令，组织涉险区域人员及时、有序撤离到安全地点。

2. 应急自救组织组长职责

（1）负责察看事故性质、范围和发生原因等情况，并快速报告给带班领导和综合调度室。

（2）带领全班组人员，开展自救、互救工作。

3. 应急自救组织成员职责

（1）在班组长的带领下开展自救、互救工作。

（2）尽可能采取措施减少事故扩大，减小人员伤亡。

## 7.3 应急处置

### 7.3.1 事故应急处置程序

1. 发生机电事故，发现人员应立即通过井下通讯设施报告综合调度室。

2. 事故报告的基本要求和内容：

报告事故时必须说明事故的地点、性质、严重程度、受威胁的人员数、可能影响的范围是否扩大等。

报警电话：综合调度室电话：0912-8463384或19929112259。

3.设置危险警示标识，为后援救护人员做好向导。发生人员受伤时综合调度室应及时通知抢险救援组协助救护，或送医院进行救治，发生较大及以上事故应根据救护协议，通知神木中西结合医院赶赴现场救援。

### 7.3.2 现场应急处置措施

1. 运输机械事故

见矿井提升与运输事故现场处置方案（6.3）。

2. 主要通风机停机机电事故

见矿井大面积停电事故现场处置方案主通风机停电应急处置部分（8.3）。

3. 采掘机械事故

（1）发生采掘机械事故，应第一时间切断设备电源。

（2）及时通知综合调度室，由值班领导根据事故轻重组织人员并在现场进行指导处理。

（3）发生机械伤人事故，应第一时间进行止血抢救。

（4）发生触电事故，应及时隔离伤员与带电设备区域，立即进行苏生救护。

（5）处理现场时应寻求避免二次伤害的抢救方案。

（1）当运行主排水泵无法启动或发生事故时，岗位工应立即按规定启动备用主排水泵，并汇报值班领导，值班领导应立即派维修值班人员查看现场，查明事故原因并决定处理方案。

（2）岗位工应随时观察矿井井底水仓水位变化，矿井涌水情况，一旦水仓水位和矿井涌水量出现异常，应及时向综合调度室汇报。

（3）当主排水系统故障未排除，矿井水位继续升高时，值班领导必须立即通知综合调度室，由综合调度室决定组织撤离井下人员和切断各采区供电，发生透水事故应同时上报综合调度室启动水灾专项应急预案。

（4）当主排水系统故障排除后，岗位工应立即按规定启动运行和备用主排水泵同时排水，值班领导应立即通知综合调度室恢复供电、组织生产。

（5）恢复供电后，立即汇报综合调度室，由综合调度室组织瓦检员对井下所有地点进行瓦斯浓度检测，符合标准时，方可进入井下进行作业。

5. 电气设备及电缆事故

当发生电气设备或电缆着火事故时，现场值班人员必须先切断供电电源，使用灭火器、防火砂等方式灭火，并及时汇报综合调度室。综合调度室接到井下发生电气设备或电缆火灾事故的报告后，通知应急救援指挥部。值班人员在总（副）指挥来到之前，会同熟悉井下通风系统的同志，同矿兼职救护队、技术科、机电科和发现灾情的人员，根据具体情况提出抢救灾区人员和处理灾害的措施。

当井下电气设备或电缆出现漏电造成人员伤亡时，现场值班人员或发现者应立即切断电源，积极抢救受伤人员，防止处理事故中救护人员触电，并及时汇报。

当井下电气设备或电缆损坏造成停电后，机电科积极组织电气设备运输、更换、安装，尽可能短时间内恢复供电。

当井下电气设备或电缆出现失爆或电火花时必须及时退出运行，进行处理或更换，确保电气设备正常运行。

## 7.4 注意事项

1. 每个作业人员必须避免机械设备运动(静止)部件直接与人体接触引起的碾压、搓、挤压、碰撞等形式的伤害，机械伤害事故可能造成人体的伤残。抢救出血的伤员时，要先止血，后搬运；抢救出骨折的伤员时，要先固定，后搬运。

2. 作业人员严禁带电作业，严格按停送电操作规程操作，电气设备和特种设备必须由专业人员操作。

3. 机电设备着火时，严禁用水灭火，只能用二氧化碳、干粉灭火器等灭火。

4. 检查维修电器设备，必须挂牌停电并有专门人员看守，非工作人员不得操作电器设备。

5. 救援人员应按规定携带必要的救援工具。

6. 在救援处置时要设置事故警示牌，禁止行人通过，禁止其他作业。

7. 在进行抢险救援时，要切断电源，设置警戒人员。固定运输提升设备，保护救援人员和遇险人员的安全。

8. 伤员被救以后，应观察其呼吸、心跳情况。如发现伤员呼吸已停止，应立即将其移至通风安全的地方，使其平卧在地上，松开衣领和裤带，进行长时间的人工呼吸。发现伤员心音微弱或心跳停止，应立即进行胸外按压，并坚持到心跳恢复。

9. 一切正常就绪后，方可恢复正常生产，并及时进行事故分析。并立即向综合调度室汇报。

# 8  大面积停电事故现场处置方案

## 8.1 事故风险描述

经年度辨识，矿井存在供电短路、跳闸、变压器发生故障等情况，造成局部和大面积停电，导致局部、大范围停风进而工作面瓦斯超限引发爆炸或中毒；导致矿井水无法及时排出，造成淹井等重大风险。

## 8.2 应急工作职责

### 8.2.1 应急自救组织形式及人员构成情况

井下带班领导为现场应急自救互救的负责人，基层单位应急自救组织以班组为单位，由全班组人员组成。应急自救组织组长由班组长担任，成员由全体班组人员组成。

### 8.2.2 应急自救组织人员的具体职责

1. 现场带班领导职责

遇到险情或事故时，立即下达停产撤人命令，组织涉险区域人员及时、有序撤离到安全地点。

2. 应急自救组织组长职责

（1）负责察看事故性质、范围和发生原因等情况，并快速报告给带班领导和综合调度室。

（2）带领全班组人员，开展自救、互救工作。

3. 应急自救组织成员职责

（1）在班组长的带领下开展自救、互救工作。

（2）尽可能采取措施减少事故扩大，减小人员伤亡。

## 8.3 应急处置

### 8.3.1 事故应急处置程序

1. 出现紧急停电事故但未造成人员伤害的，或出现紧急停电事故、危及人员、生产安全且影响时间较长的及时汇报综合调度室。

2. 事故报告的基本要求和内容：

报告事故时必须说明事故的地点、性质、严重程度、受威胁的人员数、可能影响的范围是否扩大等。

报警电话：综合调度室电话：0912-8463384或19929112259。

3. 设置危险警示标识，为后援救护人员做好向导。发生人员受伤时综合调度室应及时通知抢险救援组协助救护，或送医院进行救治，发生较大及以上事故应根据救护协议，通知神木中西结合医院赶赴现场救援。

### 8.3.2 现场应急处置措施

1. 变电所出现电器事故时，抢修人员应迅速赶到事故现场，查明事故原因，事故性质，影响范围，以最快的速度恢复供电。如现场不能处理，要立刻汇报调度值班人员，说明需用材料、 配件数量，在现场创造好条件后等候队内派人抢修。

2. 井下发生停电故障在10分钟之内，当班调度员应向值班矿领导汇报，故障由区队自行组织处理，队内主要机电技术人员必须立即到达事故现场；发生停电故障在10分钟以上，当班调度员向值班领导、机电副总、生产副总、总工程师、生产副矿长汇报；发生停电故障超过1小时，当班调度员向矿长汇报，同时通知分管机电领导立即到事故现场按照一级预警险情进行处理。

矿井主要通风机承担矿井的通风任务，当主要通风机发生故障，会直接影响矿井安全生产，应采取以下应急措施：

（1）运行中的主要通风机发生机电事故应立即停车切断电源，迅速按照倒机操作规程启动备用通风机，恢复矿井正常通风，并汇报综合调度室、机电值班领导，矿总工程师、机电领导应立即派维修值班人员查看现场，查明事故原因并决定处理方案。

（2）当主要通风机（含备用主要通风机）停止运转达到10分钟，或现场有可能导致安全生产事故发生时，司机应快速打开风井防爆门，使矿井充分利用自然风压通风，并汇报综合调度室。

（3）当主要通风机（含备用主要通风机）停止运转达到或超过10分钟不到1小时时：

① 矿调度要立即通知井下人员撤出采掘等作业地点，并切断采掘等作业地点电源（掘进工作面的风机不得停风）。

② 采掘工作面及其他作业地点的工作人员必须立即停止工作，由在场干部、班组长、安监员、瓦检员带领撤到主要进风巷道中，由班组长组织清点人员，并将本单位人员撤离情况汇报综合调度室。

③ 要害地点人员未经调度准许，不得离开岗位。

④ 监测系统值班人员要随时监控井下有害气体浓度，若有超标，必须立即汇报综合调度室。

⑤ 瓦斯检查员、安监员要定时对矿井内的有害气体浓度进行检查，若有超标，应立即汇报综合调度室；若掘进巷道瓦斯浓度达到1%时，应停止局扇通风，切断风机电源，在入口处设栅栏、警标，禁止人员入内，并汇报综合调度室。

⑥ 综合调度室接到有害气体浓度超限报告后，必须立即按瓦斯、有害气体超限应急预案执行。

（4）当主要通风机（含备用主要通风机）停止运转达到或超过1小时时：

① 矿调度要立即通知撤出井下人员，并切断各作业地点电源。

② 各单位负责人清点好本单位井下人员人数，除特许的值班安监员、瓦检员、中央变电工外，在单位干部的带领下有组织的升井，在地面待命，并汇报综合调度室。

③ 撤离前将所有的电气开关(包括采区变电所)打到断电位置，将采掘工作面通讯设备断电，并在独头巷道入口处设栅栏、警标，禁止人员入内。

④ 加强井口检查，严禁其他人员入井。

⑤ 瓦检员、监测系统值班人员要随时监控风井井口风流中的有害气体浓度，若有超标，必须立即汇报综合调度室。

（5）在主要通风机恢复运转后，必须立即按瓦斯、有害气体超限应急预案，或排放瓦斯措施进行矿井通风的恢复。

3. 需要调动人员时，所有人员必须无条件服从值班人员的调度，按时按要求参加抢修，不接电话或推诿者严肃处理。

4. 现场不能恢复正常时，在保证安全的情况下，采取应急措施，先恢复供电，然后申请停电时间处理。

5. 值班人员在接到事故通知时，要详细了解事故地点、事故性质、影响范围、损坏情况，以便准备材料配件和抢修人员。

## 8.4 注意事项

1. 参加救援时，要佩戴好个人自救器、矿灯、口罩等防护用具。

2. 变电站（所）要配备齐全抢修用材料、配件、仪表、工具，明确专人管理，以满足抢修需要。

3. 电气事故抢修处理时必须严格执行各工种安全技术操作规程及有关规定，严禁违章作业和冒险蛮干。

4. 现场有人员伤亡时，及时按有关规定采取急救措施，如人工呼吸等。做好相互保安，相互提醒确保安全。

5. 应急救援结束后，要仔细清理现场。待一切恢复正常后，方可离开现场。

# 9  紧急停风事故现场处置方案

## 9.1 事故风险描述

经年度辨识，矿井存在因停电、风机机械故障引起的停风，主要通风机停风，造成矿井通风系统发生短路、紊乱、作业地点微风或者无风，瓦斯超限，易发生缺氧窒息事故，严重者可诱发瓦斯煤尘爆炸等重大风险。

## 9.2 应急工作职责

### 9.2.1 应急自救组织形式及人员构成情况

井下带班领导为现场应急自救互救的负责人，基层单位应急自救组织以班组为单位，由全班组人员组成。应急自救组织组长由班组长担任，成员由全体班组人员组成。

### 9.2.2 应急自救组织人员的具体职责

1. 现场带班领导职责

遇到险情或事故时，立即下达停产撤人命令，组织涉险区域人员及时、有序撤离到安全地点。

2. 应急自救组织组长职责

（1）负责察看事故性质、范围和发生原因等情况，并快速报告给带班领导和综合调度室。

（2）带领全班组人员，开展自救、互救工作。

3. 应急自救组织成员职责

（1）在班组长的带领下开展自救、互救工作。

（2）尽可能采取措施减少事故扩大，减小人员伤亡。

## 9.3 应急处置

### 9.3.1 事故应急处置程序

1. 停风事故发生后应依照现场处置措施第一时间沿避灾路线进行撤离，发生人员伤害的及时进行自救互救处理，并立即汇报矿综合调度室。

2. 事故报告的基本要求和内容：

报告事故时必须说明事故的地点、性质、严重程度、受威胁的人员数、可能影响的范围是否扩大等。

报警电话：综合调度室电话：0912-8463384或19929112259。

- 设置危险警示标识，为后援救护人员做好向导。发生人员受伤时综合调度室应及时通知抢险救援组协助救护，或送医院进行救治，发生较大及以上事故应根据救护协议，通知神木中西结合医院赶赴现场救援。

### 9.3.2 现场应急处置措施

1. 由于机械故障造成的主通风机停止，应立即开启另一台备用主通风机，并对故障通风机进行维修。

2. 由于电网波动造成的主通风机停止，值班岗位工要立即重新启动主通风机。

3. 由于值班岗位工或电工操作失误造成的主通风机停止，要立即安排熟练岗位工、通风科按照正常程序进行恢复操作，开启主通风机。

4. 井下局部通风机故障造成局部停风时，应立即开启另一台备用局部通风机，并对故障通风机进行维修。

5. 井下因风筒划破或鼓开、顶板冒落或流壁砸坏风筒导致局部停风，应将受停风影响的所有人员撤出，切断电源、设置栅栏、警示标牌，禁止人员入内，关闭局部通风机电源，切断影响区域内非本安机电设备电源，然后在安检人员和瓦检工配合下迅速更换风筒，处理风筒问题时间控制在5分钟内。

6. 停电停风现场处置措施

（1）核实停风区域停电情况，立即切断停风区域一切非本质安全设备电源。

（2）主要通风机司机应立即汇报矿综合调度室、通风科；井下各区域安监员、瓦检员及作业地点施工负责人要迅速组织所有人员撤退到主要进风巷内有电话的地方，并及时汇报综合调度室并在电话处待命。撤退时在巷道口设置栅栏，揭示警标，防止人员进入。

（3）如果主要通风机停电停风时间在10分钟内，综合调度室通知井下人员在主要进风大巷内等待恢复送电、送风，并安排瓦斯检查人员随时检查作业地点瓦斯情况，发现异常及时汇报。

（4）主要通风机停电停风时间超过10min或无法确定时间，启动应急预案，通知主要通风机司机打开回风井口安全出口小风门、风机闸门、防爆盖，充分利用自然风压形成通风系统，撤离井下全部人员。

（5）井下各队零散作业人员感觉停风征兆时，就近撤到盘区进风大巷，电话向综合调度室汇报撤离情况。

（6）现场处置参照矿井大面积停电事故现场处置方案主通风机停电应急处置部分。

## 9.4 注意事项

1. 抢救事故前，必须首先切断事故区域设备的电源和气源。

2. 必须对现场可能发生的险情进行排查，确保抢救人员的安全。

3. 参加救援时，要佩戴好个人自救器、矿灯、口罩等防护用具。

4. 排放瓦斯人员需进入停风区内检查瓦斯，必须至少由两名救护队员同行，携带氧气检测仪，前后相距4～6m，从外向里逐段检查瓦斯和氧气浓度；当瓦斯浓度达到3%，必须停止检查立即撤出停风区域。

第四部分  附  件

# 附件1  生产经营单位概况

神木市孙家岔瓷窑塔矿业有限公司煤矿距陕西省神木市城约40km，行政区划隶属陕西省神木市孙家岔镇管辖。矿区地理坐标在东经110°16′36″～110°18′25″，北纬39°03′12″～39°04′57″之间。距包（头）—神（木）—朔（州）铁路孙家岔集装站约20km，府—新公路从井田南部通过，有简易公路相连，交通较方便。

依据《关于划定神木市孙家岔瓷窑塔矿业有限公司矿区范围的批复》〔陕国土资矿采划（2009）66号〕划定的矿区范围，由8个拐点圈定，面积约3.6901km2。东与神木市林海煤矿相邻，西北与神木市孙家岔镇狼窝渠煤矿相邻，西南与东梁煤矿相接，东北角与海湾三号井煤矿相接。

批准开采煤层为5层煤（2-2煤、3-1煤、4-2煤、4-3煤、5-2煤），2-2煤层采用露天开采，已经开采结束，目前，矿井处于联合试运转阶段。井工开采煤层为3-1煤，该煤层平均厚度为2.76m，地质结构简单。井工保有资源量4186.8万吨，设计可采储量为2694万吨。矿井为低瓦斯矿井，无冲击地压及煤与瓦斯突出危险。矿井设计生产能力90万吨/年，设计井工服务年限为23年。矿井水文地质类型划分为中等，井田内各煤层均属容易自燃煤层，煤尘具爆炸性。

矿井采用斜井开拓方式，共布置三个井筒，即主斜井、副斜井、回风斜井；通风方式为中央并列式，通风方法为抽出式，由主、副斜井担负进风，回风斜井担负回风；矿井主要大巷布置：井下主要大巷均为“三巷式”布置，即主运大巷、辅运大巷、回风大巷。采煤工作面采用长壁式综合机械化采煤工艺，全部垮落法管理顶板，矿井布置1个综采工作面和2个综掘工作面。煤炭提升运输采用带式输送机连续运输方式，辅助提升运输采用防爆无轨胶轮车由地面直达井下运输方式。

# 附件2  风险评估的结果

根据《神木市瓷窑塔矿业有限公司矿井生产安全事故应急预案事故风险辨识评估报告》，确定瓷窑塔煤矿发生一般及以上煤矿生产安全事故风险共计9项，其中：重大风险Ⅰ级9项（水灾事故、火灾事故、瓦斯事故、煤尘爆炸事故、顶板事故、提升及运输事故、机电事故、停电及停风事故）。

# 附件3  预案体系与衔接

1. 应急预案体系

本预案包括综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案三大部分。综合应急预案从总体上阐述事故应急救援方针、政策和工作原则；应急组织结构及相关应急职责；应急行动、措施和后勤保障等基本要求和程序，是应对各类事故的综合性文件，是专项应急救援预案和现场处置方案工作的基础和总纲。

专项应急预案和现场处置方案是针对具体的事故类型或危险源制定的应急救援预案，是矿井应急管理体系的组成部分，主要针对某种特有或具体的事故、事件或灾难风险，明确救援程序、具体的应急救援措施和现场处置措施。

矿井共制定了九个专项应急预案及九个现场处置方案。分别为：

水灾事故专项应急预案及现场处置方案

火灾事故专项应急预案及现场处置方案

瓦斯事故专项应急预案及现场处置方案

煤尘事故专项应急预案及现场处置方案

顶板事故专项应急预案及现场处置方案

提升与运输事故专项应急预案及现场处置方案

机电事故专项应急预案及现场处置方案

大面积停电事故专项应急预案及现场处置方案

紧急停风事故专项应急预案及现场处置方案

2. 应急预案与上级管理部门应急预案的衔接

《神木市瓷窑塔矿业有限公司矿井生产安全事故应急预案》报送神木市能源局和榆林市能源局，与榆林市能源局、神木市能源局生产安全事故应急预案相衔接，纳入神木市生产安全事故应急预案体系。

# 附件4  应急物资装备清单

### 应急物资库明细表

地点：地面库房       负责人：朱希友        电话：18772862194

| 矿山兼职救护队器材和装备 |
| --- |
| 类别 | 装备名称 | 要求 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| 个 人 防 护 | 氧气呼吸器 | 4h | 台 | 10 | 恒泰 |  |
|  | 氧气呼吸器 | 2h | 台 | 2 | 恒泰 |  |
|  | 自动苏生器 |  | 台 | 2 | 东华 |  |
|  | 自救器 | 压缩氧 | 台 | 10 | 恒泰 |  |
|  | 战斗服 | 带反光标志 | 套 | 10 | 铭阳丰消防 |  |
|  | 胶靴 |  | 双 | 10 | 飞鹤 |  |
|  | 毛巾 |  | 条 | 10 | 韩如焉 |  |
|  | 安全帽 |  | 顶 | 10 | 恒福 |  |
|  | 矿灯 | 双光源 便携 | 盏 | 10 | 劲贝 |  |
| 通讯 器材 | 灾区电话 |  | 套 | 1 | 永生 |  |
|  | 引路线 | 金属芯 | m | 1000 | 华腾 |  |
| 灭火 装备 | 干粉灭火器 | 8kg | 具 | 20 | 柳城 |  |
|  | 风障 | 4*4 | 块 | 2 | 华腾 |  |
| 药剂 | 氢氧化钙 |  | kg | 50 | 井塔 |  |
| 检 测 仪 器 | 呼吸器校验仪 |  | 台 | 2 | 恒泰 |  |
|  | 一氧化碳检定器 |  | 台 | 2 | 卓安 |  |
|  | 瓦斯检定器 | 10%.100% | 台 | 2 | 德政 |  |
|  | 氧气检定器 |  | 台 | 1 | 恒泰 |  |
|  | 温度计 |  | 支 | 10 | 华腾 | 防爆 |
| 装 备 工 具 | 手套 | 布.线手套 | 副 | 20 | 华泰 |  |
|  | 灯带 |  | 条 | 10 | 华泰 |  |
|  | 背包 | 装战斗服 | 个 | 10 | 华泰 |  |
|  | 联络绳 | 长2m | 根 | 10 | 华泰 |  |
|  | 氧气呼吸器工具 |  | 套 | 10 | 恒泰 |  |
|  | 粉笔 |  | 盒 | 5 | 华泰 |  |
|  | 采气样工具 | 包括球胆4个 | 套 | 1 | 华泰 |  |
|  | 防爆工具 |  | 套 | 1 | 华泰 | 防爆 |
|  | 两用锹 |  | 把 | 2 | 华泰 | 防爆 |
|  | 氧气填充泵 |  | 台 | 1 | 恒泰 |  |
|  | 氧气瓶 | 40L | 个 | 5 | 恒泰 |  |
|  | 氧气瓶 | 4h | 个 | 10 | 恒泰 |  |
|  | 氧气瓶 | 2h | 个 | 2 | 恒泰 |  |
|  | 救生索 | 长30mm.抗拉强 | 条 | 1 | 华泰 | 抗拉3000kg |
|  | 担架 |  | 副 | 2 | 华泰 |  |
|  | 保温毯 | 棉织 | 条 | 2 | 华泰 |  |
|  | 绝缘手套 |  | 双 | 1 | 华泰 |  |
|  | 铜顶斧 |  | 把 | 2 | 华泰 | 防爆 |
|  | 旷工斧 |  | 把 | 2 | 华泰 | 防爆 |
|  | 刀锯 |  | 把 | 2 | 华泰 | 防爆 |
|  | 起钉器 |  | 把 | 2 | 华泰 | 防爆 |
|  | 手表 |  | 块 | 2 | 三达 | 指挥员 |
|  | 电工工具 |  | 套 | 1 | 华泰 | 防爆 |

### 4.2地面消防材料库应急物资装备台帐

地点：地面库房       负责人：朱希友        电话：18772862194

| 序号 | 器材名称 | 规格 | 单位 | 配置 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清水泵 | 流量≥10m3/h | 台 | 1 | 或存放于设备库 |
| 2 | 泥水泵 | 流量≥10m3/h | 台 | 2 |  |
| 3 | 消火水龙带 | 接口与井下消火阀门立柱出口匹配 | m | 700 | —— |
| 4 | 多用消火水枪 | 接口与消火水龙带口径匹配 | 支 | 8 | 直流+喷雾 |
| 5 | 高倍数泡沫发生装置 | 发泡量≥200m3/min | 套 | 1 | 或存放于设备库 |
| 6 | 消防泡沫喷枪 | 发泡量≥1.5m3/min | 套 | 2 |  |
| 7 | 高倍数泡沫剂 | 发泡倍数≥500 | t | 0.4 |  |
| 8 | 消防泡沫剂 | 发泡倍数≥15 | t | 0.2 |  |
| 9 | 分流管 | 与井下洒水管快速接头匹配 | 个 | 3 | —— |
| 10 | 集流管 | 与井下洒水管快速接头匹配 | 个 | 2 | —— |
| 11 | 消火三通 | —— | 个 | 3 | 根据井下不同管径分别配备 |
| 12 | 阀门 | —— | 个 | 3 |  |
| 13 | 管钳子 | 适用于井下各种消防管路 | 把 | 6 |  |
| 14 | 折叠式帆布水箱 | ≥15L | 个 | 2 | —— |
| 15 | 救生绳 | 长20m | 根 | 3 | —— |
| 16 | 伸缩梯 | 高度4m | 副 | 1 |  |
| 17 | 普通梯 | 绝缘 | 副 | 2 | —— |
| 18 | 泡沫灭火器 | 9L | 个 | 20 |  |
| 19 | CO2灭火器 | 7kg | 个 | 8 |  |
| 20 | 干粉灭火器 | 8kg | 个 | 12 | —— |
| 21 | 喷雾喷嘴 | 与井下洒水管快速接头匹配 | 个 | 3 |  |
| 22 | 泡沫灭火器起泡药瓶 | 500ml | 个 | 20 | 硫酸铝溶液 |
|  |  | 500ml | 个 | 20 | 碳酸氢钠溶液 |
| 23 | 灭火岩粉 | 粒度＜0.3mm | kg | 400 |  |
| 24 | 石棉毯 | ≥1m×1m | 块 | 4 | —— |
| 25 | 风筒布 | 矿用阻燃 | m | 400 |  |
| 26 | 水泥 | 强度等级≥42.5 | t | 4 | —— |
| 27 | 水玻璃 | 工业级 | t | 1 | —— |
| 28 | 石灰 | 普通石灰 | t | 3 | —— |
| 29 | 速接钢管 | 根据井下不同管径分别配备 | 节 | 120 | 每节10m |
| 30 | 胶管 | —— | m | 1200 | 根据井下不同管径分别配备 |
| 31 | 局扇 | 28kw | 台 | 3 | —— |
|  |  | 11kw | 台 | 3 | —— |
| 32 | 接管工具 | KJ-20-46 | 套 | 3 | —— |
| 33 | 单相变压器 | 容量≥10kV.A | 台 | 3 | —— |
| 34 | 电力开关 | QBZ | 台 | 3 | —— |
| 35 | 电缆 | 矿用阻燃 | m | 400 | —— |
| 36 | 玻璃棉 | —— | kg | 800 | —— |
| 37 | 风镐 | —— | 台 | 2 | —— |
| 38 | 安全带 | 承载500kg | 条 | 4 | —— |
| 39 | 镀锌钢丝绳 | φ12mm | m | 150 | —— |
| 40 | 潜水泵 | —— | 台 | 2 | 或存放于设备库 |

### 4.3 井下消防材料库应急物资装备台帐

地点：井下消防材料库   负责人：李文宽    电话：18339514433

| 序号 | 备品名称 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ø100mm消火水龙带 | m | 100 |  |
| 2 | Ø75mm消火水龙带 | m | 300 |  |
| 3 | Ø52mm消火水龙带 | m | 400 |  |
| 4 | Ø52mm普通消火水枪 | 支 | 2 |  |
| 5 | Ø52mm喷雾消火水枪 | 支 | 2 |  |
| 6 | Ø110/75mm变径管节 | 个 | 4 |  |
| 7 | Ø75/52mm变径管节 | 个 | 10 |  |
| 8 | Ø110mm喷嘴 | 个 | 6 |  |
| 9 | Ø75mm喷嘴 | 个 | 8 |  |
| 10 | Ø52mm喷嘴 | 个 | 14 |  |
| 11 | 分流管 | 个 | 3 |  |
| 12 | 集流管 | 个 | 1 |  |
| 13 | 消火阀门主柱 | 个 | 4 |  |
| 14 | 斜喷消火阀门 | 个 | 4 |  |
| 15 | Ø110mm垫圈 | 套 | 10 |  |
| 16 | Ø75mm垫圈 | 套 | 20 |  |
| 17 | Ø52mm垫圈 | 套 | 40 |  |
| 18 | 管钳子 | 把 | 6 |  |
| 19 | 救生绳 | 根 | 4 | 每根长20m |
| 20 | 撬棍 | 根 | 2 |  |
| 21 | 木锯 | 把 | 2 |  |
| 22 | 平板锹 | 把 | 4 |  |
| 23 | 伸缩梯 | 副 | 1 |  |
| 24 | 10L泡沫灭火器 | 台 | 25 |  |
| 25 | CO2灭火器 | 台 | 10 |  |
| 26 | 8kg干粉灭火器 | 台 | 10 |  |
| 27 | 4kg干粉灭火器 | 台 | 4 |  |
| 28 | 喷雾喷嘴 | 台 | 4 |  |
| 29 | 泡沫灭火器起泡药瓶 | 个 | 50 |  |
| 30 | 灭火岩粉 | kg | 500 |  |
| 31 | 石棉毯 | 块 | 4 |  |
| 32 | 风筒布 | m | 500 |  |
| 33 | 水泥 | t | 2 |  |
| 34 | 石灰 | t | 2 |  |
| 35 | Ø150mm钢管 | m | 100 |  |
| 36 | Ø100mm钢管 | m | 300 |  |
| 37 | Ø75mm钢管 | m | 500 |  |
| 38 | Ø75mm胶管 | m | 300 |  |
| 39 | Ø52mm胶管 | m | 500 |  |
| 40 | Ø50mm伸缩风筒 | m | 150 |  |
| 41 | 接管工具 | 套 | 1 |  |
| 42 | Ø15mm胶管 | m | 200 |  |
| 43 | Ø10mm胶管 | m | 200 |  |
| 44 | 安全带 | 条 | 5 |  |
| 45 | 绳梯 | 副 | 2 |  |
| 46 | Ø12mm镀锌钢丝绳 | m | 200 |  |
| 47 | 麻袋或塑料编织袋 | 条 | 500 |  |
| 48 | 砖 | m3 | 10 |  |
| 49 | 砂子 | m3 | 2 |  |
| 50 | 方木 | m3 | 2 |  |
| 51 | 木板 | m3 | 5 |  |
| 52 | 铁钉（2″、3″、4″） | kg | 20 |  |

# 附件5  有关应急部门、机构、人员应急通讯录

### 5.1 应急救援指挥部成员通讯录

| 序号 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杨占国 | 矿长 | 15248473709 |  |
| 2 | 张利兵 | 神木市应急救援大队队长 | 19929570999 |  |
| 3 | 訾小龙 | 神木市应急救援大队 | 18991095276 |  |
| 4 | 段 萌 | 总工程师 | 18792328825 |  |
| 5 | 常樊杰 | 安全副矿长 | 13993531321 |  |
| 6 | 姜 辉 | 生产副矿长 | 18136033029 |  |
| 7 | 张忠卫 | 机电副矿长 | 13579959408 |  |
| 8 | 刘会军 | 机电副总工 | 19929615539 |  |
| 9 | 宋智宇 | 防治水副总工 | 13393512532 |  |
| 10 | 冯 刚 | 技术副总工 | 18691280220 |  |
| 11 | 黄栓劳 | 安全副总工 | 17749065756 |  |
| 12 | 王云铠 | 生产副总工 | 13203978925 |  |
| 13 | 郑千祥 | 技术科 | 15903608283 |  |
| 14 | 赵 强 | 通风科 | 13152346687 |  |
| 15 | 赵亚楠 | 机电科 | 15893006459 |  |
| 16 | 阎 龙 | 安监科 | 18240217055 |  |
| 17 | 王 丽 | 财务科科长 | 18091278561 |  |
| 18 | 高锦东 | 办公室主任 | 15047742781 |  |
| 19 | 李 涛 | 后勤科长 | 13011836111 |  |
| 20 | 朱希友 | 供应科科长 | 18772862194 |  |
| 21 | 张侯平 | 张家沟村村支书 | 13572696033 |  |
| 22 | 刘 昭 | 海湾三号井 | 18392237705 |  |
| 23 | 樊朋飞 | 狼窝渠煤矿 | 13503500308 |  |
| 24 | 白惠平 | 东梁煤矿 | 18220622888 |  |
| 25 | 岳元亮 | 王才伙盘煤矿 | 18681801815 |  |

### 5.2 外部应急救援指挥部通讯录

| 单位 | 部门 | 电话 |
| --- | --- | --- |
| 神木市能源局 | 办公室 | 0912-8332654 |
| 榆林市能源局 | 办公室 | 0912-3282468 |
| 神木市政府 | 办公室 | 0912-8339230 |
| 陕西煤监局榆林监察分局 国家矿山安全监察局陕西局 | 办公室 调度室 传真 | 0912-3689611 0912-3689619 |
|  |  | 029-87671800 029-87449126 |
| 陕西省应急管理厅 | 调度室 | 029-87292823 |
| 榆林市第一医院 | 急救电话 | 0912-3593112 0912-6066666 |
| 神木市医院 | 急救电话 | 0912-8322033 |
| 神木中西结合医院 | 急救电话 | 0912-8359120 |
| 神府经济开发区消防大队 | 办公室 | 0912-8493593 |
| 神木市防疫站 |  | 0912-8327533 |
| 孙家岔镇政府 |  | 0912-8463366 |
| 神木市公安局孙家岔派出所 |  | 0912-8463364 |
| 神木市应急救援大队 | 办公室 | 0912-8329537 |

### 5.3 技术专家应急通讯录

内部应急专家通讯录

| 序号 | 姓名 | 专业 | 职称 | 电话号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杨占国 | 采矿工程 | 高级工程师 | 15248473709 |
| 2 | 段 萌 | 采矿工程 | 工程师、注安师 | 18792328825 |
| 3 | 姜 辉 | 采矿工程 | 高级工程师 | 18136033029 |
| 4 | 张忠卫 | 机电工程 | 工程师 | 13834494335 |
| 5 | 冯 刚 | 采矿工程 | 工程师 | 15234763669 |
| 6 | 宋智宇 | 地测防治水 | 工程师 | 13393512532 |
| 7 | 黄栓劳 | 矿山开采 | 工程师 | 17749065756 |
| 8 | 王云铠 | 通风工程 | 工程师 | 13203978925 |
| 9 | 刘会军 | 机电工程 | 工程师 | 19929615539 |
| 10 | 闫 龙 | 采矿工程 | 工程师 | 18240217055 |
| 11 | 赵亚楠 | 机电工程 | 助理工程师 | 15893006459 |
| 12 | 郑千祥 | 测绘工程 | 助理工程师 | 13872760109 |
| 13 | 刘晓辉 | 测绘工程 | 助理工程师 | 13649131181 |
| 14 | 赵 强 | 矿井通风与安全 | 助理工程师 | 13152346687 |

外部应急专家通讯录

| 序号 | 姓名 | 职称 | 专业 | 电话号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王百峰 | 工程师 | 采煤技术 | 15389111889 |
| 2 | 白惠平 | 工程师 | 机电一体化 | 18220622888 |
| 3 | 岳元亮 | 工程师 | 采矿工程 | 18681801815 |
| 4 | 王江卫 | 工程师 | 采矿工程 | 19888992098 |
| 5 | 卢宇 | 工程师 | 通风与安全 | 18992233225 |
| 6 | 陈骄阳 | 工程师 | 测绘工程 | 13488039421 |

# 附件6  规范化格式文本

### 6.1 应急信息接受、处理记录簿

| 时 间 | 应急信息 | 指挥部处理指令 |
| --- | --- | --- |
|  | 汇报人 | 所在地点 | 汇报情况 |  |

### 6.2 事故报告规范化格式文本

| 事故编号 |  | 完成时间 |  | 撰写人 |  | 审核人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故名称 |  | 事故发生时间 |  |
| 事故类别 |  | 事故发生地点 |  |
| 基本资料 | 影响时间 |  |
|  | 损坏部件 |  |
|  | 经济损失 |  |
|  | 事故性质 |  |
|  | 当班人员 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 工种 | 受伤情况 | 培训记录 |
| 事故经过 |  |
| 紧急处理 |  |
| 事故原因 | 直接原因 |  |
|  | 间接原因 |  |
| 风险评估 |  |
| 整改及防范 措施 |  |
| 事故处理建议 |  |

# 附件7  关键的路线、标识和图纸

### 7.1 警报系统分布与覆盖

1. 矿安装了KJ1070型精确人员定位系统，共25台定位基站，50台定位天线。主要对主斜井井口房、副斜井井口房、主斜井中部、副斜井中部、井下各大巷、工作面顺槽巷道、井下各分叉路口、工作面出入口、掘进工作面出入口、运输巷和材料道巷道必经口、避难硐室等处实现覆盖监测。

2. 井下共计安装14台应急语音广播设备，系统覆盖本矿井下主要巷道，包括主、副斜井，3-1煤北区段胶运巷、3-1煤北区段回风巷、3-1煤北区段辅运巷、13101工作面等；覆盖各主要机电硐室及避难硐室，包括中央变电所、永久避难硐室及临时避难硐室等。

### 7.2 井下重要防护目标

| 井下中央变电所 | 井下中央水泵房 |
| --- | --- |
| 永久避难硐室 | 消防材料库 |
| 临时避难硐室 | 三部皮带机头 |
| 四部皮带机头 | 五部皮带机头 |
| 综采工作面 | 掘进工作面 |

### 7.3 位置与行动路线

| 单位名称 | 位置线 | 行动路线 |
| --- | --- | --- |
| 应急救援指挥部 | 办公楼1楼 综合调度室 | 1楼-副井口（150m） |
| 神木市应急救援大队 | 店塔镇 | 店塔镇-店红路-矿井（12km） |
| 神木中西结合医院 | 神木市县城关南大街1号 | 东兴街-336国道-店红路-矿井（30km） |
| 医务室 | 联建楼 | 右转-副井口（20m） |

### 7.4 应急救援相关图纸

| 图纸名称 | 负责部门 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 交通位置图 | 地测科 | 后附 |
| 采掘工程平面图 | 技术科 | 后附 |
| 通风系统图 | 通风科 | 后附 |
| 避灾路线图 | 通风科 | 后附 |
| 防灭火、防尘系统图 | 通风科 | 后附 |
| 压风、排水系统图 | 机电科 | 后附 |
| 井上下对照图 | 技术科 | 后附 |
| 供电系统图 | 机电科 | 后附 |
| 四邻关系图 | 技术科 | 后附 |
| 地质地形和水文地质图 | 地测科 | 后附 |

# 附件8  相关协议

### 煤矿救护协议

### 8.2 医疗合作协议

# 附件9  事故上报程序图

# 附件10  应急工作原则

一、以人为本，安全第一

以保障人民群众的生命安全和身体健康，最大限度地减少生产安全事故造成的人员伤亡和伤害为首要任务；切实加强应急救援人员的安全防护；充分发挥人的主观能动性，充分发挥专业应急救援队伍的骨干作用及群众队伍的基础作用。

二、统一领导，分级负责，协调行动

在矿长统一领导下，全矿各职能科室和各区队按照各自的职责和权限，负责相关安全生产事故的应急管理和处置工作；各区队要编制本单位的安全生产事故应急措施，建立安全生产事故应急机制，自救互救，安全抢险。

事故发生初期，应积极组织抢险，并迅速组织遇险人员沿避灾线路撤离，防止事故扩大；在事故抢险过程中，应积极采取措施，确保救护人员的安全，严防抢险过程中再次发生事故或使事故扩大。

三、预防为主，防消结合

贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持事故应急和预防工作相结合；做好预防、预报和预警工作，做好常态下的风险评估、物资储备、队伍建设、完善装备、预案演练等工作；专业应急救援队伍平时要加强演练，在实战中要能够调得动、用得上、救得下。

四、依靠科学，依法规范

充分发挥专业技术人员的作用，实行科学民主决策。采用先进的预防、预报、预警和应急处置技术，提高预防预警水平，应用先进的救援装备和技术，增强应急救援能力，依法规范生产安全事故的应急救援工作，确保应急救援预案的科学性、权威性和可操作性。

五、救灾与撤人原则

安全生产事故发生后，及时撤出井下其他地点可能受到灾害威胁的人员。事故发生地点人员应迅速开展救灾，灾害严重时先撤人、后救灾。

# 附件11  编制依据

（1）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号、2014修订版）；

（2）《中华人民共和国矿山安全法》（中华人民共和国主席令第65号、2009修正版）；

（3）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第69号）；

（4）《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号、2019年）；

（5）《煤矿安全监察条例》（国务院令第296号、2013修订版）；

（6）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）；

（7）《国务院办公厅关于印发突发事件应急预案管理办法的通知》（国办发〔2013〕101号）；

（8）《国务院安委会办公室关于进一步加强安全生产应急预案管理工作的通知》（安委办字〔2015〕11号）；

（9）《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）；

（10）《生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南》（AQ/T9011-2019）；

（11）《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）；

（12）《煤矿生产安全事故报告和调查处理规定》（安监总政法〔2008〕212号）；

（13）《国家安全生产应急平台体系建设指导意见》（安监总应急〔2006〕211号）；

（14）《关于加强安全生产应急管理工作的意见》（安监总应急〔2006〕196号）；

（15）《煤矿安全规程》（2022）；

（16）《煤矿防治水细则》（2018）；

（17）《矿山救护规程》（2009）；

（18）《神木市瓷窑塔矿业有限公司矿井生产安全事故应急预案事故风险辨识评估报告》

（19）其他有关行业管理规定、技术规范和标准等。

# 附件12  预案管理

### 12.1 应急预案培训

1. 综合调度室负责制定应急预案修订计划并督促落实；制定年度应急演练计划并督促按期实施；完善应急管理培训的资料、档案管理工作。培训计划中明确培训方式、培训内容、培训时间及考核要求，并提交矿总工审批。

2. 综合调度室已制定2023年度《神木市瓷窑塔矿业有限公司矿井生产安全事故应急预案培训计划》，将年度应急预案培训计划纳入矿年度培训计划，并按照培训安排表组织实施。每年年初应对全矿员工进行应急预案的全员培训，培训采取区队技术人员集中培训和员工自学两种方式，最后由全矿统一组织抽查考试。必须做到应急救援知识人人皆知，真正了解、掌握一旦出现事故后的应急救援和自救、互救常识，使员工熟悉并掌握矿井应急预案的知识，了解矿井已经建成的“六大系统”、避灾系统、避灾路线和安全出口，熟悉掌握避灾装备设施和施救设备、救灾设备的正确使用。对没有学习或考试不合格以及不熟悉预案有关内容的员工不准上岗作业。

3. 安监科做好本矿应急预案中涉及相关社区和居民内容的宣传教育和告知工作。

4. 各单位应将相关应急预案的要点和程序当张贴在应急地点和应急指挥场所，并设有明显的标志。

5. 及时对救援队伍进行培训。

6. 矿长参加矿长资格培训时，必须按要求熟悉矿井应急预案知识。

### 12.2 应急预案演练

根据本矿《生产安全事故应急预案管理办法》及本矿的事故预防重点，每半年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练，各专项预案应在三年内得到演练，并每年将演练情况报送神木市能源局。

综合调度室（应急救援日常管理领导小组）根据《神木市瓷窑塔矿业有限公司矿井生产安全事故应急预案演练三年规划》负责组织制定矿井年度应急预案演练计划，计划中明确演练的方案、演练类型、演练时间、演练的组织和实施单位等内容。

综合调度室（应急救援日常管理领导小组）负责组织制定每次演练的演练方案，方案中明确演练的情景设置、演练的规模和范围、演练的组织和指挥、演练的内容和程序、演练的观察和评估等内容。

每次应急预案演练结束后，综合调度室（应急救援日常管理领导小组）组织演练单位对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估总结报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。

### 12.3 应急预案修订

1. 本矿的应急预案由综合调度室（应急救援日常管理领导小组）组织各编制单位进行修订。

2. 应急预案每一年进行一次修订、评估，每三年进行修订备案，评估应依据《生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南》进行组织实施。

3. 有下列情形之一的，本矿应急预案应当及时修订并归档：

（1）依据法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的；

（2）应急指挥机构及其职责发生调整的；

（3）安全生产面临的风险发生重大变化的；

（4）重要应急资源发生重大变化的；

（5）在应急演练和事故应急救援中发现需要修订预案的重大问题的；

（7）编制单位认为应当修订的其他情况。

### 12.4 应急预案备案

《神木市瓷窑塔矿业有限公司矿井生产安全事故应急预案》颁布下发全矿各单位执行，报榆林市能源局备案，抄报神木市能源局、神木市应急管理局、神木市应急救援大队和地方煤监部门备案。

### 12.5 应急预案实施

《神木市瓷窑塔矿业有限公司矿井生产安全事故应急预案》由神木市瓷窑塔矿业有限公司应急预案编制工作组制定，预案颁布后在本预案的基础上编制应急处置卡并进行实施，本预案解释权属神木市瓷窑塔矿业有限公司应急预案编制工作组，修订评审后由应急救援管理领导小组组长颁布实施。

# Text boxes

对外联络组

技术专家组

救援保障组

善后处理组

抢

险

救

援

组